## Slide 1
Classificazione degli impianti aziendali per la conservazione dei foraggi e cereali
Foraggi | Cereali |  | 
Essiccazione a ventilazione forzata torri da fieno platee per foraggio sfuso platee per rotoballe Disidratazione | Essiccazione A funzionamento continuo A funzionamento discontinuo | Ventilazione e refrigerazione | Conservazione in atmosfera non controllata (silos verticali) in atmosfera controllata (silos tubolari)

## Slide 2: Essiccazione per cereali
L'umidità all'atto della raccolta può variare da un minimo del 17-18% ad un massimo del 33-35%. L'acqua in eccesso deve essere rapidamente allontanata portando la granella al limite di sicurezza fissato al 13-15%. Tale valore consente di minimizzare le perdite quantitative e qualitative, difendendo durante il periodo di stoccaggio le cariossidi dagli attacchi di microrganismi e impedendo degradazioni nei loro componenti chimici.
Temperature di essiccazione:
-per il mais da seme 50°C;
-per il mais da industria 80°C;
-per alimentazione zootecnica 100°C

## Slide 3
TIPOLOGIE
Gli essiccatoi discontinui :
Statici: la massa non è soggetta a movimento e il contenitore viene svuotato a fine essiccazione con ventilazione ascensionale
Non statici: (essiccatoi a cella cilindrica) con ricircolo della granella e ventilazione radiale
Gli essiccatoi continui: la massa si muove e viene immessa con continuità nel contenitore. Il movimento è verticale o orizzontale
essiccatoi a colonna
essiccatoi a tappeto

## Slide 4
Essiccatoi discontinui statici
La massa della granella non è soggetta ad alcun movimento.
Ventilazione di aria calda per un tempo di 20-30 ore con moto ascensionale attraverso grigliato metallico. La granella è deposta a strati di 0,5-0,6 m.
Portata specifica di ventilazione: 400-450 m3/h m3 di granella.
Temperature di esercizio di 35-40°C
Caratteristiche: basso costo, facilità di gestione, essiccazione poco omogenea, bene per piccole aziende

## Slide 5
Essiccatoi discontinui non statici (a cella cilindrica)
Il cereale occupa la sezione anulare per uno spessore di 0,5 m e si sposta dall’alto verso il basso grazie una coclea centrale.
Ventilazione radiale con temp di 80°C.
Prima dello scarico viene effettuato un raffreddamento con aria ambiente.
Varie dimensioni fino a 100 t/giorno di granella secca
Buona diffusione in aziende medio-piccole

## Slide 6
Essiccatoi continui a tappeto
sono impianti a ventilazione ascensionale con un ripiano di essiccazione orizzontale, in lamiera forata di larghezza fino a 3 m e lunghezza fino a 18-20 m, sul quale la granella viene distribuita in uno strato di circa 0,3 m e viene fatta avanzare verso l’estremità opposta per mezzo di un agitatore a pale.
La tipologia a doppio tappeto: la granella umida viene caricata sul tappeto superiore dove avviene una pre-essiccazione ad opera dell'aria non ancora satura uscente dal sottostante tappeto, su cui avviene la fase di essiccazione vera e propria e quella di raffreddamento.
La temperatura di esercizio è dell'ordine di 100°C e capacità di lavoro fino a 200 t di prodotto secco al giorno.

## Slide 7
Essiccatoi continui a colonna
Colonna semplice (non utilizzata)
Colonna a piani ribaltabili: complessa costruttivamente
Colonna a zig-zag: buon rimescolamento del prodotto e uniforme l’essiccazione
Colonna a losanghe: movimento a zig-zag orizzontali attraverso canali orizontali
Si distinguono sempre:
Zona di carico
Zona di pre-essiccazione
Zona di essiccazione
Zona di omogeneizzazione
Zona di raffreddamento con aria ambiente
Ventilazione in depressione (aspirazione)
Impianti a recupero (risparmio del 15-20%)
Utilizzo di temperature decrescenti (da 130°C in giù) bene per riso

## Slide 10
Le tecniche di essiccazione per i cereali
1- Essiccazione tradizionale
Essiccazione e raffreddamento in un unico passaggio con velocità di essiccazione determinato dal sistema di scarico della cella
2 - Essiccazione in due fasi con stoccaggio intermedio
1 fase: essiccazione in colonna fino al 20% di umidità
2 fase: stoccaggio in cella di ventilazione lenta ad aria ambiente
3 fase: completamento dell’essiccazione
maggior prodotto essiccabile (60%), ma maggiori perdite di s.s.
3 - Essiccazione con ventilazione lenta finale
Essiccazione fino al 22% di umidità
Trasferimento in silo con ventilazione della massa
Bene in climi secchi

## Slide 11
4 - Essiccazione con rinvenimento intermedio (dryeration)
Essiccazione del mais fino al 18% di umidità
Trasferimento in cella di rinvenimento a 55-65°C senza ventilazione per almeno 4 ore (migrazione dell’umidità residua nella cariosside verso l’esterno)
Ventilazione con aria ambiente con portate specifiche di 40-60 m3/h per m3 di granella per 12 ore. Si asportano i rimanenti 3 punti di umidità.
Aumenta la capacità dell’impianto (60%), riduce la spesa di energia del 20%, riduce le rotture della granella. Occorrono però 4 celle

## Slide 12
La capacità della colonna di rinvenimento-ventilazione deve essere pari a circa 20 volte la produttività oraria in cereale secco della colonna di essiccazione: per un essiccatoio della capacità di 10 t/h e quindi necessario un silos da 200 t, pari a circa 300 m3.

## Slide 13
La refrigerazione
La refrigerazione dei cereali o altre granaglie è tecnica adottata con le seguenti finalità:
Conservazione per periodi limitati (qualche settimana) della granella ad alto contenuto di umidità (20-30%)
Conservazione per periodi lunghi (qualche mese) della granella con umidità del 17-20%;
Conservazione per periodi molto lunghi (anche più di un anno) con umidità inferiore al 17%.
Abbassando la temperatura della massa è possibile evitare l’instaurarsi di condizioni favorevole alle attività biologiche.
La refrigerazione non è un processo alternativo all’essiccazione, ma integrativo, in grado di asportare 2-3 punti di umidità dalla massa.
Può essere attuato con qualsiasi tipo di silos, sia con prodotti alla rinfusa o in sacchi, basta che la distribuzione dell’aria sia omogenea.
La portata specifica d’aria è bassa (4-5 m3/h per m3 di granella) con pressioni di esercizio di 100-300 mm c.a. (1-3 kPa) a seconda dell’altezza del cumulo.

## Slide 14
Le attrezzature complementari
fossa di ricezione della granella (grigliato e tramogge);
silos del prodotto umido ("silos del verde");
attrezzature per la pulitura del cereale (prepulitori e pulitori a vaglio oscillante o rotativo, vaglio aspirante);
attrezzature per il trasporto meccanico (estrattori, elevatore a tazze, trasportatore a catena, a nastro, estrattori;
attrezzature per la pesatura;
attrezzature per l’abbattimentoto delle polveri (cappe aspiranti, filtri).

## Slide 15
Micotossine nel post-raccolta
Ricevere un prodotto di buona qualità
Laboratorio di analisi per la creazione di partite separate in funzione della destinazione finale zootecnica (bovini e suini) e alimentare umana
Sistema dryeration nei silos verticali (soste brevi)
Refrigerazione nei magazzini orizzontali
Pulitura in entrata e in uscita
Movimentazione

## Slide 16
Conservazione dei cereali: i silos verticali
I silos sono strutture impiegate per la conservazione dei foraggi e dei cereali e possono essere verticali e orizzontali. Attualmente quelli orizzontali sono utilizzati per il mais ceroso, quelli verticali sono più usati per la granella umida, secca, pastoni, erba-silo e fieno-silo.
Sono silos verticali (o a torre) quelli la cui forma è sviluppata maggiormente in altezza
I silos a torre possono essere considerati come gli strumenti tecnicamente più razionali per l'insilamento degli alimenti per il bestiame e per la conservazione delle derrate agricole in generale riducendo gli scambi gassosi con l’ambiente esterno rispetto ai silos orizzontali. Di conseguenza le perdite di superficie sono inferiori e, inoltre, si elimina il lavoro di compressione, che avviene naturalmente per azione del peso stesso del foraggio. Per contro il silo verticale è più oneroso, sia come spesa iniziale, sia come costo di manutenzione e di esercizio.

## Slide 17
La limitazione tecnica più evidente dci silos a torre è rappresentata dagli scarsi risultati nella conservazione di foraggi troppo umidi. Al di sotto del 30%. di sostanza secca si verifica, infatti, una notevole percolazione di acque dì vegetazione (2-3 volte in più rispetto ai silos orizzontali), con un sensibile peggioramento della qualità dell'insilato e con creazione di pericolose pressioni alla base del silo. Le stesse pareti del silo vengono, poi, sottoposte a maggiore usura per l'azione corrosiva del liquido di percolazione.
I silos verticali possono essere distinti in funzione delle modalità di carico e scarico, oppure del materiale di costruzione. Abbiamo così:
s. ciclatori
s. non ciclatori
S. in cemento
S. in legno
S. in materiale plastico
S. in acciaio

## Slide 18
Movimentazione del prodotto nei silos verticali
E’ meccanizzata all’aumentare delle dimensioni del silo, specie lo scarico.
CARICO
Insilatrici pneumatiche
Elevatore a tazze con granelle
Coclea con cereali o sfarinati (per limitate altezze perché l’angolo di lavoro non supera i 45°.

## Slide 20
SCARICO
A mano nei silos cremaschi
Dessilatrici
  Alla sommità del silo (scarico dall’alto) = silos non ciclatori. D. pneumatiche polivalenti
  Alla base del silo (scarico dal basso) = silos ciclatori (carico e scarico continui)

## Slide 21
Silos non ciclatori

## Slide 22
Silos ciclatori
Per evitare l’ingresso di aria al momento dello scarico sono previsti sistemi di compensazione

## Slide 23
Tipologie di silos in funzione del materiale costruttivo
I silos in acciaio più interessanti per il settore agricolo sono:
in acciaio (vetrificato) sono classificabili tra i silos "a tenuta", in grado di garantire limitati scambi gassosi con l’esterno. Diametro 4-8 m e altezze fino a 25 m. all’interno ci sono i “polmoni compensatori” che dilatandosi compensano alle variazioni di pressione dovute alla temperatura o allo scarico
in lamiera ondulata: sono “non a tenuta" e, quindi, utilizzabili solo per la conservazione di prodotti già essiccati. La base è predisposta per la ventilazione che può essere di mantenimento (con aria ambiente e portata specifica di 20-50 m3/h m3 di cereale) o essiccante (con aria calda a 40-50°C). Hanno altezze e diametri fino a 15 m e capacità di 2.000 t di granella.

## Slide 25
I silos in materiale plastico sono generalmente in PRFV (vetroresina) perché sono resistenti alla corrosione e a tenuta ermetica. Sono anche a bassa conducibilità termica che riduce i gradienti termici con l’esterno. Ha dimensioni minori e viene utilizzato in allevamenti suinicoli e avi-cunicoli per la distribuzione automatizzata degli alimenti e nei bovini per i concentrati.

## Slide 26
Silos in legno sono poco usati. Sono del tipo “non ciclatore” (scarico dall’alto)
Silos in calcestruzzo in c.a. vibrato o prefabbricati. Sono in grado di garantire buon isolamento del prodotto e vengono usati per i prodotti che necessitano di silos a tenuta come la granella e i prodotti umidi in genere

## Slide 27
Conservazione mediante atmosfera controllata in silos tubolari
Principi di base:
Il mantenimento dei grani in ambiente ermetico aumenta la concentrazione di CO2, si riduce la concentrazione di O2 con effetto di ridurre i rischi di deterioramento causati da funghi, insetti e respirazioni

## Slide 28
Diametro del silo tubolare: 2,7 m
Spessore del film plastico: 235 m
Lunghezza: 60-75 m
Volume: 350-450 m3
Capacità: 200-250 t
Durata:
Precauzioni: Luogo drenato, lontano da alberi, piano e pulito; materiale plastico di buona qualità, riempito bene; granella in buone condizioni sane non danneggiate meccanicamente; controllo periodico

## Slide 29
As the environmental temperature increases, risks increase.
As grain damages increase, risks increase.
As impurities increase, risks increase.
GUIDELNES FOR STORING GRAINS IN SILO BAGS

## Slide 30
FASE DI FORMAZIONE DEL SILO TUBOLARE

## Slide 32
FASE DI SCARICO DEL SILO TUBOLARE

## Slide 33
Umidità di raccolta: 14% frumento, 14,5% mais, 13,5% soia, 11% girasole. Maggiore umidità, maggiori perdite specie se combinata con alte temperature
Periodo di conservazione: 1-24 mesi (normale 5-6)
Vantaggi: si confezionano in campo riducendo i tempi di raccolta e favorendo la tracciabilità (e riducendo il rischio di contaminazione con altri grani) e separando le varietà