## Slide 1: Incontro con gli studenti Università di Padova
28 aprile 2014

## Slide 2: Innovare per sopravviverere
Innovazione sostenibilita’ competitivita’

## Slide 3: Azienda agricola è cambiata …
Notes: Se pensiamo a come era l’azienda 10 anni fa …
5 ettari ---- ora 7,2 ettari
Meno aziende
Ora rimangono le aziende che fanno impresa …
Ora imprenditore agricolo attivo … non a titolo principale
Biogas
Stalla, importanza qualità e filiera corta
Produzione prodotti finiti, valore aggiunto, tipicizzazione
Azienda multifunzionale (boschetti permanenti in % alla superficie, tipicità del territorio …)
Obiettivo qualità dei prodotti (es. MAGIS)

## Slide 4: Gli indirizzi colturali sono cambiati …

## Slide 5: L’imprenditore agricolo è cambiato
Notes: Davide Sgobbi – Venezia
Giuseppe Elias – Lodi e Milano
Dossi Daniele – Verona
Nino Chiò – Novara
Matteo Zanone - Udine
Romano Brezzi - Az. Agr. Bempensata di Brezzi Romano, Giorgio e Giuseppe S.S. - Via Grilla, 7 - 15047 Spinetta Marengo (ALESSANDRIA) - Nord Ovest Italia – Regione Piemonte
Cladio Martelli - Bologna coop IL RACCOLTO
Claudio Verucchi – Anzola di Bologna

## Slide 6: Gamma prodotti
Lavarozione
terreno
Aratura
Seminatrici
in linea
Concimazione
Concimazione
organica
Irrorazione
Manutenzione
paesaggio
Trincia
Fienagione
e
raccolta
Allevamento
La gamma KUHN conta ben 10 famiglie di prodottoo

## Slide 7
Prodotti innovativi
Notes: Prodotti Innovativi:
L'innovazione non significa solo macchine più grandi,più ampie, con più ettari l’ora, ma anche l'uso di tecnologie avanzate per aumentare la redditività e per ottenere risultati migliori con una maggiore qualità del prodotto - e tutto questo con il massimo rispetto dell'ambiente e delle risorse.
In passato siamo stati in grado di fare la differenza rispetto ai nostri concorrenti, attraverso tecnologie che fanno scuola. Per esempio, il Lift Control, Digidrive e Integral rotor sulle nostre presse. Abbiamo anche adattato la nostra tecnologia Strip till ai requisiti europei.
Vedrete che quest'anno abbiamo introdotto una serie di nuovi prodotti e ce sono altri ancora in fase di sviluppo e che saranno rivelati nei prossimi anni

## Slide 8
Aratura
Notes: 8

## Slide 9
Lavorazione del terreno
Notes: 9

## Slide 10
Seminatrici in linea
Semina

## Slide 11
Seminatrici di precisione
Semina
Notes: 11

## Slide 12
kg
Concimazione
Notes: 12

## Slide 13
La migliore performance nei vigneti
Spandiconcimi MDS

## Slide 14
MD
MDS

## Slide 17
NDVI
Zuccheri
Classi
Babo
1
20,5
2
18,00
Acidità Totale
Classi
Ac Totale
1
5,4
2
6,0
3
6,7
Produzione
Classi
q/ha
1
60
2
100
3
150
4
190
5
230
Carta derivata per operazioni MANUALI
MAPPE DI PRESCRIZIONE
Notes: 17

## Slide 18
Spargimento di letame
Notes: 18

## Slide 19
KUHN BLANCHARD Gamma prodotta in Chéméré (Francia)
Irrorazione
Notes: 19

## Slide 20
Falciatura e condizionamento
Raccolta dei foraggi

## Slide 21
Rivoltamento e andanatura
Raccolta dei foraggi

## Slide 22
Presse / Fasciatori
Fienagione e raccolta del foraggio
Big Balers
Rotopresse a camera variabile
Rotopresse a camera fissa
Combinate rotopresse a camera variabile / fasciatori
Notes: 22

## Slide 23
Combinate presse / fasciatori
Fienagione e raccolta del foraggio
Combinate con presse a camera fissa / fasciatore
Fasciatori
Presse BIO
Notes: 23

## Slide 24
Altri prodotti KUHN GELDROP
Fienagione e raccolta del foraggio
Falciatrici a tamburo
Trincia raccoglitrici - Mais
Notes: 24

## Slide 25
Gestione Allevamento
Notes: 25

## Slide 26
Manutenzione del paesaggio

## Slide 27
Triturazione dei residui
Notes: 27

## Slide 28: BUCHER INDUSTRIES Group
BUCHER INDUSTRIES
KUHN GROUP
BUCHER MUNICIPAL
BUCHER HYDRAULICS
EMHART GLASS
BUCHER SPECIALS
Agricoltura
Manutenzione - municipalità
Componenti idraulic
Macchine industriali produzione contenitori vetro
Independent businesses (equipaggiamento macchine enologia, sistemi lavorazione succhi di frutta )
Notes: 28

## Slide 29: Il gruppo KUHN
KUHN GROUP
Kuhn SA
Kuhn MGM
Kuhn Parts
Saverne
France
Kuhn Krause
Hutchinson
USA
Kuhn-Audureau
La Copechagnière
France
Kuhn-Huard
Château-briant
France
Kuhn-Geldrop
Geldrop
Netherlands
Kuhn-Blanchard
Chéméré
France
Kuhn North America
Brodhead
USA
Kuhn do Brasil
Passo Fundo
Brazil
Notes: 29
29

## Slide 30
Siti di produzione

## Slide 31
Saverne è situata al centro dei mercati Europei
2000 km
2000 km
MGM Monswiller
Notes: 31
Pourquoi la région de Saverne ?
Ce projet, nous le réaliserons à Saverne, malgré le fait qu’un investissement en Pologne, où nous avons de la surface, ou en Lettonie, où on nous a offert de la surface, nous aurait coûté de 5 à 10 millions d’euros moins cher.
Malgré le fait aussi que là-bas, nous aurions eu un ou deux millions de frais d’exploitation, de coût notamment salarial, de moins par année.
Pourquoi une telle décision ?
Parce que Saverne est géographiquement bien situé, au moins aussi bien que la Pologne, même par rapport à des marchés nouveaux. Mais surtout parce qu’ici nous avons le savoir-faire et nous avons un personnel qui a les compétences et une structure d’encadrement qui nous est fidèle. Nous n’ avons pas besoin d’aller chercher et former des gens avec le risque de les voir nous quitter à n’importe quel moment.

## Slide 32
Macchine di dimensioni sempre più grandi
MGM Monswiller
Superficie totale: 26 ha
Investimento iniziale: 27 Mio EUR
Operativa dall’estate 2008
Dipendenti : 170
Produzione 2012 :
approx. 10 000 machine

## Slide 33
Veduta aerea
Centro di competenza « Grandi Macchine » MGM Monswiller

## Slide 34
Piano globale
MGM Monswiller
ENTREE
SORTIE
Notes: Unité de production dédiée à la peinture et au montage des grandes machines :
- Plateforme logistique,
- Peinture cataphorèse + poudre (zéro rejet dans l’atmosphère),
- Lignes de montage.
MGM en quelques chiffres :
= 27 000 m² couverts,
= 31 000 m² de Voirie Réseau Distribution,
= 26 millions d’€ d’investissements.

## Slide 35
Brasile
31 gennaio 2014
KUHN FIRMA UN ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI MONTANA
KUHN è presente in Brasile dal 1995
KUHN Do Brasil a Passo Fundo dal 2005
…un sito di produzione in Brasile…

## Slide 37
… e 2 stabilimenti produttivi negli USA
1/. Brodhead, Wisconsin
2/. Hutchinson, Kansas

## Slide 40: Filiali di distribuzione KUHN
Il Gruppo KUHN dispone di proprie filiali nei seguenti paesi:
  Germania dal 1963
  Regno Unito dal 1970
  Stati Uniti dal 1976
  Italia dal 1987
  Canada dal 1988
  Polonia dal 1998
  Australia dal 2003
  Spagna dal 2003
  Ufficio di Rappresentanza in Cina dal 2003
  Ucraina dal 2005
  Russia dal 2008
Notes: Concerning the subsidiaries, you can choose to show either this slide or the following ones.
Filiales : vous pouvez choisir de montrer soit cette diapo, soit les diapos détaillées qui suivent.

## Slide 41: KUHN CENTER FOR PROGRESS (KCFP)
Superficie: 5 700 m2
Investimento : 6,5 Millions EUR
Operativo dall’agosto 2013

## Slide 42: Evoluzione del fatturato del gruppo KUHN dal 1980
In millions of Euros

## Slide 43
I dipendenti del gruppo KUHN
Dipendenti al 31/12 esclusi lavoratori temporanei
(I dipendenti di KUHN PARTS / KUHN MGM sono inclusi in KUHN SA)
Notes: 43
43
(Chiffres Kuhn Groupe)
Nous sommes présents sur les 5 continents.
Nous avons l’avantage d’être très présents à la fois en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, ce qui nous distingue de la plupart de nos concurrents.
Notre objectif est toujours de nous renforcer dans ces pays.
Mais notre objectif est également de progresser dans les marchés de l’Est, de l’Asie et de l’Amérique du Sud.
Nos ventes dans les pays d’Europe de l’Est tels que la Russie, l’Ukraine, la Pologne ont enregistré une forte augmentation en 2007, et ce n’est pas fini.
C’est la diversité de ces différents marchés sur lesquels nous sommes présents qui entraîne la diversité des produits que nous fabriquons.

## Slide 44: FIENAGIONE, filiera completa DAL TAGLIO ALLA RACCOLTA

## Slide 45: Il nostro obiettivo?

## Slide 46: Aspetti economici e qualità del foraggio

## Slide 47: Il foraggio nella razione di base
Razione di BASE
Qualità foraggio
 Acquisto complementi
Complemento in ENERGIE
Complemento in PROTEINE
MINERALI
BASE
Qualità del foraggio
Notes: La ration de base se compose :
d’aliment de base ou aliment grossier (fourrage) : fibres,
de complément énergétique (céréales, mélasse) : sucre,
de compléments protéiques (tourteaux, pois, soja écrasés),
de compléments minéraux (pierres à lécher).
L’herbe ensilée apporte à la fois le sucre et les fibres.
Pour 7837 kg de lait produit par une vache, 4500 kg sont produits par l’aliment grossier.
La ration doit comporter environ 20% de concentrés et 80% de fourrages.
Pour une vache laitière : 8 kg de Maïs Ensilage + 4 kg ensilage d’herbe + 4 kg de foin + 4 kg de regain + 6 kg de concentrés
Deux objectifs pour l’éleveur :
 Une ration de base en quantité la plus équilibrée possible.
 Une alimentation la moins chère. Une prairie très bien gérée peut produire 1 UFL/kg de MS pour 0.02 euro.
 ARGUMENT de VENTE : Plus la prairie produit d’énergie, de protéines, de minéraux moins il faudra acheter de compléments en aliments.
D’où l’importance de faucheuses qui :
- sont capables de faucher sans souiller le fourrage,
- ont un débit de travail important pour travailler au bon stade de l’herbe.

## Slide 48: La raccolta dei foraggi
INTRODUZIONE
Qualità del foraggio
Modalità di raccolta
Vita del prato
Esigenze produttive
Conduzione dell’erbaio
Valore foraggero
Alimentazione
Spore
Taglio
Spandimento
Andanatura
Graminacee/Leguminose
Raccogliere tutto il valore foraggiero dell’erba significa valorizzarla al meglio nella rotazione e diminuire gli acquisti di concentrati.
Raccolta
Aumento rese kg/latte x vacca

## Slide 49: Esigenze del produttore di latte
Esigenze produttive e qualità del foraggio
kg latte / Vacca
anni
1980
2014
Soddisfare gli animali
Il prato
Notes: Les exigences en terme de qualité du fourrage, de l’alimentation en général, sont proportionnelles à la productivité des vaches laitières.
Une vache laitière hautement productive, avec une forte valeur génétique, exige également des fourrages de qualité et hautement énergétiques.
En 20 ans, la productivité d’une vache laitière s’est accrue en France de 153 % !

## Slide 50: Esigenze del produttore: il prezzo del latte
La quantità,
La qualità,
Al minor costo
Il 50% dei costi di produzione di latte e carne derivano dalla voce alimentazione
€
Notes: Un exemple de rémunération du lait
Volume :
30 cts euro / kg de lait à 3.7% matière grasse et 3.4% de protéïnes
Prime qualité :
Matière grasse = 2.56 cts euro / 0.57% au-dessus du standard,
Protéines = 3.83 cts euro / 0.08% au-dessus du standard,
Bonne classe = 0.77 cts euro / kg (moins de 300 000 de cellules)
La prime de qualité du lait peut ainsi s’élever +0.04 cts euro / kg de lait.
Pour 300.000 litres de lait, cela représente plus ou moins 1200 € de prime de qualité !
 ARGUMENTS de VENTE :
- Par le matériel de récolte d’un fourrage, donner toutes les chances à l’éleveur de produire un lait de qualité.
- Le retour d’investissement du matériel de récolte du fourrage se fera sur le gain supplémentaire en qualité du lait.

## Slide 51: Caratteristiche generali di un prato
Artificiale o temporaneo
Rifatti ogni 4 anni
Loietto inglese, italico
Festuca
Fleolo.....
Prato stabile
Sempre in erba
Da sfalcio
Erbai
Pascoli
Prato intercalere
Ogni 2 culture principali,
Loietto Italico
Notes: Les prairies permanentes :
Les prés de fauche, comme leur nom l'indique, sont des prairies destinées à produire du foin. Les regains ou repousses peuvent parfois être pâturés ou fauchés.
Les herbages désignent des prairies permanentes relativement riches, pâturées et qui permettent éventuellement l'engraissement des animaux.
Les pâturages sont des prairies de qualité inférieure aux précédentes permettant d'entretenir à la pâture un bétail, sans qu'il soit possible de l'y engraisser.
Les pacages ou landes sont de mauvais pâturages, destinés à un bétail plus rustique tel que le mouton.
La prairie artificielle ou temporaire est une pâture temporaire que l'on "refait" environ tous les 4 ans, éventuellement en rotation avec des cultures.
La base des espèces ensemencées pour une prairie artificielle est :
le ray-grass anglais (plus tardif et résistant que le ray gras italien), c'est l'une des meilleures graminées fourragères,
des fétuques,
des fléoles.....
On prévoit environ 30 kg de semences pour 1 hectare.

## Slide 52: Qualità del prato – le leguminose
Erba medica
Trifoglio Bianco
Ricche in proteine
Con erbai di leguminose è consigliabile scegliere varietà che abbiano come caratteristica una accentuata produzioni di foglie rispetto agli steli.
Trifoglio Viola
Notes: Les légumineuses se développent préférentiellement sur des terrains calcaires et dans des conditions sèches. Elles présentent l’avantage de :
  - fixer l’azote atmosphérique pour le transformer en protéines,
  - et de ce fait, de ne nécessiter aucun apport de fertilisants azotés.
Les caractéristiques alimentaires des légumineuses et des graminées sont différentes :
  - les légumineuses sont plus riches en matière azotée.
  - les graminées ont plus de parois cellulaires indigestibles que les légumineuses.
  - les éléments azotés cellulaires des légumineuses favorisent la bonne prolifération des micro-organismes du rumen.
De part leur physionomie (feuilles rondes), les légumineuses sont plus fragiles lors des étapes de leur récolte. Elles risquent d’être effeuillées (perte et brisure des feuilles). Or, ce sont les feuilles qui comportent la plus grande part de la valeur azotée de la plante.

## Slide 53: Qualità del prato – le graminacee
Loietto
Dactylum
Fleolo
Bromo
Festuca
Più fibra ….
Notes: Les différentes espèces fourragères ont des caractéristiques écologiques et des valeurs fourragères spécifiques : aptitudes au pâturage ou à la fauche, facilité de dessiccation…
Ces espèces « naturelles » ont été sélectionnées par des grainetiers. Elles sont ensemencées dans les prairies temporaires, ou, rénovent les prairies permanentes (par retournement ou par sursemis).

## Slide 54: Qualità del prato – differenti colture
Qualità del prato Prati permanenti o temporanei ?
Qualità del taglio
(anni)
Notes: La présence de certaines espèces n’est pas éternelle dans une prairie lorsqu’il s’agit d’une prairie ensemencée (prairie temporaire).
La durée de vie est, par contre, variable selon la qualité de l’entretien de la prairie : sa fertilisation, son désherbage, sa fauche au bon stade et à la bonne hauteur.
 ARGUMENT de VENTE : La qualité de la fauche intervient dans la durée de vie de la prairie
- Faire durer une prairie c’est diminuer les coûts de production, puisque son renouvellement (par retournement ou sursemis) sera moins fréquent.
- Le coût approximatif d’un renouvellement est de 200 euro/ha (très variable).

## Slide 55: Qualità del prato - rendimento
Salvaguardare il prato !
per la sua durata,
per la sua qualità
Zona di ricaccio
Riserve
Il prato si deteriora se lo si taglia sotto i 5 cm:
bassa ricrescita,
squilibri di sviluppo, alterazione della fisiologia della pianta (ormoni della crescita e assimilazione degli zuccheri)
limitato lo sviluppo radicale
minore approvvigionamento in acqua e elementi nutritivi
Le specie foraggiere rischiano di soccombere a favore di quelle meno utili
Notes: COMMENT ?
Coupe et pâture constituent des stress pour la prairie par la diminution subite de la surface de feuilles. En effet, cette surface permet de constituer les réserves de la plante. C’est le lieu de transformation du carbone de l’air et de l’eau en sucres.
La partie basse de la plante (graminée) est le « cœur » de son fonctionnement :
- on y trouve les nouveaux bourgeons de réserve ou « dormants », qui serviront à la repousse et porteront les inflorescences l’année suivante,
- la plante réalise ses réserves en sucre lui assurant une repousse durant l’année et plus de vigueur les années suivantes.
POURQUOI ne pas faucher trop bas ?
La prairie se détériore si elle est coupée à moins de 5 cm, du fait :
D’une moindre repousse,
De la perturbation du métabolisme des plantes,
Des déséquilibres hormonaux de la croissance et du fonctionnement de la plante,
De l’approvisionnement en eau et en éléments nutritifs,
De la perturbation des réserves en assimilats (sucres).
D’où : une disparition progressive des plantes fourragères pour voir apparaître des plantes moins intéressants.
EN PRATIQUE : Lors de la récolte il faut donc épargner la prairie.
Pour sa durée de vie : si la flore se dégrade, pour les prairies temporaires, le renouvellement devra s’opérer plus rapidement, ce qui engendre des coûts supplémentaires,
Pour sa qualité : si les espèces fourragères sont détruites, les espèces fourragères à moindre valeur risquent de s’implanter. L’ensilage, le foin seront de moindre valeur.
 ARGUMENT de VENTE : Plus les prairies sont productives, plus elles sont sensibles aux accidents. Il faut donc se donner également les moyens de les épargner avec du matériel adapté.

## Slide 56: Qualità del prato - epoca di sfalcio
Per ottenere un prodotto di qualità è opportuno sfalciare la graminacea prima che sia terminata la fioritura, in modo da avere un foraggio ricco di proteine e con una componente fibrosa digeribile in quanto non ancora iniziata la fase di lignificazione della pianta.
Prime foglie
Inizio
levata
Inizio spigatura
Piena
spigatura
Fioritura
Notes: La qualité intrasèque d’un fourrage est variable selon son stade :
- avant épiaison : sa teneur en sucre et en azote sera supérieure, mais il comportera moins de fibres. C’est à ce stade que se récolte l’ensilage.
- après épiaison : le fourrage est plus fibreux,
- après floraison : à un stade avancé, les graines de graminées pourront être perdues par chute au sol.

## Slide 57: Qualità del foraggio
Mgajoule MJ
GERMANIA, AUSTRIA, SVIZZERA, DANIMARCA, UK, USA, Canada..
Unità foraggere (UF ….. UFL o ULC)
= energia netta d’1 kg orzo, circa 9 MJ/kgMS
FRANCIA, BELGIO, ITALIA, SPAGNA
VEM = 1000 X UFL
Belgique, Pays-Bas
Latte
Carne
Qualita ?
énergia / composizione / digeribilità / purezza
Notes: L’énergie est comptabilisée différemment selon les pays. L’unité commune est le joule.
Dans certains pays, l’énergie est comptabilisée en Unités fourragères Laitières. L’Unité Fourragère est l’énergie fournie par 1 kg Orge, ou 9 MégaJoules. Les UFL sont utilisées en France, en Italie, en Espagne.
3,1 MJ sont nécessaires pour produire un litre de lait à 4% de matière grasse et 3.15% de matière protéique.
NB : 7.12 MJ = 1 UFL

## Slide 58: Qualità del foraggio
Materiale azotato
PDI = Proteine digeribili nell’intestino
Azoto
Qualità del foraggio
Spore butirriche ed impurità
Purezza
Fibre
Aggiungi ADF,NDF ecc.., da integrare
Qualita ?
energia / composizione / digeribilità / purezza
Notes: Pour évaluer la qualité d’un fourrage pour sa teneur en azote on utilise l’unité « Matière Azotée Totale » ou encore « Protéines Brutes » (=azote x 6,25), ou la « Matière Azotée Digestible ».
La présence suffisante d’azote conditionne la digestibilité de la ration. La digestibilité se définie en un pourcentage et indique la part que l’animal pourra utiliser en énergie (efficience à la rumination) : à 50%, le fourrage a une mauvaise digestibilité, à plus de 75% la digestibilité est bonne.
Les Protéines Digestibles dans l’Intestin sont le flux des acides aminés absorbés à travers la paroi de l’intestin grêle.
Les besoins en PROTEINES sont de 400 g/ jour plus 560 g par litre de lait.
La propreté du fourrage est évaluée par la teneur en spores butyriques dans les ensilages et les teneurs en terre.

## Slide 59
Caratteristiche apprezzabili
 | INSILATO | FIENO
Olfattive | Aromatico, fruttato, profumo di pane, leggermente acido | Aromatico, senza putrefazione
Al tatto | Ritrovamento di foglie e steli, senza impurità | Ricco in foglie, dolce
Al colore | Leggermente bruno, Ne giallo chiaro ne verde | Poco colorato, non nero,
Alla purezza | Senza impurità | Senza terra o polvere
Qualità del foraggio

## Slide 60: Qualità del foraggio – qualità del latte
L’epoca del taglio
… condiziona i risultati ottenuti
Bisogna garantire l’integrità, la salubrità del prodotto raccolto sia sul piano organolettico sia su quello della salubrità
 Litri,
 spore,
 cellule,
 Proteine,
 o  Grasso
Qualità del latte
(spores de butyriques)

## Slide 61: L’igiene del foraggio innanzitutto
Ciclo spore
Notes: QUI ? Les butyriques sont des champignons, Clostridium Tyrobutyricum, présents naturellement dans la terre.
COMMENT ?
Les spores de butyriques se multiplient en absence d’oxygène, dans le silo et dans les fromages, pas dans le lait.
Le CYCLE :
Les spores dans la terre peuvent se retrouver dans le fourrage, comme les ensilages. Dans ce cas, les spores seront présentes dans l’ensilage et s’y multiplient. Puis, l’ensilage étant consommé par les vaches, les spores passent dans le tube digestif puis dans les bouses. Les spores se présentes dans les bouses peuvent salir les trayons et lors de la traite elles pourront se retrouver dans le lait (si les conditions d’hygiène ne sont pas respectées).
Les spores dans le fromage qui fermentent sont très néfastes. Cette fermentation fait ainsi « gonfler » les fromages (dans les pâtes pressées cuites comme le Gruyère et l’Emmental) ils amènent une perte de 20% lors de la transformation laitière.
…autres facteurs… :
- entretien de la prairie pour éviter les taupinières,
- éviter la terre sur les roues des tracteurs qui tassent le silo,
- laver les trayons de la mamelle avant la traite.
Jusqu’à 83 000 spores / gramme d’ensilage, si le silo est contaminé !!!
 ARGUMENT de VENTE : Le matériel de fauche et d’andainage KUHN limite les riques de souiller le fourrage avec de la terre.

## Slide 62: Qualità del foraggio
FUNGHI (MICETI MICROSCOPICI): LIEVITI E MUFFE
I lieviti sono funghi unicellulare, sono microrganismi alteranti, producono gas (CO2), ma non sono mai patogeni
micotossine
Alcune muffe producono micotossine. Sono sempre più frequenti casi di inquinamento di foraggio da aflatossina B1
Questi batteri nei formaggi a lunga stagionatura (quali ad esempio il Parmiggiano-Reggiano) sono considerati responsabili di difetti, quali il gonfiore che provocano notevoli deprezzamenti del prodotto finale.
BATTERI – SPORE BATTERICHE
clostridi
Sono bacilli gram positivi di 3-8 mm di lunghezza, in gran parte sono mobili per la presenza di flagelli, producono spore. Sono diffusi dappertutto in particolare nel terreno.
Dal terreno l’origine dell’inquinamento del foraggio e quindi del latte e formaggi
Notes: QUI ? Les butyriques sont des champignons, Clostridium Tyrobutyricum, présents naturellement dans la terre.
COMMENT ?
Les spores de butyriques se multiplient en absence d’oxygène, dans le silo et dans les fromages, pas dans le lait.
Le CYCLE :
Les spores dans la terre peuvent se retrouver dans le fourrage, comme les ensilages. Dans ce cas, les spores seront présentes dans l’ensilage et s’y multiplient. Puis, l’ensilage étant consommé par les vaches, les spores passent dans le tube digestif puis dans les bouses. Les spores se présentes dans les bouses peuvent salir les trayons et lors de la traite elles pourront se retrouver dans le lait (si les conditions d’hygiène ne sont pas respectées).
Les spores dans le fromage qui fermentent sont très néfastes. Cette fermentation fait ainsi « gonfler » les fromages (dans les pâtes pressées cuites comme le Gruyère et l’Emmental) ils amènent une perte de 20% lors de la transformation laitière.
…autres facteurs… :
- entretien de la prairie pour éviter les taupinières,
- éviter la terre sur les roues des tracteurs qui tassent le silo,
- laver les trayons de la mamelle avant la traite.
Jusqu’à 83 000 spores / gramme d’ensilage, si le silo est contaminé !!!
 ARGUMENT de VENTE : Le matériel de fauche et d’andainage KUHN limite les riques de souiller le fourrage avec de la terre.

## Slide 63
Qualità del foraggio
= Qualità di raccolta e conservazione
Sfalciare l’erba, senza impurità
Spandere, con maturazione rapida ed omogenea
Andanare, raccogliere senza impurità
Raccogliere tempestivamente e con pressatura ottimale per la conservazione
Nella fienagione in campo l’agricoltore dispone di due interventi per accelerare i governare il processo di essicazione: il condizionamento e lo spargimento-rivoltamento.
Notes: Un fourrage de qualité régulière facilite la composition de la ration du troupeau : l’éleveur n’aura pas à trier la qualité du fourrage d’une même récolte.
 ARGUMENT de VENTE : La qualité du fourrage se mesure à l’auge par les refus de votre troupeau.

## Slide 64: Modalità di raccolta - TAGLIO
Senza spore, senza terra
Taglio parallelo al suolo
Alleggerimento
Ostacoli
Sistema LIFT CONTROL
Evitare gli incidenti !
Al taglio,
All’andanatura.
Notes: Pour éviter de souiller l’ensilage par les butyriques, il est important ne pas mettre de terre dans le silo !
Au moment de la fauche, les couteaux ne doivent pas toucher la terre,
D’autres facteurs entrent en compte, au moment de la confection de l’ensilage, pour éviter la présence de terre dans le silo.
 ARGUMENT de VENTE : Une bonne faucheuse doit permettre :
de procéder à une coupe parallèle au sol, pour ne pas risquer de faucher dans la terre, hormis les taupinières,
un allègement pour ne pas emporter la terre, lorsque la barre est en contact du sol,
de faire face aux obstacles sans toucher la terre.
Le système LIFT CONTROL® (allègement et sécurité) et la suspension centrale qui équipent les modèles des GMD et FC permettent un allègement et une tenue de la barre de coupe qui minimise l’accident.

## Slide 65: Modalità di raccolta - TAGLIO
Effetti dell’altezza di taglio sul tasso di impurezza
Source : SCHRÖPEL - 2004
Notes: Le taux d‘impureté est influencé par :
- la situation géographique : le type de sol, les conditions météorologiques, la topographie, le type de sol,…
- le mode d‘exploitation de la prairie : type de prairie, intensité de fauche,…
- le matériel de récolte, les chemins utilisées par le tracteur, les types de silos…
Le risque de présence de terre dans l‘ensilage d‘herbe est supérieur à celui de l‘ensilage de maïs.

## Slide 66: Modalità di raccolta - TAGLIO
Influenza del tasso d’impurità sull’insilato d’erba
Lo studio condotto dalla Camera d’Agricoltura Weser-Ems dimostra che una qualità di taglio senza introduzione di terra fa risparmiare fino a 82 euro per ettaro all’anno.
Per 100 ha di erba insilata all’anno, ciò rappresenta 8200 euro ogni anno! C’è da riflettere.
Tassi d’impurità/terriccio nel foraggio | 2% | 4%
Energia per kg di materia secca | 0,87 UFL | 0,84 UFL
Energia per ettaro con un rendimento di 10 t/ha | 8700 UFL | 8400 UFL
Perdita di energia per ha |  | 300 UFL/ha
Perdita economica per ha (dovuta alla necessaria compensazione con concentrati) |  | 44 euro/ha (0,145 euro/UFL)
Quantità d’insilato ingerito per vacca al giorno | 12,8 kg M.S. | 12,2 kg M.S.
Quantità d’insilato ingerito per vacca all’anno (200 giorni) | 2560 kg M.S. | 2440 kg M.S.
Energia ingerita per capo all’anno (200 giorni) | 2227 UFL | 2050 UFL
Perdita d’energia ingerita |  | 177 UFL
Perdita dovuta alla minore ingestione d’energia da compensare con concentrati |  | 
Per vacca all’anno |  | circa 25 euro
Per ha all’anno (carico 1,5 vacche per ha) |  | circa 38 euro
PERDITA TOTALE PER HA ALL’ANNO |  | 82 euro
Fonti: Camera d’Agricoltura Weser-Ems – Dr. C. Kalzendorf, Dr. H.H. Kowalewsky, A. Fübbeker
… vi è da pensare!

## Slide 67: Modalità di raccolta - TAGLIO
Altezza di taglio costante : 5 - 8 cm
Migliore risposta,
Vita del prato,
Mantenimento flora foraggera.
Alleggerimento
LIFT CONTROL
Articolazione centrale
Zona di fabbricazione degli zuccheri
Zona cellule di crescita
Zona trasporto linfa
Zona di riserva e di approvvigionamento nutrienti

## Slide 68: SCELTA DELLA MACCHINA
Le falciatrici e falciacondizionatrici portate
Le falciatrici e falciacondizionatrici trainate
Le combinazioni con unità frontali

## Slide 69: LE GIUSTE SCELTE - TAGLIO
Un taglio netto
SCELTA DEL SISTEMA DI TAGLIO
ELEVATO RENDIMENTO
ELEVATE VELOCITA’ DI AVANZAMENTO
ROBUSTEZZA STRUTTURALE
ACCOPPIAMENTO OTTIMALE CON OGNI TIPO DI CONDIZIONATORE
GRANDE EVACUAZIONE DI PRODOTTO
ANDANE BEN FORMATE
RAPIDI INTERVENTI DI RIPARAZIONE
PRO
La scelta KUHN
Barra di taglio a dischi
Barra OPTIDISC ®
New

## Slide 70: Nuova barra di taglio OPTIDISC
Barra lubrificata con olio sintetico, NO grasso
Migliore sfogo del foraggio tagliato
Eccellente qualità del taglio
Affidabilità
Ridotta manutenzione
Barra OPTIDISC®
La barra presenta una spaziatura differenziata tra i dischi convergenti e divergenti
Notes: Graduale estensione a tutta la gamma
Profilo della barra saldato di ridotto spessore
Tutti i pignoni sono di grande diametro, dello stesso diametro
Moduli porta-disco facilmente sostituibili inseriti con soli 3 punti di fissaggio
Il disco di taglio risulta avanzato, ottimo taglio
La cassa della barra è un corpo unico, non + come serie GMD 100 che si apre in due metà
Sicurezza PROTECTADRIVE® sempre presente
Lubrificazione a vita con olio sintetico
Attenzione olio sintetico e non grasso come si crede
Slitte ad incastro con solo una vite posteriore
OGGI 3 barre disco Select
barra con disco Ø 40 cm, serie GMD 100
barra con disco grande Ø 50 cm, serie Trainate
DOMANI 1 barra barra OPTIDISC con Ø dimensioni intermedie tra 40 cm e 50 cm
70

## Slide 71: Nuova barra di taglio OPTIDISC
+
_
L’evacuazione dell’erba risulta ottimale
Eccellente qualità del taglio
Notes: 71
Diametro degli ingranaggi è uguale
Per avere diversa distanza tra i dischi ecco la soluzione del diverso posizionamento degli ingraggi

## Slide 72: Nuova barra di taglio OPTIDISC
Pignoni intermedi estraibili dall’interno per tutti i moduli
Cassa monoblocco: compatta, resistente e peso ridotto
PROTECTADRIVE®
Dischi di grande diametro e avanzati per ottimizzare la qualità del taglio
Notes: 72

## Slide 73: Nuova barra di taglio OPTIDISC
Manutenzione facilitata :
Lubrificazione « a vita » con olio sintetico
Slitte a smontaggio rapido
X
Slitte per la protezione della barra anche in condizioni difficili :
Protezione ottimale dei dischi
Nuova forma per la facilità di pulizia nei terreni collanti

## Slide 74: Nuovo disco di taglio
Nuovo disco di nuova forma per ottimizzare il lavoro e coltelli leggermente più lunghi
In evidenza il nuovo disegno e le parti del disco che participano attivamente all’evacuazione del foraggio
New
Migliore flusso del foraggio
Resisteza all’usura e agli chock
Ottimizzazione delle qualità del taglio
  Perfezione della qualità di taglio

## Slide 75: Barra a tamburo - PZ 170-190-220-270(F)-300(F)-900
Trasmissione superiore riempita di grasso e copercho imbullonato
Trasmissione con cinghie a V

## Slide 76: Barra a tamburo - PZ 320F - PZ 320FC - PZ 320C
New
Nuovo sistema modulare: tutti gli elementi godono di una trasmissione indipendente
Trasmissione diretta
Regolazione altezza di taglio

## Slide 77: LE GIUSTE SCELTE - ALLEGGERIMENTO
®
Dispositivi di alleggerimento
Oltre alla sospensione di tipo meccanico a molla KUHN dispone di una sospensione oleo-dinamica LIFT-CONTROL®
Una esclusiva KUHN

## Slide 78: FC FRONTALI

## Slide 79: ADATTAMENTO AL TERRENO
Le Falciacondizionatrici frontali serie FC 280 F hanno un sistema di alleggerimento esclusivo, brevetto KUHN caratterizzato da un trapezio con bracci oscillanti e molle integrate nella testata.
ottimale adattamento a tutte le condizioni di lavoro;
Pressione al suolo minima su tutta la larghezza della barra anche nei terreni accidentati.

## Slide 80: FC 313 F LIFT CONTROL®
Le Falciacondizionatrici frontali serie FC 3131 F sono invece equipaggiate con sistema LIFTCONTROL®

## Slide 81: Obbiettivo del cantiere di fienagione – la qualità
Ø
I sistemi di alleggerimento sono importantissimi per salvaguardare nel taglio la qualità del foraggio.
Sistemi con sospensione meccanica a molla
Sistema di alleggerimento centralizzato “COSTANT FLOAT” altamente innovativo con sospensione del gruppo falciacondizionatore tramite bielle e molle a tensione variabile, il tutto integrato nel telaio della macchina.
Sistema di alleggerimento oleopneumatico “LIFTCONTROL®”
Dispositivi di alleggerimento
CONTROLLO DEL PESO AL SUOLO EFFICACE
OTTIMA QUALITA’ DI TAGLIO SU TUTTA LA SUPERFICE

## Slide 82: L’alleggerimento per un taglio «di qualità»
Ø
CONTROLLO DEL PESO AL SUOLO EFFICACE
OTTIMA QUALITA’ DI TAGLIO SU TUTTA LA SUPERFICE
SISTEMA INEFFICACE
AREE CON IRREGOLARITA’ DI ALTEZZA DI TAGLIO

## Slide 83: Obbiettivo del cantiere di fienagione – la qualità
Ø
Falciatrice con sistema di sospensione KUHN
Falciatrice senza un sistema di sospensione efficace
Altezza di taglio regolare
foraggio pulito;
buon rendimento del raccolto;
buona ricrescita del manto vegetale
Sui dossi taglio troppo raso
rischio di incorporare terra nel foraggio
cattiva ricrescita del manto vegetale per il deterioramento della zona di riserva della pianta
Nelle cunette, sfalcio troppo alto
cattivo rendimento del raccolto
cattiva qualità nutritiva del foraggio

## Slide 84: Le giuste scelte – PROACTIVE LIFT

## Slide 85: Le giuste scelte – PROACTIVE LIFT
Dispositivi di alleggerimento
PROACTIVE LIFT (Costant float)®
Sistema di alleggerimento centralizzato (sulle versioni trainate FC 303 GL/RGL e FC GC/RGC nonchè nelle versioni RA) altamente innovativo con sospensione del gruppo falciante tramite bielle e molle a tensione variabile, il tutto integrato nel telaio della macchina.
__________
+ 30 cm
- 10 cm

## Slide 86: Test ISMA sistema PROACTIVE LIFT
Valutazione delle prestazioni mediante banco vibrante del sistema di sospensione
“PROACTIVE LIFT” della barra di taglio di una falcia-condizionatrice trainata KUHN FC 303 RGC
Prove eseguite presso la Sezione di Treviglio dell’ISMA dagli Ing. Giuliano Gruppo e Maurizio Cutini con il coordinamento del Dott. Carlo Bisaglia che ha curato anche la stesura della rapporto di prova. Si ringrazia vivamente il Dott. Luigi Ragni del Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria (DEIAGRA) dell’Università di Bologna per il contributo prestato nell’impostazione metodologica e nell’analisi dei risultati. Responsabile: Ing. Giovanni Santoro, Direttore dell’ISMA

## Slide 87: Test ISMA sistema PROACTIVE LIFT
I quattro attuatori poggiano, mediante l’interposizione di piastre per la regolazione del passo e carreggiata, su una massa sismica autolivellante di 380 t.
Profilo dei dossi utilizzati nella riproduzione, mediante banco vibrante, del passaggio della FC
Profilo degli avvallamenti utilizzati nella riproduzione, mediante banco vibrante, del passaggio della FC
Andamento sinusoidale dello spostamento verticale imposto dagli attuatori per la simulazione dei dossi di differenti altezze (50 e 100 mm), affrontati a diverse velocità (7-15 km/h)

## Slide 88: Test ISMA sistema PROACTIVE LIFT
LVDTT
TF
CP
Sensori utilizzati nel corso delle prove:
TF: trasduttore di spostamento a filo posto all’estremità della barra
CP: cella di carico piezzoelettrica posta sotto la barra con l’interposizione di elementi smorzanti (fibre di cocco)
LVDT: trasduttore di spostamento lineare interno ad ogni attuatore (non visibile) per la riproduzione dei profili sinusoidali di riferimento

## Slide 89: Test ISMA sistema PROACTIVE LIFT
PERFETTO ADATTAMENTO AL SUOLO
Falciatrice KUHN con sistema di alleggerimento PROACTIVE LIFT
Falciatrice con sistema di alleggerimento convenzionale
La Falciatrice con sistema di alleggerimento convenzionale non riesce ad assecondare completamente il profilo del terreno, staccandosi da suolo in fase di discesa a causa del richiamo operato dalla ruota posteriore che si trova sulla sommità del dosso.
Molto lineare è il comportamento sul dosso della falciatrice FC con Proactive lift che, oltre a seguire perfettamente il profilo del dosso senza registrare distacchi, trasferisce al suolo variazioni di massa molto contenute ed imputabili all’inerzia della barra sia in fase di salita che di discesa dal dosso.
FC convenzionale/BL, dosso di 50 mm a 7 km/h
FC con PROACTIVE, dosso di 50 mm a 7 km/h

## Slide 90: Test ISMA sistema PROACTIVE LIFT
PERFETTO ADATTAMENTO AL SUOLO
FC convenzionale/BL, dosso di 100 mm a 7 km/h
FC con PROACTIVE, dosso di 100 mm a 7 km/h
FC convenzionale/BL, dosso di 50 mm a 15 km/h
FC con PROACTIVE, dosso di 50 mm a 15 km/h
Incremento capacità di lavoro
Aumento velocità di avanzamento
=
Sistemi di sospensioni efficaci
Limitare le sollecitazioni del complesso trattrice/operatrice
Mantenere costante l’altezza di taglio
Seguire le ondulazioni e asperiutà superficiali del terreno

## Slide 91
Filmato simulazione sistema LIFT CONTROL

## Slide 92: Modalità di raccolta - CONDIZIONAMENTO
Ambiente
meteo incerto
insilamento.
Scelta del tipo di condizionatore :
=  velocità di essicazione,
=  perdite di respirazione e proteolisi,
=  digeribilità delle fibre ed appetibilità,
=  perdite per spandimento
CO2
CO2
CO2
Notes: POURQUOI conditionner ?
= pour accélérer la vitesse de séchage. Le temps de séchage est de 25 à 30 % plus court, ce qui permet un gain de 0.3 heures/ ha (CRA Gembloux) soit pour 20 ha, 6 heures (maximum) sans compter les déplacements, attelages et dételages de la faneuse, en plus dans une période chargée en travaux. L’éleveur peut faire l’économie de 3 passages pour faner. Un séchage rapide permet d’éviter les risques d’exposition à la pluie. NB : le gain de séchage varie selon le type de fourrage et la météorologie.
= pour réduire les pertes énergétiques dues à la respiration (consommation du sucre de la pkante) et à la protéolyse (dégradation des protéines, d’où perte de la valeur azotée), de 2 à 16 % de perte par ce biais,
= pour améliorer la digestibilité des fibres : influence de la taille des particules sur la dégradabilité ruminale,
= pour diminuer les pertes, par la diminution des opérations de fanage. Cependant, en cas de forts rendements en fourrage et de conditions externes défavorables à la dessiccation (sol humide, air humide), le passage supplémentaire de faneuse sera nécessaire.
La modulation de l’intensité du conditionnement :
L’intensité du conditionnement doit être faible si le sol ou le fourrage sont humides, au risque d’une agglomération du feuillage (dessiccation moins homogène) et de souillure par la terre. Les intensités trop fortes doivent être évitées, en effet, le risque de perte de feuilles sera supérieur aux autres étapes de récolte, ainsi que la destruction de la structure du fourrage (contenu des cellules).
Cette technique est particulièrement intéressante dans les régions aux conditions climatiques incertaines et pour l’ensilage. En effet, les taux de sucres supérieurs de l’herbe conditionnée permettront à l’herbe de mieux fermenter et ainsi de mieux conserver sa valeur nutritive.
Remarque concernant l’«hyper-conditionnement » : cette technique de conditionnement très agressive permet de ne pas faner du tout. Par contre, elle présente le risque d’un sèchage inégal du fourrage, d’autant plus que le fourrage est dense.
Quant au foin, la faneuse reste indispensable. Le risque de détériorer le fourrage est alors supérieur après le passage d’un conditionneur et les conditions météorologiques au moment de la fauche de foin sont plus bénéfiques (plages climatiques favorables plus larges). La qualité exigée des foins est souvent moins importante (donnés aux jeunes animaux, vaches allaitantes, brebis…).

## Slide 93: La scelta del tipo di condizionatore
A flagelli
Graminacee -> Steli battuti
A rulli
Leguminose -> Steli piegati
Il condizionamento accellera meccanicamente l’essicazione del foraggio.
Questa operazione è particolarmente consigliata nelle regioni in cui le finestre climatiche favorevoli alla raccolta del foraggio sono ridotte a soli pochi giorni.
Un foraggio condizionato impiega 6 – 8 ore in meno ad asciugare.
Essiccandosi rapidamente perderà meno materia secca.
Si ricorda infatti che un foraggio tagliato « respira » e perde così lo 0,2% di MS per ora, a 25° C.

## Slide 94: Il condizionamento - GRAMINACEE
Distruzione della barriera IMPERMEABLE
Cuticula
H2O
H2O
H2O
C
C
C
Vasi linfatici
H2O
C
acqua
zuccheri
Notes: Le PHENOMENE :
La barrière IMPERMEABLE, la cuticule*, est détruite par les doigts du conditionneur. Cette couche est « grattée » et la couche protectrice de cuticule est ainsi détruite.
La vapeur d’eau peut ainsi plus facilement s’échapper de la feuille et le fourrage se dessèchera plus vite.
Par un conditionnement intensif le sucre contenu dans les cellules pourra également rejoindre la surface des feuilles. La présence de ce sucre en surface facilitera la fermentation de l’ensilage, parce qu’il sera plus facilement à disposition des bactéries réalisant cette fermentation.
*La cuticule est composée de cire et évite à la plante de se déshydrater.

## Slide 95: Il condizionamento - LEGUMINOSE
Steli piegati
Evitare la perdita di foglie
H2O
H2O
H2O
C
C
Vasi linfatici
H2O
C
acqua
zuccheri
Notes: Les rouleaux en caoutchouc agissent par le fait de plier les tiges et les nervures des feuilles. Dans les zones de rupture l’eau pourra plus facilement s’évacuer et le fourrage se dessèchera plus vite.
Ils épargnent les feuilles, riches en substances nutritives.

## Slide 96: Influenza del condizionamento sull’essicazione del foraggio
Un punto fermo nell’agronomia: condizionare conviene sempre!
Per guadagnare tempo …
Il condizionamento fa risparmiare un passaggio di rivoltamento;
Il tempo di essicazione diminuisce dal 25 al 30%, ovvero 2.3 ore risparmiate!

## Slide 97: Influenza del condizionamento sull’essicazione del foraggio
Un punto fermo nell’agronomia: condizionare conviene sempre!
Guadagnare nel valore del foraggio …
Meno perdite di foglie: grazie ad un passaggio di rivoltamento in meno ed all’essicazione simultanea di foglie e steli;
Più zuccheri: risparmiare 5 ore significa guadagnare sul tasso di zuccheri (fino all’1% in più).
L’erba falciata che rimane sul campo perde zuccheri.
Più azoto: lasciando di meno al suolo il foraggio, si riduce di meno il tasso di materia azotata
Digeribilità più elevata delle fibre
Liberi dai condizionamenti metereologici
Un essicazione più rapida riduce i rischi di esposizione alla pioggia
Migliorare ancora di più la reddività
con un foraggio di qualità diminuisce l’acquisto di mangimi, prima voce di spesa nella produzione lattiera
Ottimizzata la Capacità di lavoro del cantiere fienagione

## Slide 98: Differenti tipi di condizionatore
FLAGELLI A DITA SINTETICHE
FLAGELLI METALLICI
(nelle FC trainate)
RULLI IN GOMMA

## Slide 99: Novità - condizionatore a dita in acciaio «D»
Nuovo condizionatore a dita « folli » in acciaio: adatto per faraggi pesanti e lungi

## Slide 100: Condizionamento a dita flessibili
1
FC
Condizionatore a dita flessibili a forma di V
Nel caso di eventuale passaggio di un corpo estraneo, si spostano e riprendono poi la loro posizione iniziale, senza alcun danno, grazie alla loro elasticità
Da’altra parte, la loro rigidità nel senso di rotazione del rotore consente di ottenere un’andanatura regolare e ben aerata: è la garanzia di una facile circolazione d’aria e di un tempo d’essicazione ridotto
1
2
2

## Slide 101: Condizionamento a dita flessibili
2
FC
Lamiera deflettrice: a seconda delle esigenze, del tipo di foraggio può essere regolata l’apertura

## Slide 102: Condizionamento a dita flessibili
FC
Articolazione della lamiera di condizionamento (6 posizioni differenti)
Con una leva si modifica lo spazio tra il rotore condizionatore e la lamiera deflettrice

## Slide 103: Condizionamento a dita flessibili
3
FC
Pettine di condizionamento

## Slide 104: Condizionamento a dita flessibili
FC
3
2
1
Posizionare il pettine in una delle 3 posizioni
Il pettine è integrato con la lamiera deflettrice

## Slide 105: Condizionamento a dita flessibili
FC
Frequenza di rotazione del rotore di condizionamento (615 e 888 min-1)
Per adattare l’intensità del condizionamento alla natura del foraggio, grazie alla semplice inversione di 2 pulegge

## Slide 106: Condizionamento a rulli in gomma
Condizionatore a rulli
Per trattare dolcemente i foraggi più fragili
RULLI IN POLIURETANO
Il condizionamento a rulli è efficace per la preservazione delle qualità nutritive dei foraggi fragili.
Si conserverà così la ricchezza proteica delle leguminose.
Con le loro costole scolpite a spina di pesce sono l’ideale per un condizionamento regolare delle specie foraggere fragili,(es. erba medica). La compressione delle foglie e degli steli, mediante piegatura, avviene regolarmente sotto forma di strato uniforme grazie alla notevole larghezza dei rulli

## Slide 107: Condizionamento a rulli in gomma
L’intensità di condizionamento è regolabile facendo variare la pressione tra i rulli tramite la registrazione di un bullone di regolazione facilmente accessibile posto sulla barra di torsione.
La regolazione è centralizzata nella parte posteriore della macchine, è facilmente accessibile.
Per un funzionamento affidabile e duraturo, i rulli si possono distanziare tra loro nel caso di passaggio di un corpo estraneo e dispongono di un azionamento individuale sincronizzato con trasmissione ad ingranaggi.
Aqua
Zuccheri

## Slide 108: Novità - condizionamento a rulli in ferro
Condizionatore con RULLI IN GOMMA
Condizionatore con RULLI IN FERRO

## Slide 109: Modalita di raccolta - TAGLIO
Spandimento largo ?
= un passaggio di voltafieno in meno,
=  Rapidità di maturazione.
Grazie ad una ripartizione omogenea su tutta la larghezza
di taglio, il processo di essicazione del foraggio inizia
immediatamente dopo il taglio e consente di risparmiare
un rivoltamento
La larghezza delle andane è regolabile molto facilmente mediante appositi deflettori
Dispositivo di spandimento largo di serie
Su FC 43 GII-283 GII-313
Notes: GAINS pour l’agriculteur :
1. L’épandage large permet d’augmenter la vitesse de séchage du fourrage :
- par une meilleure exposition au soleil,
- par une plus grande surface ventilée.
Un séchage rapide est particulièrement intéressant pour les fourrages récoltés en ensilage, qui exigent des taux de sucres supérieurs pour une meilleure fermentation et une meilleure valeur nutritive.
Une densité inférieure du fourrage augmente la surface d’évaporation de l’herbe.
2. C’est également un passage de faneuse en moins.
Cette technique donne la garantie d’une qualité homogène du fourrage dans les régions où le climat est incertain.
Le fait de rouler sur l’herbe fauchée ne souille pas plus le fourrage, même pour les échantillons prélevés sous les passages de roues.
PRECAUTIONS :
- Pour sécher de façon égale, le fourrage doit être réparti de la façon la plus homogène possible.
- En conditions de sol humide et peu portant, il sera conseillé d’éviter de rouler sur l’herbe fauché, l’enfoncement des pneumatiques dans le sol provoquant un salissement trop important. Le dispositif d’épandage large doit donc être rapidement réglable.
 ARGUMENT de VENTE : Un investissement rentabilisé dès 7 ha :
Coût d’un passage de faneuse + tracteur = 20 €
Coût épandage large = 141 €
Par contre, une faucheuse-conditionneuse sera plus exigeante en puissance de traction.

## Slide 110: SCELTA DEL TIPO DI MACCHINA: PORTATA - TRAINATA
KUHN offre una vasta gamma di falciatrici per rispondere alle specificità della azienda: superficie, dimensioni della mandria, suolo e clima.
Scegliendo la larghezza di lavoro adatta, raccoglierete l’erba al suo stadio ottimale e beneficierete di tutto il suo valore.

## Slide 111: Le giuste scelte – il tipo di macchina
TAGLIO
 | A Tamburo | Senza condizionatore (GMD) | Con condizionatore (FC) |  | 
 | Versione portata | Versione portata | Versione portata | Versione trainata | Combinazioni ANT-PST
< 2,5 m | PZ 170 | GMD 44-55-66 SELECT |  |  | 
 | PZ 190 | GMD 400-500 |  |  | 
 | PZ 220 | GMD 600 GII |  | FC 250 G/RG | 
 |  | GMD 602 GII LIFTCONTROL® | FC 243 LIFT CONTROL® | FC 243 TG/RTG | 
Da 2,5 m fino a 3 m | PZ 270 – PZ 270 F | GMD 2810 |  | FC 283 TG/RTG | 
 | PZ 280 – PZ 281 F | GMD 2820 F COMPACT |  | FC 303 GL/RGL | 
 |  | GMD 700 GII | FC 283 LIFT CONTROL® | FC 303 GC/RGC | 
 |  | GMD 702 F LIFTCONTROL® | FC 280 F | FC 303 GC/RGC RA | 
Da 3 m a 4 m | PZ 300 – PZ 300 F PZ 320 – PZ 320 C PZ 320 FC PZ 321 F | GMD 3110 – GMD 350 GMD 3120 F COMPACT |  |  | 
 |  | GMD 800 GII | FC 313 LIFT CONTROL® | FC 313 TG/RTG | 
 |  | GMD 802 F LIFTCONTROL® | FC 313 F |  | 
> di 4 m fino a 8,10 m |  |  |  |  | 
 | PZ 960 | GMD 802 F GMD 8730 |  |  | FC 313 F LIFTCONTROL® + FC 813 R LIFTCONTROL®

## Slide 112: Falciatrice a Tamburi – PZ 320

## Slide 113: Falciatrice _ GMD 350

## Slide 114: Falciatrice tripla - GMD 8730

## Slide 115: Falciacondizionatrice frontale – FC 2820 F

## Slide 116: Falciacondizionatrici trainata – FC 303

## Slide 117
Filmato simulazione GMD – FC tripla

## Slide 118: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
American cynodon dactylon (Bermuda grass or tifton)
fino ad oltre 4.5m di altezza
Velocità di crescita : 15 cm/giorno
La più grande specie foraggera al mondo (Guiness book of records)

## Slide 119: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
Brazilian miscanthus (elephant grass o camerun)
2 tagli per anno in area tropicale, Minas Gerais (Brasile)

## Slide 120: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
Vicia sativa

## Slide 121: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
Estate 2010: una richiesta di aiuto.
Vicia Sativa che nessuna falciatrice riusciva a tagliare (anche con l’utilizzo di una falciatrice a disco trainata ….)
180 hp Fendt, 2 tagli con (PZ 280 & PZ 280 F)

## Slide 122: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
La soluzione : PZ 280 e PZ 320

## Slide 123: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
Con la barra a Tamburo la coltura confluisce verso il centro: essenziale nei lavori in pendio

## Slide 124: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
La separazione del flusso della coltura tagliata
‘Big and small cuts it ALL’
Anche per colture da bioenergia come Sudax (coltura ibrida graminacea e sorgo), Sudan grass, sorgo, vicia sativa, etc ….

## Slide 125: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
‘Big and small cuts it ALL’
PZ 280 & PZ 320

## Slide 126: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
Normale striscie di trasporto
(the top pair is supplied loose)
Stricia unica per trasporto in condizioni di coltura a terra e “ingarbugliata” come vicia sativa
Anello a prova di polveri
ben 6 bariere per la polvere (brachiaria decumbens)

## Slide 127: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
… bene, …
Canna di zucchero in Ribeirão Preto (SP)
200 t/ha … (!)

## Slide 128: Approfondimento – il taglio colture da BIOMASSA
Coltura matura di Brazilian miscanthus (elephant grass or camerun) in Mato Grosso
… e questo è TUTTO

## Slide 129: Modalità di raccolta - SPANDIMENTO
SPANDIVOLTAFIENO, essicazione efficace per una più rapida e più uniforme essicazione

## Slide 130: Modalità di raccolta - SPANDIMENTO
L’impiego dello spandivoltafieno permette di:
accelerare l’essicazione facendo in modo che la perdita d’acqua avvenga da tutto il foraggio presente sul campo;
il rimescolamento prodotto dai suoi organi consente di evitare i problemi legati ad una difforme evaporazione visto che questa avviene con maggiore intensità sulla superficie esterna dello strato dove le condizioni microclimatiche sono più favorevoli.

## Slide 131: Il concetto DIGIDRIVE
GF
VIDEO
Per facilitare il lavoro
Articolazione DIGIDRIVE®, nessuna manutenzione, garanzia di resistenza all’usura molto elevata..
Questo sistema è costituito da giunti a dita multiple in acciaio forgiato.
Regolazione facile dell’angolo d’incidenza dei rotori

## Slide 132: Il concetto DIGIDRIVE
GF
DIGIDRIVE®
Notes: PERMANE DIGIDRIVE brevetto
Ovviamente sempre valido il concetto Digidrive con evidenti e noti vantaggi rispetto alle soluzioni proposte dai concorrenti.
KUHN digidrive
DIGIDRIVE presente su tutte le sezioni
La trasmissione è operativa anche con angolo di 90° come nella foto ma anche di 180°
Acciaio forgiato (la concorrenza dichiara le parti in fusione)
CONCORRENTI
Hanno soluzioni simili a digidrive ma devono, ad esempio, avere delle molle per tenere in azione il dispositivo
Le soluzioni di molti sono ibride, ossia hanno alcune parti della trasmissione a cardano.

## Slide 133: Il concetto DIGIDRIVE
L’ORIGINAL
180°
90°
maxi
170° maxi
Digidrive è in acciaio forgiato, cementato e temprato, suona come uno strumento musicale
Tutte le sezioni hanno trasmissioni con DIGIDRIVE
Affidabilità
Machina compatta in trasporto
Più di 20 anni di esperienza
GF
Notes: Les cardans doubles Les cardans doubles composés d’axes et de roulements à aiguilles nécessitent une attention particulière au niveau de l’entretien (graissage quotidien), et la défaillance du moindre roulement peut conduire à d’onéreuses réparations. En position de transport, les cardans doubles n’admettent qu’un angle de 90° lorsque la rotation doit être permise, et 170° lorsque la rotation n’est pas permise. Par conséquent, soit il existe un risque de détériorer les machines lors de manipulations maladroites, soit leur transport d’une parcelle à l’autre devient plus délicat

## Slide 134: La scelta dello spandivoltafieno - GF
Rotore classico
Ø 1500 mm con 6 bracci
(GF 422 / 502 / 642 / 6502 / 8702 / 10802 /13002 /17002)
Nuova serie 1002 basata sui diversi Ø rotori
Rotore piccolo
Ø 1300 mm con 5 bracci (GF 582 / 5902 / 7902 / )
Rotore grande
Ø 1800 mm con 7 bracci
(GF 5202 / 7802)
Notes: A listino si trovano oggi le macchine differenziate non tanto per tipologia di attacco e non solo per larghezze di lavoro ma soprattutto in base al tipo di girante che equipaggiano.
L’obiettivo a medio termine è quello di uniformare la gamma GF sotto la denominazione di serie 1002, le cui caratteristiche verranno a seguito illustrate.
La gamma si arricchisce inoltre di una serie di GF dotati di un rotore di notevoli dimensioni con ben 7 bracci portaforche, che si collocano come macchine di riferimento nell’utilizzo su foraggi particolarmente lunghi e consistenti, tipici dei primi tagli in pianura padana (loietto, maggengo ecc..)
3 rotori diversi a seconda degli impieghi

## Slide 135: Modalità di raccolta  SPANDIMENTO
Piccoli rotori…
Rastrellano integralmente il foraggio
Hanno un elevato angolo di incidenza
Tutte le forche sono alla stessa quota da terra,
+ angolo di lancio, per un migliore rivoltamento
Migliore adattamento al terreno,
Migliore raccolta tra due giranti.
Il rivoltamento ottimale del foraggio consente una essicazione rapida ed omogenea.
La ridotta distanza di proiezione evita di nuocere al foraggio: le foglie, la parte del vegetale con più alto valore nutritivo, restano unite agli steli
Notes:  ARGUMENT de VENTE : Les petites toupies sont optimales :
Toutes les dents travaillent à une hauteur plus homogène,
Andain égal,
Rapidité de la rotation,
Ramasse bien le foin à la jonction des deux toupies,
Bon foisonnement, car les petites toupies peuvent plus se soulever que les grandes,
Meilleur suivi des irrégularités du terrain, dans le sens de la largeur,
Moins consommatrices en énergie face à un gros andain.

## Slide 136
GF
Comparazione tra rotori di piccolo e grande diametro, regolazione con forte o debole angolo di inclinazione
Per un lavoro efficace
distanza di proiezione
distanza di proiezione
zona umida
zona umida
zona umida
zona umida
1
2
Rotore di piccolo diametro
Rotore di grande diametro
Capovolgere il foraggio…
La distanza di proiezione del foraggio è più importante con rotori di grande diametro;
Con foraggio « pesante, umido », i rotori di grande diametro (2) hanno la tendenza a formare andane e quindi favorire una essicazione non uniforme
La qualità del foraggio è, invece, maggiormente preservata con i rotori di piccolo diametro (1)
I piccoli rotori (1) consentono inoltre:
- un angolo di lavoro più imporatnte (B) che consente al foraggio di essere uniformemente rivoltato e non semplicemente proiettato verso il basso dietro lo spandivoltafieno
una essicazione più rapida e più omogenea dell’intera massa di foraggio
minore energia per girare il prodotto
un trattamento più soffice del prodotto

## Slide 137: Influenza dei diversi diametri dei rotori
7 heures
4,7 heures
1
Rotore di piccolo diametro
2
Rotore di grande diametro
I rotori di piccolo diametro permettono una regolazione dell’angolo di lavoro più importante rispetto i rotori di grande diametro. Per angoli uguali, i rotori di grande diametro non consentono una copertura sufficiente e lasciano una striscia di foraggio non lavorato al suolo.

## Slide 138: Modalità di raccolta  SPANDIMENTO
Lavorare l’andana nell’asse di una girante
Quando una andana è esposta al sole, le parti più umide e più compatte si trovano spesso al centro e vicino al suolo.
Rivoltando il fieno troppo verso l’alto si lascia da 30 a 60 cm di larghezza di erba che essica male o ammuffisce al suolo.
Se l’andana è lavorata nell’asse di una girante, ossia là dove le forche sono più vicine al suolo, il capovolgimento della sua totalità è garantita.
Non rimarrà nessuna striscia sul terreno.
Da qui l’importanza della giusta scelta dello spandivoltafieno in funzione della falciatrice utilizzata.
Una essicazione rapida del foraggio mantiene appetibilità e valore nutritivo del fieno, inoltre si guadagna fino al 16% in più di zuccheri e proteine.
Una essicazione irregolare aumento il rischio di muffe all’interno del cumulo di fieno o fermentazioni non omogenee nell’insilato
Notes:  ARGUMENT de VENTE : Les petites toupies sont optimales :
Toutes les dents travaillent à une hauteur plus homogène,
Andain égal,
Rapidité de la rotation,
Ramasse bien le foin à la jonction des deux toupies,
Bon foisonnement, car les petites toupies peuvent plus se soulever que les grandes,
Meilleur suivi des irrégularités du terrain, dans le sens de la largeur,
Moins consommatrices en énergie face à un gros andain.

## Slide 139
Modalità di raccolta  SPANDIMENTO
Regolazione dell’inclinazione
Il rotore durante la lavorazione viene inclinato rispetto alla superficie del prato in modo tale che il piano di rotazione del rotore consenta agli organi a denti di sfiorare la superficie quando sono in posizione anteriore, garantendo l’operazione di rastrellatura, e progressivamente sollevarsi da terra fino a raggiungere, in posizione posteriore, la massima distanza dal suolo permettendo in tal modo il distacco del foraggio.
L’inclinazione ottimale si modifica, aumentandola, con il progredire dell’essicazione.
Con inclinazioni ridotte (tra i 12° e i 17°) si migliora la presa del foraggio da suolo in quanto aumenta la lunghezza del percorso durante il quale i denti rimangono vicini al cotico erboso rastrellando il foraggio.
Migliorare l’azione di rastrellamento è utile soprattutto con foraggio appena tagliato o comunque umido in quanto tende ad occupare uno spessore molto ridotto. Il suo elevato contenuto d’acqua gli conferisce però una massa tale da permettere comunque un’equa distribuzione sul prato.
Con inclinazioni elevate (tra i 17° e i 21°) si aumenta, invece, l’area di ricaduta del foraggio e si migliora sia l’omogeneità di distribuzione che il rivoltamento.
Migliorare la distribuzione diventa necessario soprattutto con il progredire dell’essicazione, quando il foraggio è più difficile da distribuire ma, al contempo, acquista un maggiore volume rendendo meno impegnativa l’azione di rastrellamento.
Con il foraggio posto in andana può essere conveniente operare con una maggiore inclinazione per ottimizzare l’azioen di distribuzione.

## Slide 140
16°
18°
Adattare l’angolo di inclinazione delle giranti
GF
_
_
+
+
Meno foraggio
=
angolazione più ridotta
Molto foraggio
=
angolazione più grande

## Slide 141: Importante !!!
X
GF

## Slide 142: Importante !!!
GF
X
?

## Slide 144: Girospandivoltafieno con rotori di grande diametro GF 13002 / 17002
Larghezza di lavoro : 13 m e 17,20 m
Capacità di lavoro: fino a 15 ha per ora
nuova serie
GF 1002
Trasporto stradale: 2,40 m

## Slide 145: GF 13002 e 17002 – Confort, Sicurezza, Manovrabilità
I GF trainati GF 13002 e GF 17002
Trasporto sicuro e confortevole su strada a grande velocità
I rotori non vengono sollecitati durante il trasporto
Possibilità di oltrepassare un fossato o una staccionata di separazione di 2 parcelle senza ripiegare completamente la macchina

## Slide 146: Macchina compatta
Eccezionale compattezza durante il trasporto e lo stoccaggio
Trasporto su strada in tutta confortezza e sicurezza
Lunghezza : 6,50 m / 7,50 m
Altezza : 2,68 m
Larghezza : 2,40 m solamente
Peso : 2550 / 3140 kg
Necessita di 1 solo distributore DE
2,40 m
7,50 m
GF 17002
GF

## Slide 147: Modalità di raccolta - ANDANATURA
ANDANATURA: operazione da fare con delicatezza per preservare la qualità del foraggio
Notes: Un bon andainage c’est :
Un suivi du sol pour moins de pertes de fourrage sur la parcelle, pour une parcelle propre.
Pas de « grattage » de la prairie, qui abimera les espèces fourragères et perturbera la repousse.
La préservation du feuillage, pour éviter les brisures.
Pas de terre dans l’ensilage ni dans l’enrubannage, du fait du risque de butyriques.
Pas de terre dans le foin pour éviter la poussière (néfaste aux poumons des animaux).
Une régularité des andains, qui permet de récolter des balles régulières, et qui éviteront les risques de perforation dans le cas de l’enrubannage.
 ARGUMENT de VENTE : Les avantages à mettre en avant pour nos machines :
Un andain structuré : Même volumineux, l’andain doit rester parfaitement structuré et aéré. Sa reprise par un outil de ramassage n’en sera que plus facile.
Atout KUHN : bras de fourches, contre-coudés pour la régularité de la forme de l’andain
qui assurent une trajectoire « dégageante » de la fourche par dessus l’andain.
Ne ramasser que l’herbe : Les fourches ne doivent qu’effleurer le sol, sans le gratter. Il en résulte une préservation du tapis végétal.
Atout KUHN : La voie large et des roues implantées au plus près des fourches dans leur zone active, contribuent à un râtelage d’une très grande propreté.
Qualité de râtelage constante : Le grattage du tapis végétal doit être banni, même en présence de fourrages denses et ce jusqu’au bord de l’andain, où les contraintes exercées sur les fourches sont telles qu’elles tendent à augmenter la distance qui sépare ces dernières du sol.
Atout KUHN : Tous les Giro-Andaineurs avec attelage pivotant comportent des roues individuellement réglables en hauteur par poignées.

## Slide 148: Modalità di raccolta - ANDANATURA
Alcuni concetti di base:
Adattamento al terreno dell’andanatore (sistema assale tandem o rotori con ammortizzatore 3D)
Evitare di toccare il suolo,
Preservare le foglie del prodotto
Evitare l’inquinamento del foraggio
Regolarità nella deposizione in andana
assale tandem,
bracci a doppia curvatura e ad orientamento tangenziale
ANDANATURA: operazione da fare con delicatezza per preservare la qualità del foraggio
Nella raccolta del fieno, con l’80% di materia secca, il rischio di rompere il prodotto è molto elevato. L’andanatura deve preservare le foglie ed evitare l’introduzione di terra nell’andana.
Notes: Un bon andainage c’est :
Un suivi du sol pour moins de pertes de fourrage sur la parcelle, pour une parcelle propre.
Pas de « grattage » de la prairie, qui abimera les espèces fourragères et perturbera la repousse.
La préservation du feuillage, pour éviter les brisures.
Pas de terre dans l’ensilage ni dans l’enrubannage, du fait du risque de butyriques.
Pas de terre dans le foin pour éviter la poussière (néfaste aux poumons des animaux).
Une régularité des andains, qui permet de récolter des balles régulières, et qui éviteront les risques de perforation dans le cas de l’enrubannage.
 ARGUMENT de VENTE : Les avantages à mettre en avant pour nos machines :
Un andain structuré : Même volumineux, l’andain doit rester parfaitement structuré et aéré. Sa reprise par un outil de ramassage n’en sera que plus facile.
Atout KUHN : bras de fourches, contre-coudés pour la régularité de la forme de l’andain
qui assurent une trajectoire « dégageante » de la fourche par dessus l’andain.
Ne ramasser que l’herbe : Les fourches ne doivent qu’effleurer le sol, sans le gratter. Il en résulte une préservation du tapis végétal.
Atout KUHN : La voie large et des roues implantées au plus près des fourches dans leur zone active, contribuent à un râtelage d’une très grande propreté.
Qualité de râtelage constante : Le grattage du tapis végétal doit être banni, même en présence de fourrages denses et ce jusqu’au bord de l’andain, où les contraintes exercées sur les fourches sont telles qu’elles tendent à augmenter la distance qui sépare ces dernières du sol.
Atout KUHN : Tous les Giro-Andaineurs avec attelage pivotant comportent des roues individuellement réglables en hauteur par poignées.

## Slide 149
Modalità di raccolta  ANDANATURA
Per ottenere un foraggio di valore:
Avere un’andana strutturata: l’andana, anche se voluminosa, rimane perfettamente strutturata ed aerata. La sua ripresa con un attrezzo per la raccolta sarà più facile.
Raccogliere solo l’erba: le forche sfiorano il suolo senza grattarlo: Risultato: conservazione del tappeto vegetale e maggiore durata dei pezzi di usura, sensibilmente meno sollecitati.
Rapidità, Velocità nell’andanatura ma senza danneggiare il fieno: ruote di appoggio superballons, sistemi di appoggio della macchina mediante assali tandem o sistemi 3D, consentono un lavoro in velocità, garantendo qualità della ranghinatura e preservazione del cotico erboso e della qualità del fieno
Qualità costante del rastrellamento
Notes: Un bon andainage c’est :
Un suivi du sol pour moins de pertes de fourrage sur la parcelle, pour une parcelle propre.
Pas de « grattage » de la prairie, qui abimera les espèces fourragères et perturbera la repousse.
La préservation du feuillage, pour éviter les brisures.
Pas de terre dans l’ensilage ni dans l’enrubannage, du fait du risque de butyriques.
Pas de terre dans le foin pour éviter la poussière (néfaste aux poumons des animaux).
Une régularité des andains, qui permet de récolter des balles régulières, et qui éviteront les risques de perforation dans le cas de l’enrubannage.
 ARGUMENT de VENTE : Les avantages à mettre en avant pour nos machines :
Un andain structuré : Même volumineux, l’andain doit rester parfaitement structuré et aéré. Sa reprise par un outil de ramassage n’en sera que plus facile.
Atout KUHN : bras de fourches, contre-coudés pour la régularité de la forme de l’andain
qui assurent une trajectoire « dégageante » de la fourche par dessus l’andain.
Ne ramasser que l’herbe : Les fourches ne doivent qu’effleurer le sol, sans le gratter. Il en résulte une préservation du tapis végétal.
Atout KUHN : La voie large et des roues implantées au plus près des fourches dans leur zone active, contribuent à un râtelage d’une très grande propreté.
Qualité de râtelage constante : Le grattage du tapis végétal doit être banni, même en présence de fourrages denses et ce jusqu’au bord de l’andain, où les contraintes exercées sur les fourches sont telles qu’elles tendent à augmenter la distance qui sépare ces dernières du sol.
Atout KUHN : Tous les Giro-Andaineurs avec attelage pivotant comportent des roues individuellement réglables en hauteur par poignées.

## Slide 150: La scelta: andanatore a rotore
GA
Monorotore
Due rotori
Andana laterale
Due rotori
Andana centrale
Quattro rotori
Andana centrale

## Slide 151: La scelta: andanatore a nastro
GA

## Slide 152: La scelta: adanatore stellare
GA

## Slide 153: Le forche
GA
Bracci a doppia curvatura
I bracci a doppia curvatura consentono di avere più altezza libera sopra l’andana rispetto al braccio tradizionale diritto.
Questo permette:
- la realizzazione di andane voluminose
l’eliminazione del rischio di portare foraggio oltre l’andana già formata
di accumulare facilmente il foraggio con riduzione al minimo delle perdite

## Slide 154
kg
kg
kg
GA
GA 3501 GM
Bracci a doppia curvatura

## Slide 155: Posizione «ipertangenziale» delle forche
GA
La posizione ’’ipertangenziale’’ delle forche:
una formazione dell’andana ancora migliorata
Tecnologia, l’alleata degli allevamenti efficienti!
Il PLUS della guida
ipertangenziale

## Slide 156: La trasmissione MASTERDRIVE
GA
MASTERDRIVE®…
… per giroandanatori di grande capacità
Nuovo carter MASTERDRIVE® integralmente chiuso, di concezione inedita
e specificamente disegnato per i Giroandanatori di grande capacità.

## Slide 157: Andanatori a due rotori - differenze
GA
GA Doppio rotore
a posa laterale
Differenza in lavoro ?
GA Doppio rotore
a posa centrale

## Slide 158: Andanatori a due rotori - differenze
GA
+
_
Lunghezza fuori tutto
Raggruppamento
delle andane
Velocita’
d’avanzamento
Andane attorcigliate
+
_
Andane aerate
Raggruppamento
delle andane
GA Doppio rotore a posa laterale
GA Doppio rotore a
posa centrale
Velocita’
d’avanzamento
Lunghezza fuori tutto
Notes: GA Doppio rotore a posa laterale
+, tutto il prodotto è movimentato
GA Doppio rotore a posa centrale
+, andanatori più compatti
-, il prodotto posto nella parte centrale non è movimentato
+, bene con FC a flagelli che già lasciano una andana in origine più soffice

## Slide 159: Andanatori a due rotori – differenze
GA
foraggio intrecciato
Foraggio areato
+
_
Velocita’d’avanzamento
Velocita’d’avanzamento

## Slide 160: ANDANATORI A 2 ROTORI – posa laterale

## Slide 161: ANDANATORI A 2 ROTORI – posa centrale

## Slide 162: Rotori tandem o 3D per l’adattamento al suolo
Diametro del rotore : 3,50 m
12 bracia per rotore
Carter MASTERDRIVE®
Adattamento al suolo sia mediante versione con assale TANDEM, sia con articolazione 3D
3 D
TANDEM
Ideale per il lavoro su terreni irregolari a velocità elevate e per andane intensive di paglia
Ideale per il lavoro su terreni con avvallamenti

## Slide 163: MERGE MAXX 900
Notes: This week you are seeing first hand the many factors involved in the making cheese, starting with the raw product: Grass. Obviously, the cow producing the milk is a key component of this process, however the quantity of milk a cow produces is directly related to the quality of forage she is fed on. This can be affected in many ways, from the selection of the type of crop, to the suitability of the diet mix that is used; however no-matter how good the crop is when it is grown, if care is not taken with the harvest of the forage, its quality can be reduced by the time it is fed to the cow. Furthermore, the efficiency of the harvesting operation plays a big part in affecting overall input costs and therefore affects the profitability of the business.
In this lecture we will look at 4 key ways that the simple process of raking up mown crop for the forage harvester will affect the quality of the resulting forage and the efficiency of the harvest operation. We will then see how using a KUHN Merge-Maxx 900 can impact these factors to give the best results for the farmer. Finally we will look at some of the other features that make the Merge-Maxx 900 a unique machine in its field and why farmers from Canada to the Czech Republic and from UK to USA are choosing the KUHN solution.

## Slide 164: REALISE THE FULL NUTRITIONAL POTENTIAL OF YOUR CROP!
ALFALFA is favoured in the dairy industry due to its’ high nutrition content
However, the leaves can easily be shattered or knocked from the stem
This reduces the nutritional value of the forage meaning concentrates must be fed to sustain milk yield
Feeding extra concentrates is costly and avoidable by using fodder crops with high nutritional value
Notes: Lucerne is one of the most widely recognised crops in the dairy industry due to its fantastic nutritional value. However, the nutrition in Lucerne is in the leaves, and when dried these leaves become brittle and are easily broken or knocked off the stem. This is most likely to occur during raking when the crop has been mown and allowed to dry for a period of time. If this happens, the quantity of leaves in the swath is greatly reduced and therefore so is the nutritional value of the harvested forage.
A good herd nutritionalist will sample the forage that is to be fed to the cows and calculate the additional concentrate feeds that are required so that the animals receive the correct diet to ensure optimum milk yield. Feeding concentrates increases the input costs, and whilst some concentrate will almost certainly be required, this requirement can be reduced by ensuring that maximum nutritional value is gained from the fodder crop.
Furthermore, Lucerne is a more expensive crop to grow than grass, and if nutritional potential is not maximised during harvest then the gain from making this additional cost is lost.

## Slide 165: MINIMIZE IMPURITIES!
Stones cause damage and wear to the harvesting machinery
This bacteria causes butyric acid to form during ensiling resulting in fodder which is unpalatable to the livestock
Soil contains a bacterial species known as clostridium bacteria
Soil and stone contamination of the swath must be avoided
Notes: During raking it is important that the swath is not contaminated with stones or soil. Stones in the swath will cause excessive wear to the harvesting machinery and increase down time as maintenance must take place on a more regular basis.
Soil in the swath directly affects the quality of the forage that is fed to the cows.
The ensiling process causes lactic acid to form which is the key preservative and, as long as sufficient levels are produced, will allow silage to be kept for several years. However if bacteria from the clostridium species is present in the crop, this lactic acid is broken down to form butyric acid. The presence of butyric acid in silage is easily seen when the silage is an olive green colour. The cows find such silage unpalatable and therefore will not eat the quantities required for good milk production. Amino acid also forms naturally during the ensiling process and is not a problem, unless clostridium bacteria are present. Clostridium sporogenes can break down amino acids to form ammonia and amines. Some amines are toxic to livestock.
The key cause of clostridium bacteria being present in silage crop is from soil contamination, and therefore by reducing as far as possible the soil harvested with the crop, the presence of clostridium bacteria is much reduced and the quality of the silage maximised.
A further area of fodder crop quality study is ash content. Ash content is a measure of minerals in the fodder and this is not restricted to silage, but to all crops fed to livestock. To measure ash content of a crop, a weighed sample is taken and dried then incinerated under controlled conditions. The remaining ash is then weighed and the ash content expressed as percentage dry matter. The higher the quantity of ash, the higher the mineral content of the fodder. Minerals have no energy or protein value and so should be minimised as far as possible. Some minerals are available from the crop and are desirable (calcium for example), however this is availability is limited to approximately 2 - 5% on a dry matter basis and ash content above this is indicative of soil content in the crop. A true study of the affects of feeding cows high quantities of soil has never been made, but it is safe to assume that it will not do them much good. Furthermore, extra quantity of feed has to be added to the diet ration to make up for the weight of fodder lost to ash.

## Slide 166: KEEP THE FORAGE HARVESTER SPEED CONSTANT!
An uneven swath with lumps or ropes of crop must be avoided
If following an uneven swath the forage harvester must speed up and slow down to keep the drum full
The average speed of the harvester in an uneven swath is lower and therefore the work rate is reduced
Constantly changing speed results in an uneven chop length, false tripping of the metal detection system and increased wear on the forage harvester.
When a swath varies, the operator will not work at full speed, as encountering a dense area will result in a blockage
Notes: Having looked at how the raking process can affect the nutritional benefit of the forage, we can now look at how it affects the efficiency of the harvesting operation.
Firstly, the consistency of the swath plays a big part. The driver of the forage harvester will always be trying to keep the drum full. To do this, he will speed up through lighter areas and slow down through the denser areas. This speeding up and slowing down makes it very difficult for the trailer driver to accurately follow the harvester and catch all the grass. Overall speed is also reduced through large speed variations, making it more time consuming to complete the job.
Ropes of crop in the swath reduce the speed of the forage harvester and make it work harder, where as an uneven swath causes the feed roller gap to be constantly widening and narrowing. This increases the wear on the forage harvester and therefore increases running costs. An uneven swath can also cause the metal detection system to trip under false circumstances further increasing down time.
Additionally, in an uneven swath the operator is not able to work at full forward speed because if a dense area is encountered the machine can not be slowed down quickly enough and a blockage will occur. In such conditions the operator will be forced to work at a slower speed to ensure that he is able to slow down if necessary. Obviously this means that the output of the forage harvester is less than optimal and that the efficiency of the forage harvesting operation.

## Slide 167: MAXIMIZE FORAGE HARVESTER EFFICIENCY
Keeping the forage harvester efficiently is key to the harvesting operation
A forage harvester works most efficiently when at full capacity
By creating as few swaths as possible, less time is spent turning the forage harvester on headlands
In lighter cuts, a wider width of crop can be placed in the swath where as in heavier cuts not so much can be handled by the forage harvester
Notes: To achieve maximum efficiency, a forage harvester should always be working at greatest possible capacity. This can be achieved by using the raking process to create as larger swath as possible. In a in a light crop several swaths will need to be put together to achieved this.
The time spend turning the forage harvesting machinery on headlands is time lost as during these periods it is not doing any work. By combining the crop on the field into as fewer swaths as possible, the time spent on the headlands is greatly reduced.

## Slide 168: PICK UP
Notes: So what is a Merge-Maxx 900 and how can it affect these 4 factors?
The Merge-Maxx 900 is an alternative to a rotary rake. It performs a similar job, in that it takes mown crop and places it in swaths, yet it does it in a very different manner. The pickups on the front of the machine are more readily recognisable from a baler or forage harvester – in fact they do the same job! They pickup the mown crop from the field surface and throw it rearwards. The crop lands on conveyor belts, similar to those found on a mower grouper belt, which transfer the crop to the side or centre to create a windrow.
This action of picking up and throwing differs greatly from a rotary rake and is much gentler on the crop as it is not dragging it along the ground. Additionally, because the crop is picked up from the soil surface and not dragged along it, the quantity of foreign material collected in the swath is much reduced. Stones tend to be thrown forwards of the pickup tines rather than being transferred to the belt. The working height is hydraulically adjustable from the cab, and so it is easily possible to get the right balance between collecting all crop and not working the tines in the soil.
Firstly, the gentle lifting action of the pickups and the fact that crop is transported on conveyor belts mean that lucerne leaves remain attached to the stem as the crop is delivered into the swath. The tines of a rotary rake can “bash” the crop and cause the leaves to shatter on their journey from where they are collected to the delivery zone.
Secondly The way in which crop is dragged across the field with a rotary rake also results in soil and stones being collected with it. This is much reduced with a pickup style machine as the tines can be set to work above the height of the soil surface. The tines also tend to knock the stones forwards and not pick them up onto the belt so they do not end up in the swath.

## Slide 169: CONVEYOR BELTS & WINDROW GUARDS
Notes: The consistency of the windrow is a direct function of the evenness of flow of crop into the swath. This is an area where a rotary rake is very good against some pickup mergers. Speaking with one of our customers who has experience of machines from a competitor brand, he told us that often the pickups would tend to roll crop in front of them. This crop would then be thrown up onto the belt in a lump which is transferred to the windrow. KUHN offer a unique solution to this problem in the form of the windrow guard tines that you can see on the front of the machine. These prevent the bullzozing of crop by guiding all material that is collected by the pickups and guiding it back on to the belts. By ensuring the crop is flowing onto the belt evenly, we know that crop will come off the belt evenly and therefore create a windrow that is free of dense areas. The customer who made this observation keeps very accurate records of his operations each year, and comparing the results from his last season with his old mergers and the first season with his 2 new KUHN Merge-Maxx 900s he saw that forage harvester output had increased by 14%. This, he says, is directly due to an increase in average forward speed due to a more even swath. For the record, he also reported that the yields during his first season using the KUHN machines where also higher than his last year with the old machines which highlights the benefit of the more even windrow, as otherwise average forage harvester speed would have been reduced, rather than increased.
I mentioned just now that this customer has 2 machines. He is based in Wisconsin in North America and uses both machines together to keep in front of the forage harvester. In his experience, if he uses just one merger then the chopper catches up and has to stop and wait for the swath to be created – if the merger works sufficiently far enough ahead of the forager that this does not happen, the crop is too dry by the time it is harvested.

## Slide 170
WINDROW DELIVERY MODES
1
2
3
4
5
6
With all units lowered:
Left hand delivery
Right hand delivery
2/3 delivery to the left & 1/3 delivery to the right
2/3 delivery to the right & 1/3 delivery to the left
With the centre unit raised:
5. Central delivery
Simultaneous left and right hand delivery
Windrow turning to the left
Windrow turning to the right
  8 DELIVERY OPTIONS: UNRIVALED FLEXIBILITY
7
8
Notes: 8 different windrow delivery modes are available making the Merge-Maxx 900 a very flexible machine.
Because the machine can delivery to the left or the right hand side, it is easy to create a large single swath where with a rotary rake only two smaller ones would be made. The 2/3 and 1/3 delivery modes are useful in very heavy crop where trying to delivery to one side only results in an untidy swath due to the quantity of crop coming off the belt.
Central delivery mode is frequently used in heavy crop to have a slightly smaller swath.
The windrow turning modes can be used to invert swaths in order to help drying. This is can be achieved with a rotary rake, however there is the danger of forming ropes and knots of crop in the windrows due to over working the crop. With the Merge-Maxx 900, the pickups mean that swaths can be moved around many times without reducing their quality.

## Slide 171: COMPLETE CONTROL
Pickup working height adjustable hydraulically
All Windrow Delivery Options
Raising of all units for headland turns
Control using just 2 spool valves + the T15M control box which also provides numerous diagnostic functions
Notes: These machines are used for long periods of time and so it is extremely important that it is as easy as possible for the operator to use. The Merge-Maxx 900 is controlled completely from the cab using the tractor spool valves and the T15M control box. In work, one spool valve can be used to adjust the work height, where as the other is used to lift and lower the units for headland turns.
The T15M control box allows the operator to easily select the direction of the belts in work and is also used for folding and unfolding the machine. Additionally the control system is constantly monitoring the machine and will alert the operator to any malfunctions on the electronic and hydraulic circuits.

## Slide 172
QUESTIONS?
Notes: This week you are seeing first hand the many factors involved in the making cheese, starting with the raw product: Grass. Obviously, the cow producing the milk is a key component of this process, however the quantity of milk a cow produces is directly related to the quality of forage she is fed on. This can be affected in many ways, from the selection of the type of crop, to the suitability of the diet mix that is used; however no-matter how good the crop is when it is grown, if care is not taken with the harvest of the forage, its quality can be reduced by the time it is fed to the cow. Furthermore, the efficiency of the harvesting operation plays a big part in affecting overall input costs and therefore affects the profitability of the business.
In this lecture we will look at 4 key ways that the simple process of raking up mown crop for the forage harvester will affect the quality of the resulting forage and the efficiency of the harvest operation. We will then see how using a KUHN Merge-Maxx 900 can impact these factors to give the best results for the farmer. Finally we will look at some of the other features that make the Merge-Maxx 900 a unique machine in its field and why farmers from Canada to the Czech Republic and from UK to USA are choosing the KUHN solution.

## Slide 173: LA RACCOLTA con ROTOPRESSA

## Slide 174: Modalità di raccolta la rapidità prima di tutto !
Perdite per respirazione
Notes: La respiration est intense à la fauche (70-80% d’humidité). Elle diminue rapidement lorsque la teneur en humidité diminue. Plus la température est élevée, plus les pertes sont importantes.
Bien que ces pertes de matière sèche soient faibles en quantité, elles sont très importantes qualitativement, puisqu’il s’agit de pertes de sucres qui constituent un matériel très digestible et nécessaire pour la fermentation de l’ensilage.
Les pertes de matière sèche dues à la respiration sont généralement :
  de 2-3% dans l’ensilage préfané
  de 8-10% pour le foin séché au champ, dans les bonnes conditions, et jusqu’à 15-16% dans les mauvaises conditions.
Protéolyse : on observe aussi une certaine dégradation des protéines du fourrage pendant le séchage au champ.
 ARGUMENT de VENTE : Puisque les pertes par respiration augmentent avec la durée d’exposition au champ, le meilleur moyen pour les réduire est de réaliser un séchage rapide : par le conditionnement des faucheuses-conditionneuses/ par une faneuse efficace.

## Slide 175: Modalità di raccolta Tutto in delicatezza !
Perdita di materia secca
Notes:   Avec la dessiccation du fourrage (de 70 à 12 % de taux d’humidité sur le graphique), les risques de perte de matière sèche du fourrage augmentent.
   ARGUMENT de VENTE : Un matériel qui préserve le fourrage des pertes par un travail en douceur : les faneuses et andaineurs KUHN.

## Slide 176: Modalità di raccolta Conservazione
Insilato | Fermentazione acida Diretto : > 70% umidità Affienato : 70 – 60 % Preaffienato : 44- 60 %
Fasciato | 50-60 % umidità
Fieno | Secco 15 % umidità
Notes: L’intérêt de ces différents fourrages est de conserver les valeurs nutritives de l’herbe.
L’ensilage est un mode de conservation de l’herbe hachée, réalisé par fermentation lactique en absence d’oxygène et à partir du sucre du fourrage. Les acides produits par les bactéries (acide à pH=4) vont bloquer toute autre fermentation ou développement de bactéries et de champignons néfastes. Le principe de conservation est le même que celui de la choucroute ! Il permet de conserver toute l’énergie de l’herbe : sucre et protéines. Il contient 10% de sucre solubles de la matière sèche.
La récolte se fait au stade jeune : avant floraison.
La conservation se fait dans des silos-couloir ou silos-tour.
L’enrubannage est un mode de conservation assuré par la fermentation lactique des tiges et feuilles entières, grâce au taux de matière sèche supérieur. C’est un système souple de récolte, où selon les conditions climatiques, l’herbe peut être récoltée soit en foin, soit en enrubanné.
Le foin est riche en protéines et fibres. Sa qualité est très dépendante des conditions climatiques de l’année. Un foin riche en énergie contient 0.7 UFL/kg MS, Matière Azotée Totale de 60 g PDI/kg MS (Protéïnes Digestibles dans l’Intestin = flux des acides aminés absorbés à travers la paroi de l’intestin grêle) et une digestibilité supérieure à 65%.
La récolte se fait à un stade plus avancé : après floraison, souvent en 2ème ou 3ème coupe.
La luzerne, riche en protéines, complémente la ration. Elle est conservée en foin ou en ensilage.

## Slide 177: Il mercato rotopresse
FIX chamber
VARIABLE chamber
62 %
38 %
Notes: 177

## Slide 178: Rotopresse a camera fissa
FB, camera fissa, diametro 125 cm
Notes: Presse a balles ronde
chamber Fixe : 1000 unitees vendu en 2008

## Slide 179: Presse Fisse - camera di pressatura
14 rulli PowerTrack
Realizzati in 2 sezioni
Speciali supporti interni assicurano robustezza nel collegamento laterale

## Slide 180: Presse Fisse - camera di pressatura

## Slide 181: Rulli con profilo con nevature
Camera di pressatura
Rulli PowerTrack con profilo con nervature
Profilo assimmetrico dei rulli in acciaio assicurano la rotazione continua del prodotto al’interno della camera anche con paglia secca sdrucciolevole
Il sistema riduce al minimo la perdita di foglie su prodotto insilato

## Slide 182: Rotopresse a camera variabile
Serie VB (VB 2160-2190)
Notes: Presse a balles ronde variable
Les plus important produit de Geldrop !

## Slide 183: Evoluzione negli anni: GLI OBIETTIVI
Aumento della capacità di lavoro della macchina
Eccellente qualità nella formazione delle balle
Impiego polivalente della rotopressa nelle diverse colture
Affidabilità

## Slide 184: La gamma
Diametro della balla
Modelli
VBP 2160 & VBP 2190 (3D)
VB 2160
VB 2160 R - Optifeed
VB 2160 OC 14 e 23
80-160 cm
80-160 cm
80-160 cm
VB 2190
VB 2190 R - Optifeed
VB 2190 OC 14 e 23
80-185 cm
80-185 cm
80-185 cm

## Slide 185: PICK-UP
Pick-up
>>

## Slide 186: Pick-up
  Fino a 2,30 metri di larghezza di lavoro
  4/5 file di denti raccolta
  Una speciale lamiera assicura l’introduzione del prodotto anche molto corto
  Facile regolazione

## Slide 187: Pick Up XL/OC 14/23 „pendolare“
230 cm, grande pick up pendolare con 4/5 file di denti per OC 14/23
Grande diametro del rullo anteriore per fieno corto
New design delle “fasce” del pick-up
Vantaggi:
Aumento dell’alimentazione di prodotto
Migliore raccolta, più pulizia del prodotto raccolto dal pick up
New

## Slide 188: Pick Up XL/OC 14/23 „pendolare“
NEW PENDULUM PU:
Massimo adattamento al campo per una raccolta più pulita del prodotto
Il sistema pendolare può essere fissato in 2 posizioni:
  Posizione fissa PU non può pivottare nei due lati.
  Indicato nel caso di condizioni di raccolta con paglia ( lungo la carreggiata “tram line” della irroratrice)
  Posizione a “pendolo” PU può liberamente “pivottare” nelle due direzioni
New
2.
1.

## Slide 189: Ruotini su pick up
Facile regolazione delle ruote con sistema a perni consente un perfetto adattamento al terreno del pick up
Entrambi i ruotini sono tanto fissi quanto pivottanti

## Slide 190: ROTORE DI ALIMENTAZIONE
Rotore di alimentazione
>>

## Slide 191: 1. Open Throat
Quattro differenti sistemi di alimentazione
Sistema Open Throat
(sistema di introduzione “aperto”)
“bocca” di alimentazione alla camera di pressatura aperta

## Slide 192: 2. Rotore OptiFeed
Quattro differenti sistemi di alimentazione
2. OptiFeed
Consiste in un semplice ma robusto sistema di alimentazione forzato mediante rotore ma senza dispositivo di taglio.
Costituito da speciali denti in acciaio e coclee di grandi dimensioni
OptiFeed aumenta notevolmente l’introduzione del prodotto nella camera di pressatura

## Slide 193: Concetto rotore integrale
Sistema brevettato KUHN
„Rotore Integrato OptiFeed„
Sistema convenzionale
Grande capacità di lavoro
Alimentazione diretta del rotore dal pick-up (piccola distanza tra i denti del pick-up ed il rotore alimentazione)
Semplice unica trasmissione
Minori parti di usura/ridotta manutenzione
Pick-up standard
Grande distanza del rotore dal pick-up
Piccolo diametro delle coclee
Trasmissione separata in entrambi i lati
Alimentazione

## Slide 194: 3. Rotore OptiCut OC 14
Quattro differenti sistemi di alimentazione
3. OptiCut 14 coltelli
Rotore integrato OptiCut 14 equipaggiato con 14 unità di taglio
Ogni singolo coltello è protetto con un sistema di sicurezza a molla
Lunghezza di taglio garantita di 7 cm

## Slide 195
20 anni di esperienza OptiCut
2 decenni di eperienza:
1990 è l’anno dell’introduzione del primo rotore di taglio nelle nostre rotopresse a camera fissa. La prima rotopressa al mondo con un rotore di taglio
1992 introduzione del primo rotore di taglio in una rotopressa a camera variabile. Prima rotopressa a camera variabile con rotore di taglio
Brevetto della tecnologia del “Rotore Integrale® “

## Slide 196: 4. Rotore OptiCut OC 23
Quattro differenti sistemi di alimentazione
4a. Opticut 23 coltelli SuperSilage
Rotore integrato equipaggiato con 23 unità di taglio
Ogni coppia di coltelli è protetto con sistema di sicurezza a molla
Questo rotore garantisce una lunghezza di taglio di 4.5 cm

## Slide 197: Rotore di taglio OptiCut 14 or 23 con incluso sistema Drop Floor
Il rotore integrale di taglio OC è stato disegnato per una maggiore capacità di alimentazione con minore richiesta di assorbimento di potenza
Il rotore OC 14 provvede ad una teorica lunghezza di taglio di 70 mm ed il rotore OC 23 una lunghezza di 45 mm
OC 23 standard dispone della possibilitò di selezione 0-7-11-12 o 23 coltelli
OC 14
OC 23
New

## Slide 198: Rotore di taglio OptiCut 14 e 23 con Drop Floor
Sono stati ridisegnati i coltelli con una aumentata forma dell’angolo del coltello con un conseguente miglioramento del taglio.
I coltelli di taglio sono protetti individualmente da un sistema a molla.
Il prodotto è guidato e trascinato verso i coltelli con facilità dal rotore avente una particolare forma elicoidale (come un albero a camme) e questo aumenta le performance sia del flusso di prodotto in entrata che il taglio dello stesso ed, inoltre, previene accidentali situazioni di ingolfamento.
New

## Slide 199: Rotore di taglio OptiCut 14 e 23 con Drop Floor
New

## Slide 200: Rotore di taglio OptiCut 14 e 23 con Drop Floor
Sistema con doppia sicurezza nel caso si dovesse avere eventuali bloccaggi:
Tecnologia Dropfloor .Nel caso di blocco si ha un veloce disingolfamento
Rotore che si disinnesta per favorire il disingolfamento
New

## Slide 201: CAMERA DI PRESSATURA
Camera di pressatura
>>

## Slide 202
Inizio di formazione della balla in qualsiasi condizione
Pre-camera per un facilitato inizio nella formazione della balla in qualsiasi condizione della coltura (vantaggi sia per le rotopresse fisse che variabili)
Combinazione di 3 rulli start e 5 cinghie (flessibili) per una perfetta formazione della balla
Cinghie con giunzione
Cinghie endless

## Slide 203
Durante la formazione della balla il braccio delle cinghie è soggetto ad un pretensionamento tramite due cilindri idraulici compensati da una molla di richiamo, viene così garantita una densità proporzionata all’aumento del diametro stesso della balla.
Densità proporzionata all’aumento del diametro della balla

## Slide 204
VB 2160
Balle da 0,80 a 1,60 m
VB 2190
Balle da 0,80 a 1,85 m

## Slide 205
Opzione Soft core (“cuore tenero”)
Valvola proporzionale:
  Permette di decidere la pressione all’interno della balla
  Pressione variabile
  Tutte le regolazioni sono possibili tramite il monitor di controllo posizionato in cabina trattore
Sistema Low Density

## Slide 206
Trasmissione ad alta resistenza
  Semplice ed affidabile sistema di trasmissione a catene
  Solo 3 catene principali
  Progettata per lunga durata, affidabilità
  Bassa manutenzione
  Catena principale rinforzata da 1 ¼”
  Tutte le altre catene sono da 1”
  Cuscinetti di lunga durata
  Sistema lubrificazione centralizzato catena con olio di serie

## Slide 207
  Secondo rullo motrice opzionale per il lavoro in condizioni difficili
  Rullo liscio di grande diametro equipaggiato con frizione ruota libera. Questa frizione verrà innestata solo nel momento di scivolamento delle cinghie
  L’opzional secondo rullo motrice necessita solo di maggior potenza quando la frizione viene innestata.
Opzionale: secondo rullo motrice

## Slide 208: SISTEMA DI LEGATURA
Sistema di legatura
>>

## Slide 209
Sistema di legatura
1) Spago - 2) Rete - 3) Spago + Rete

## Slide 210
  Facile caricamento della rete
  Sistema di pretensionamento della rete con velocità del 10% inferiore a quella di formazione della balla
  La visibilità del processo di legatura dal posto di guida è ottima
  Pretensionamento della rete sulla balla sin dall’inizio.
  Efficienza nell’uso della rete
  Copertura di entrambi i bordi della balla
  Terminata l’operazione di legatura il taglio avviene con precisione
Legatore a rete

## Slide 211
  Protezione con bullone di trancio
  Facile accesso per il posizionamento di nuovi rotoli di spago
  Sistema di legatura a partire dall’esterno verso l’interno
  Bordi della balla perfettamente legati sovrapposizione dello spago nelle fasi iniziali
  Intrecciamento dello spago al centro
Sistema di legatura a spago

## Slide 212: La COMBINATA pressa e fasciatore
VBP 2160/2190 BalePack
>>

## Slide 213
BalePack
VBP 2160 / VBP 2190
12 rulli di film plastico posizionate ai lati di BalePack
Facile sostituzione dei rotoli di fima plastico comodamente da terra
Sistema di scarico balle a quattrro cinghie con rulli di guida.

## Slide 214
  Carico della balla nella tavola di fasciatura veloce attraverso due forche di carico
  La camera può essere chiusa, la raccolta per formazione nuove balle può continuare non appena la seconda forca ha trasportato la balla nel tavolo di fasciatura.
Trasferimento della balla
5
3
2
4
1
6

## Slide 215
  Efficienti nuovi coltelli per il taglio del film di fasciatura, netta e preciso taglio taglio in tutte le condizioni
  Tavolo di fasciatura pivottante per uno scarico “dolce” della balla per prevenire rotture del film plastico al momento della caduta a terra.
Tavolo di fasciatura

## Slide 216
Fasciatura
>>

## Slide 217
3D Wrapping

## Slide 218
  Ampia scelta di ruote ed assali
  Sistema di frenatura idraulica o pneumatica
Ruote ed assali

## Slide 219: Le ROTOPRESSE combinate e BIO

## Slide 220: Presse con fasciatori combinati
Combinazione fasciatore con rotopresse
Una importante opportunità nel mercato
Combinazione con presse a camera fissa
Combinazione con pressa a camera variabile (fino a 1,90 m di diametro!)
BIO
Notes: Enrubaneuses (combinations):
On offre trois possibilitee pour le marche
Presse chambre fix combination
Presse chambre variable combination (jusq’ qua 1,90m en diametre!)
BIO
On a vendue 600 baler enrubaneuses combinations en 2008 (total estime a 2000 unitees)

## Slide 221: Product News i-BIO

## Slide 222
Bale in one
Kuhn i-BIO is a fully integrated baler and wrapper combined in a very compact solution. The wrapper is integrated in the baling chamber, ensuring a very compact machine.

## Slide 223
Bale in One princip
After the bale chamber is filled with crop and the net binding is finished , the driver will be warned by the control box – ready to bale
The upper part of the baling chamber is raised and the bale is ready for immediate wrapping by two film rolls mounted on a high speed wrapper ring
After wrapping the wrapper ring lifts and the bottom chamber lowers to let the bale unroll.

## Slide 224
Filmato i-BIO

## Slide 225: Multi Press I-BIO maize baler
29/04/14
Mkt Kuhn

## Slide 226: Un concetto innovativo
29/04/14
Mkt Kuhn

## Slide 227: Multi Press I-Bio: il cantiere di lavoro

## Slide 228: Le presse giganti BIG BALERS

## Slide 229: Kuhn Big Square Balers

## Slide 230: Le BIG BALERS
Notes: Presse haute densitee
On a produits 320 unitees en 2008
On a lance des models neuve en ete 2008 et c’est prevue de lance une nouveau models cet annee pour complete le range

## Slide 231: La gamma
Stocchi di mais
Residui di canapa
Paglia
Formazione di una balla perfetta in
ogni coltura
e
ogni condizione !!!
Fieno
KUHN - LSB | Dimensione della balla (cm)
LSB 1270 Optifeed | 120x70
LSB 1270 OC | 120x70
LSB 1290 Optifeed | 120x80 o 120x90
LSB 1290 OC | 120x80 o 120x90

## Slide 232: La gamma LSB 1270 e LSB 1290 – larghezza da 120 cm
LSB 1270
120 cm larghezza * 70 cm altezza
LSB 1290
120 cm larghezza * 80 cm altezza
120 cm larghezza * 90 cm altezza

## Slide 233: Sviluppo del prodotto per il risultato finale!
Grande capacità di lavoro
Affidabile sistema di annodatura
Alta densità delle balle
Ridotta e semplice manutenzione
Possibilità di lavorare in tutte le condizioni
Investimento efficiente, alto ROI
(Return Of Investment)
Punti forti della nuova LSB:
Una BALLA perfetta

## Slide 235: Altissima produttività!
Sistema con Rotore Integrale di grande capacità
Pre-camera, rotore integrato e sistema brevettato “Power Density”
Robusto sistema di trasmissione
Affidabile sistema di legatura
Obiettivo raggiunto con:

## Slide 236: Rotore Integrale
Pick-up e rotore di alimentazione
LSB1270 – 230 cm pick-up
LSB1290 – 230 cm pick-up
Questo sistema esclusivo ‘ROTORE INTEGRALE” è presente in tutti I modelli

## Slide 237: Rotore Integrale
Sistema Kuhn
Rotore Integrale
Sistema Convenzionale
Grande capacità
Il prodotto entra nel rotore di alimentazione direttamente dal pick-up
Semplice sistema di trasmissione
Ridotte parti di usura
Grande distanza tra i rotori
Piccolo diametro delle coclee
Trasmissioni divise per entrambi i lati

## Slide 238: Altissima produttivà!
Sistema con Rotore Integrale di grande capacità
Pre-camera, rotore integrato e sistema brevettato “Power Density”
Robusto sistema di trasmissione
Affidabile sistema di legatura
Obiettivo raggiunto con:

## Slide 239: Sistema esclusivo «power density»
Il rotore integrato alimenta direttamente la pre-camera
Il prodotto è immediatamente tolto dai denti di raccolta del Pick-Up
Il prodotto viene introdotto nelle pre-camera dal rotore
La forca alimentatrice lavora al doppio della velocità del pistone di compressione, questo consente una alimentazione velocissima e costante della pre-camera, aumentando la densità della balla
Quando la pre-camera è piena un sistema automatico spinge il prodotto precompresso nella vera camera di pressatura dove il pistone continua il normale processo
Il POWER DENSITY convoglia alla camera di pressatura il prodotto necessario per una formazione di balle omogenee e di peso costante

## Slide 240: Altissima produttività!
Sistema con Rotore Integrale di grande capacità
Pre-camera, rotore integrato e sistema brevettato “Power Density”
Robusto sistema di trasmissione
Affidabile sistema di legatura
Obiettivo raggiunto con:

## Slide 241: Robusto sistema di trasmissione
Sistema robusto ma semplice
46 colpi di compresione per minuto
Sistemi di protezione completamente automatici
Reinnesto automatico
Driving direction
Direzione di avanzamento
Frizione per le forche di aliementazione
Frizione del rotore
Principale protezione

## Slide 242
Sistema con Rotore Integrale di grande capacità
Pre-camera, rotore integrato e sistema brevettato “Power Density”
Robusto sistema di trasmissione
Affidabile sistema di legatura
Altissima Produttività!
Obiettivo raggiunto con:

## Slide 243: Nodo singolo combinato con legatura a spago!
Durante la formazione della balla il sistema di legatura tiene in tensione lo spago assicurando grande densità alle balle
Durante il processo di legatura, invece, il sistema rilascia leggermente lo spago garantendo agli annodatori un processo lienare di legatura
LEGATURA

## Slide 244
Caratteristiche:
Rotore di grande diametro (oltre 600 mm)
raccoglie direttamente il prodotto dal pick-up accompagnandolo nella pre-camera
Principio del “Rotore Integrale”
L’operatore può scegliere di tagliare il prodotto con tutti I 23 coltelli o selezionarne di meno (0, 11 o 12 coltelli)
Il cambio dei coltelli è molto agevole
La lunghezza minima di taglio è di 4,2 cm
OmniCut-23, un nuovo sistema di taglio
Il più professionale sistema di taglio presente nel mercato!
LSB 1270 e LSB 1290

## Slide 245
Posizione del telaio con i coltelli di taglio
OmniCut-23, un nuovo sistema di taglio
LSB 1270 e LSB 1290

## Slide 246
Intervento per l’estrazione del telaio dei coltelli
OmniCut-23, un nuovo sistema di taglio
LSB 1270 e LSB 1290

## Slide 247
Rimozione dei coltelli
OmniCut-23, un nuovo sistema di taglio
LSB 1270 e LSB 1290

## Slide 248
Ruote ed assali
Assael Tandem XL 16.0/70-20
Assael Tandem XL 500/55-20
Assael Tandem XL 560/45-22.5
16.0/70-20
500/55-20
560/45-22.5

## Slide 249: COMPUTER DI CONTROLLO
Computer di controllo
>>

## Slide 250: Monitor AutoPlus
Sistema economico adottato per le rotopresse con rotore Open Throat e Optifeed
Tutte le regolazioni avvengono direttamente dalla cabina trattore
Standard presenza indicatori destro e sinistro
Note:
Le rotopresse equipaggiate con AutoPlus NON sono compatibili con sistema ISOBUS

## Slide 251: Controls ISOBUS (per trattori non-ISOBUS)

## Slide 252: ISOBUS
ISOBUS è il sistema standard di comunicazione tra il trattore e l’attrezzatura
ISOBUS standard on LB1270 and 1290
The standard of the future

## Slide 253: Controls – All LSBs
Vantaggi :
Terminale ISOBUS a collegamento BUS CAN: per confort e semplicità di utlizzo,una sola scatola di controllo per diverse macchine.
Largo schermo a colori (17,3x13cm), abilitato all’aggiornamento con caratteristiche addizionali
Larga possibilità di connessione (BUS network, making IS0 11786, …)

## Slide 254
To a control joystick
(Optional)
Connection between machine / control box with 9 pin Isobus IBBC
KUHN ISOBUS machines
Le Connessioni

## Slide 255: CCI, ISOBUS e GPS
Il CCI può essere collegato a un sistema GPS per il controllo delle sezioni o la distribuzione a dosi variabili.
Registrare informazioni sullo stato della coltura o del suolo in un punto preciso (resa, umidità, stato della coltura, mancanza od eccesso di azoto, acidità del suolo )
Vantaggi : analisi e gestione dei suoli, delle colture e della raccolta

## Slide 256: FASCIATORI
Fasciatori
Una introduzione di modelli nuovi ogni anno
La gamma è completa, nel 2008 sono state prodotte 1300 unità
Notes: Enrubaneuses
On a introduit des models differente cet annee
Le range est complete et on a vendu 1300 unitees en 2008

## Slide 257: Evoluzione della tecnica della FASCIATURA

## Slide 258: Film
  KUHN consiglia film soffiato 3-5 (multi) strato
  Caratteristiche di base
adesivo  solo su un lato
spessore  25
UV resistenza almeno12 mesi dop l’applicazione sulle balle
Barriera  resistente all’ossigeno
Disponibile in 2 larghezze
500 mm width (+/-20% EU market)
750 mm Width (+/-80% EU market)
750 mm
500mm

## Slide 259: Colore del film
Diversi colori sul mercato
- bianco  comune in tutte le condizioni
- nero  utilizzato nei paesi freddi
- Colorato verde o beige  per ragioni ambientalistiche in alcuni paesi UE

## Slide 260: Corretta sovrapposizione del film
Corretta sovrapposizione
50% sovrapposizione per 2+2+.. strati
67% sovrapposizione per 3+3..strati (750mm film intelliwrap ™ only)

## Slide 261: La gamma dei fasciatori
Fasciatori balle tonde
Fasciatori PORTATI
Serie RW 1100
piattaforma NON autocaricante
Serie RW 1200
Piattaforma autocaricante
Diametro balla 1,50 m
Peso massimo balla 1200 kg
Fasciatori TRAINATI
Serie RW 1400
Piattaforma autocaricante
Serie RW 1600
Piattaforma autocaricante
Macchina ad alta capacità (10% riduzione tempo)
Diametro balla 1,50 m
Peso massimo balla 1200 kg
Fasciatori TRAINATI – con SATELLITE
Serie RW 1800
Serie RW 1800 3D
Diametro balla 1,50 m
Peso massimo balla 1400 kg
Notes: Enrubaneuses
On a introduit des models differente cet annee
Le range est complete et on a vendu 1300 unitees en 2008

## Slide 262: RW 1800

## Slide 263: SW 4004
FASCIATORI PER BALLE RETTANGOLARI – SW 4004
Balle rettangolari 80 x 50-100 x 200
(larghezza-altezza-lunghezza) 120 x 60-140 x 200
Balle tonde 120-150 x 90-120
(larghezza-diametro)
Sw
SW 4004

## Slide 264
e ... buon appetito!!
Grazie dell’attenzione