## Slide 1
Da quando la raccolta non interessa più la singola munta, ma la produzione giornaliera o di più giorni, la refrigerazione del latte è diventata una normale pratica per gli allevamenti.
La pratica ha contribuito sensibilmente al miglioramento qualitativo del latte riducendone la carica batterica a spese di un maggior dispendio di energia o di acqua.
L'obiettivo del raffreddamento viene raggiunto portando il latte che esce dall'impianto di mungitura dalla temperatura di 33-35 °C alla temperatura di mantenimento a 4 °C (refrigerazione) proprio per evitare lo sviluppo della carica microbica per 24-36 h. Per evitare il rischio di alterazione del grasso che avviene in caso di congelamento del latte bisogna evitare temperature al di sotto di 2°C.
Si usa per questo uno scambiatore di calore tra il latte e un fluido refrigerante.
Conservazione del latte in stalla

## Slide 2
Il raggiungimento della temperatura di conservazione del latte deve avvenire entro un tempo massimo di 1 ora dalla fine della mungitura. Tale dato è di riferimento per un corretto dimensionamento degli impianti in rapporto alla capacità di lavoro della macchina mungitrice.

## Slide 3
Sistemi di refrigerazione
Fluido refrigerante
Acqua di pozzo
Acqua gelida o miscele (acqua/glicole)
Gas refrigerante (freon)
Scelte tecnologiche
Raffreddamento con acqua di pozzo
Refrigerazione indiretta con acqua gelida.
Refrigerazione diretta con fluido refrigerante (freon)
Pre-refrigerazione
Refrigerazione istantanea
refrigerazione con recupero termico
Refrigerazione per AMS

## Slide 4
Raffreddamento con acqua di pozzo
Per piccoli impianti operanti su bidoni, viene utilizzato lo scambio in controcorrente fra latte e acqua di pozzo (8-12°C) prima di essere immesso nel bidone, oppure con il latte nel contenitore.
Nel primo caso si usa uno scambiatore in acciaio nelle cui intercapedini scorrono il latte, versato nella parte superiore e che cade nel bidone, mentre l’acqua che circola dal basso verso l’alto. Consumo di acqua = 2-4 l/l latte. L’abbassamento è rapido fino a 10-14°C del latte.
Nel secondo caso si usa una serpentina ad immersione in cui passa l’acqua che poi ruscella all’esterno. Ha gli stessi consumi di acqua, abbassa la temperatura in poco tempo, ma le capacità sono inferiori. Si può abbinare ad una macchina frigorifera.

## Slide 5: Refrigerazione in bidoni
serpentini ad immersione
evaporatori ad immersione
coni refrigeranti
punti critici
igiene
gravoso in termini di manodopera e fatica fisica
aziende con basse produzioni latte decentrate rispetto al punto di raccolta

## Slide 6
Le macchine frigorifere

## Slide 8
Il tipo più comune di macchina frigorifera è quella a compressione. Una macchina frigorifera a compressione è composta, nella sua forma più semplice, dalle seguenti parti:
Compressore: è l'elemento che somministra energia al sistema. Nel compressore il fluido refrigerante, sotto forma di gas, aumenta la propria pressione.
Condensatore: il condensatore consiste in uno scambiatore di calore, nel quale il calore assorbito viene dissipato; nel condensatore si assiste al cambiamento di fase del refrigerante, che passa dallo stato gassoso allo stato liquido.
Espansore: la pressione del liquido (e conseguentemente la sua temperatura) viene abbassata drasticamente in prossimità dell'espansore, che può essere costituito da una turbina od una valvola di espansione (o, meglio, valvola di laminazione).
Evaporatore: il refrigerante in condizioni di bassa pressione e temperatura attraversa l'evaporatore, che è anch'esso (come il condensatore) uno scambiatore di calore, che assorbe il calore dall'ambiente. Il refrigerante liquido, attraversando l'evaporatore, assorbe calore dall'esterno e si trasforma in gas.

## Slide 9
1 Condenser coil (hot side heat exchanger, gas cools and liquifies)
2 Metering Device (liquid expands and cools)
3 Evaporator coil (cold side heat exchanger, liquid vaporizes and heats up)
4 Compressor (gas is compressed and heats up)
Red = Gas at high pressure and very high temperature
Pink = Liquid at high pressure and high temperature
Blue = Liquid at low pressure and very low temperature
Light Blue = Gas at low pressure and low temperature

## Slide 11: Serbatoi refrigeranti
vasca
gruppo frigorifero
Componenti accessori:
agitatore
termostato
termometro
unità di controllo
lavaggio automatico

## Slide 12: Vasca
tipo: aperto chiuso
volume nominale (VN): 100 ÷ 32.000 litri (dm3)
forma: cilindrica verticale, parallelepipeda, emicilindrica
cilindrica orizzontale

## Slide 13
Condensatore può essere montato solidale alla vasca, oppure collocato a distanza
Compressore è di tipo alternativo e di potenza commisurata al volume nominale (VN) della vasca, al sistema di refrigerazione e alle sue prestazioni (0,2-0,25 kW/100 dm3 VN per due munte, 0,11-0,19 kW/100 dm3 VN per 4 mungiture)
Evaporatore: a nido d’ape, a placche o tubolare; singolo o multiplo a seconda del VN
Evaporatore tubolare e a serpentina
Esistono due sistemi di refrigerazione:
Diretti
Indiretti

## Slide 14
Refrigerazione diretta
Prevede il raffreddamento per contatto del fluido refrigerante con le pareti esterne del contenitore del latte. La refrigerazione e il funzionamento del gruppo frigorifero sono contemporanei
Le vasche sono in acciaio inossidabile, dotate di coibentazione esterna e provviste, all'interno, di un sistema agitatore ad elica, che ruota a 40-60 giri/min, atto a facilitare lo scambio termico fra il latte e il fluido frigorigeno.

## Slide 15
Nel caso dell'espansione diretta si ha :
refrigerazione più lenta. La temperatura di evaporazione del gas è proporzionale alla temperatura del latte: vi è sempre la differenza da 8 a 10°C fra il gas e il latte;
compressore di maggior potenza, perchè il freddo deve essere prodotto durante la mungitura e il latte deve essere refrigerato in un tempo ben determinato;
il rischio di gelo del latte è sempre presente, soprattutto durante l'immersione del latte della prima mungitura, per via del fatto che gli evaporatori sono a diretto contatto con la parete della vasca del latte;
in caso di Black-Out di energia elettrica la refrigerazione è impossibile;
il gruppo condensatore funziona nelle ore di maggior richiesta di energia elettrica, quindi c'è la necessità di installare elevate potenze in azienda;
ogni guasto del sistema frigorifero ha notevole influenza sulla refrigerazione del latte;
la parete della vasca è sempre asciutta, quindi il latte si attacca facilmente alle pareti e si ha una maggiore difficoltà nella pulizia del Serbatoio.
prezzo inferiore
più diffuse per semplicità costruttiva
Minori tempi di funzionamento

## Slide 16
L'acqua gelida a (0,2-0,5°C) costituisce un fluido intermedio che assorbe calore dal latte e lo cede, raffreddandosi, a un banco di ghiaccio precedentemente formato a mezzo della macchina frigorifera.
Durante il periodo di refrigerazione viene irrorata, mediante una pompa, sulla parete della vasca di contenimento del latte. Gli evaporatori sono immersi nell'acqua contenuta nella vasca sottostante dando luogo alla formazione di una riserva di ghiaccio che si forma nell'intervallo che intercorre fra una mungitura e l'altra, e che raffredda di nuovo l'acqua aspersa sulla parete della vasca del latte. Il freddo è dunque presente sin dall'inizio mungitura.
Refrigerazione indiretta con acqua gelida (o soluzioni)

## Slide 17: Sistemi indiretti o ad aspersione di acqua ghiacciata (RI)
il calore è veicolato da un fluido intermedio (acqua gelida)
il termostato aziona il sistema
di circolazione dell’acqua
e l’agitatore del latte
refrigerazione del latte e
funzionamento del gruppo
frigorifero sono sfalsati
nel tempo
il gruppo frigorifero crea la riserva di acqua ghiacciata durante il periodo intermungitura (16-18 h/d)

## Slide 18
Nella refrigerazione indiretta con acqua ghiacciata si ha:
-refrigerazione rapida perché la temperatura di evaporazione del gas è in pratica sempre uguale, dunque il gruppo condensatore lavora sempre allo stesso regime;
-gruppo condensatore di minor potenza perchè il freddo può essere immagazzinato fra le mungiture e il compressore ha tutto il tempo per formare le riserve di ghiaccio;
- impossibilità di gelo del latte, poichè la temperatura minima dell'acqua ghiacciata è di +0,2°C;
- in caso di Black-Out di energia elettrica, la refrigerazione continua con la riserva di frigorie immagazzinata;
-non vi sono periodi di punta nel consumo di energia; il compressore funziona regolarmente durante il giorno o la notte fra le due mungiture;
-grazie alla presenza della riserva di ghiaccio sotto la vasca del latte, le pareti di quest'ultima sono costantemente umide e ricoperte da condensa, ciò comporta un'agevole pulizia anche se il lavaggio non viene eseguito immediatamente dopo lo svuotamento della vasca.
http://www.resastore.com/tank-refrigeranti-del-latte-milk-cooling-tank.html

## Slide 19: Comparazione prestazioni
17:30 21:00 2:30 7:30 12:30 17:30 22:30 3:30 8:30
0 10 20 30 40 50
Temperatura (°C)
ore
2M
1M
S
S
on
off
0 10 20 30 40
20:00 1:00 6:00 11:00 16:00 21:00 2:00 7:00 12:00
Temperatura (°C)
ore
1M
2M
1M
2M
S
on
off
RD
RI
°T mandata compressore °T latte °T ambiente
Tempo di funzionamento impianto frigorifero
17 h/d
5 h/d

## Slide 20: Vantaggi dei refrigeratori indiretti
funzionamento notturno  minor spesa con tariffe differenziate
35
4
180
60
120
tempo (min)
temperatura (°C)
RD
RI
rapidità iniziale refrigerazione 3510°C
funzionamento non contemporaneo alla mungitrice  riduzione picchi carico elettrico
curva di refrigerazione

## Slide 21: Componenti accessori
Agitatore
refrigerazione  funzionamento continuo
conservazione  funzionamento ciclico
(2-3 min/13-15 min pausa)
singolo, multipli
regime di rotazione 30-32 giri min-1 (max 50)
motore elettrico indipendente

## Slide 22: Prestazioni di refrigerazione (EN 13732:2003)
2 | tank progettato per refrigerare 50% del volume per volta
4 | tank progettato per refrigerare 25% del volume per volta
6 | tank progettato per refrigerare 16,7% del volume per volta
Classe | PT - Temperatura prestazione | ST – Temperatura sicurezza
A | 38 °C | 43 °C
B | 32 °C | 38 °C
C | 25 °C | 32 °C
Numero di mungiture
Temperatura ambiente
Classe | Tempo massimo di refrigerazione di una mungitura da 35°C a 4°C
0 | 2 ore
I | 2,5 ore
II | 3 ore
III | 3,5 ore
Tempo di refrigerazione
Una vasca da 10 000 litri classe 4 B II è capace di refrigerare 2 500 litri di latte da 35 a 4°C in max 3 h ad una temperatura ambientale di 32°C.

## Slide 23: Prestazioni di refrigerazione EN 13732:2003
Congelamento del latte: non vi deve essere alcuna formazione di ghiaccio né durante la refrigerazione né durante la conservazione
Accumulo di ghiaccio: la riserva di ghiaccio nei sistemi indiretti deve essere sufficiente a a garantire la refrigerazione di una mungitura senza ulteriore azionamento del gruppo frigorifero
Isolamento termico: quando il latte a 4°C è conservato nel tank di refrigerazione ad una temperatura ambiente pari a PT, l’aumento medio di temperatura dopo 12 ore deve essere al massimo di 3°C.
la norma EN13732 definisce anche i requisiti progettuali, costruttivi, igienici ed i metodi di collaudo dei serbatoi refrigeranti

## Slide 24: Criteri scelta serbatoio
Classe di prestazione coerente con l’uso
TP in funzione della temperatura ambientale del sito
Numero di mungiture in funzione del conferimento:
2 mungiture  conferimento giornaliero
4 mungiture  conferimento ogni 2 giorni
6 mungiture  conferimento ogni 3 giorni
a parità di volume nominale la potenza del gruppo frigorifero decresce nel passare da 2 a 4 e 6 mungiture
Tempo di refrigerazione  correlazione positiva fra durata della refrigerazione e tasso di moltiplicazione microbica
Volume Nominale serbatoio
Lmax: produzione giornaliera max di latte
n: n° giorni di conservazione (1, 2, 3)
1,10: coefficiente maggiorativo sicurezza

## Slide 25
la classe di prestazione deve essere indicata sulla targa identificativa dell’impianto oltre a
marca e modello e n° serie
anno fabbricazione
tipo e quantità di fluido refrigerante
potenza gruppo frigorifero
che fare quando mancano i dati
?

## Slide 26: Calcolo del tempo di refrigerazione ▼ Classe di prestazione
Ql = quantità di calore da asportare dal latte
P = potenza dell’unità frigorifera kW
COP = coefficiente di prestazione frigorifera
1/3600 = fattore conversione da kJ a kWh
(ore)
Vl = volume di una mungitura
cs = calore specifico latte 3,9 kJ/l °C
Δt = salto termico latte °C
1,05 = coeff. magg. refrigeraz. vasca
(kJ)
Esempio
VN = 1400 l, P= 2,9 kW

## Slide 27: Prerefrigerazione
Spesso si verificano oscillazioni nella temperatura del latte già refrigerato quando nella vasca di conservazione viene aggiunto quello della mungitura in atto. Allo scopo di superare tale inconveniente, si tende a inserire nel circuito fra pompa del latte e vasca di raccolta, uno scambiatore a piastre con il quale è ottenibile:
pre-refrigerazione
refrigerazione «istantanea».
La pre-refrigerazione consente di raffreddare il latte a 2-3 °C al di sopra della temperatura dell’acqua. Può essere usata acqua di pozzo che raffredda il latte appena munto attraverso uno scambiatore a piastre portandolo a temperatura di 2-4°C al di sopra della temperatura dell’acqua stessa.

## Slide 28
Nello scambiatore a piastre viene fatto circolare un fluido di raffreddamento intermedio (cosiddetto veicolatore). Tale fluido è basato su acqua gelida (0,2-0,5 °C) o una miscela acqua-alcool che opera alla temperatura di -1,5 °C. Il latte viene così raffreddato in pochi secondi prima di essere trasferito nella vasca di conservazione. Sul fondo di essa circola pure il fluido refrigerante, in modo da conservare nel tempo la temperatura richiesta.
Refrigerazione istantanea

## Slide 29
Vantaggi della refrigerazione istantanea
- Sensibile miglioramento qualitativo del latte dovuto ad una minore moltiplicazione della flora batterica determinato dal repentino abbassamento della temperatura
-non si verifica l’aumento della temperatura del latte (anche oltre 10-12°C) e dell’innalzamento dell’attività microbica a causa dell’aggiunta di latte caldo a quello delle munte precedenti
-riduzione dei tempi di funzionamento del gruppo frigorifero e della potenza elettrica
-maggiori costi di acquisto e complessità impiantistica (per produzioni di latte > 3.000 l/giorno)
-possibilità di recupero termico per il riscaldamento di acqua sanitaria e di abbeverata

## Slide 30
Pre-refrigerazione e refrigerazione istantanea
Simile al raffreddamento ad acqua ghiacciata, fra una mungitura e l’altra viene prodotta acqua gelida, lo scambio di raffreddamento del latte viene fatto tramite una piastra, la piastra ha due facce una per il passaggio dell’acqua e l’altra del latte, la direzione dei due flussi e contrapposta, causando lo scambio termico, la prima parte delle piastre viene eseguita con acqua di pozzo, per abbassare di alcuni gradi il latte, nella seconda parte avviene lo scambio con acqua gelida portando a 4 gradi standard, salvo diverse regolazioni, questo sistema viene installato in stalle con grandi produzioni
1a sezione scambio  prerefrigerazione
2a sezione scambio  refrigerazione istantanea

## Slide 33
Recupero di calore nella refrigerazione diretta tra compressore e condensatore

## Slide 34
INSTALLAZIONE DEL RECUPERATORE DI CALORE NELLA REFIGERAZIONE ISTANTANEA
Quando il vaso di raccolta ha raggiunto la quantità prefissata di latte (10 litri) il sensore di livello aziona la pompa del latte e la pompa della miscela nello scambiatore a piastre. Il latte freddo viene trasferito nella vasca di accumulo dove viene fatta circolare la miscela ghiacciata per mantenere i 4 °C. La miscela riscaldatasi ritorna nella vasca della miscela attraverso gli spruzzatori.
La pompa di ricircolo è comandata da termostato.
L’agitatore invece è temporizzato.
Il calore sottratto dal freon alla miscela viene utilizzato per il riscaldamento di acqua attraverso l’inserimento di un condensatore coassiale a monte di quello principale ad aria.
La temperatura dell’acqua nel contenitore è è circa 50-55°C con rese da 0,4-0,6 l H2O/l latte.

## Slide 35
Refrigerazione per AMS
La mungitura automatica complica il raffreddamento, poiché fornisce il latte alla vasca a intervalli e livelli di flusso irregolari. Soprattutto, occorre considerare cosa succede quando il serbatoio principale, svuotato dall'aria, deve essere lavato, mentre le stazioni di mungitura continuano a mungere le vacche come richiesto.
1 - Robot di mungitura
2 - Refrigerazione istantanea
3 - Vasca buffer
4,5,6 - Valvola a 3 vie
7 – vasca di refrigerazione
8 – sistema di controllo
9 – Gruppo frigorifero

## Slide 36
Trasferimento del latte dal robot alla vasca di refrigerazione
Il latte viene trasferito nella vasca buffer durante le operazioni di pulizia della vasca di refrigerazione
Dopo la pulizia il latte viene trasferito dalla vasca buffer alla vasca di refrigerazione
Durante la pulizia della vasca buffer il latte è inviato direttamente alla vasca di refrigerazione
Pulizia del robot e delle tubazioni fino alla vasca di refrigerazione