## Slide 1
Immagini da satelliti ESA/NASA etc.. per stima danni su superfici forestali
Analisi fattibilità

## Slide 2: Confronto SAR/Ottico Copernicus
Copernicus Sentinel 1 e 2
  Sentinel 1 (S1) – prodotti: GRD intensità VH VV (dB) ogni ~6 gg un’immagine (DESC / ASC)
    PRO - quasi in qualsiasi condizione meteo (pioggia / nuvole)
    CONTRO – complessa correlazione dei prodotti S1 con il cambiamento bosco vs. bosco abbattuto
  Sentinel 2 (S2) – prodotti: riflettanza λ visibile e IR, ogni ~5 gg
    PRO – forte correlazione copertura vegetazione e informazione ottica
    CONTRO – fortemente dipendente dal meteo + ombre quindi richiede attenta pre-elaborazione i.e. masking

## Slide 3: Ottico Sentinel 2
Sentinel 2 (S2)
pre-analisi con NDVI e combinazioni colori

## Slide 5: Danni windthrow

## Slide 6: Sentinel 2 NDVI
Pre-elab: mask snow, cloud e SCL classe vegetazione

## Slide 7: Sentinel 2 NDVI
Calo NDVI
area Marcesina
Calo NDVI fisiologico
*D’Este, M., Pirotti, F., 2017. Stima della proporzione di specie forestali decidue sfruttando NDVI. XXI Conferenza Nazionale ASITA, 417–424

## Slide 8
26 settembre 2018
31 ottobre 2018

## Slide 10
Copertura nuvolosa + temporale richiede tempo per cumulare un mosaico (stack) multitemporale.
E.g. GEE a destra
  dal 2018-10-10 al 2018-10-26 – 11 immagini
  dal 2018-10-29 al 2018-11-06

## Slide 11: Sentinel 1: decorrelazione coerenza
prodotto: IW ASC SLC VV
T.pre-master = 2018-10-22T15:06:13Z
T.post-slave = 2018-11-03T16:06:13Z
T.pre-slave = 2018-10-10T15:06:13

## Slide 12: Sentinel 1 decorrelazione coerenza
IW ASC SLC VV
T.pre-master = 2018-10-22T15:06:13Z
T.post-slave
2018-11-03T16:06:13Z
T.pre-slave
2018-10-10T15:06:13

## Slide 13: Sentinel 1 machine learning on rich features
VV + VH ASC+DESC etc… stack bande + random forest addestrato + validato