## Slide 1
IL TRATTORE AGRICOLO

## Slide 2: Il concetto moderno di “macchina”
Una macchina è un dispositivo (o sistema) che trasforma l'energia fornitale in ingresso in una forma diversa, resa disponibile in uscita; una delle due forme di energia è di tipo meccanico
Dalla natura meccanica dell’energia (utilizzata/prodotta) discende la necessità della presenza di almeno un organo mobile
Definizione estesa (riportata per completezza): Storicamente, un dispositivo necessiterebbe di parti in movimento per potersi classificare come una macchina, ma l'avvento dell’elettronica ha portato allo sviluppo di dispositivi senza parti in movimento che sono classificabili come macchine intese però come dispositivi che utilizzano dell’energia per svolgere un qualche compito (es.: computer)

## Slide 3: Tipologie di macchine
M. MOTRICI (o motori): trasformano in energia meccanica altre forme di energia
M. OPERATRICI (o utilizzatrici): trasformano l'energia meccanica in lavoro utile o in un’altra forma di energia
M.O.
M.M.
Energia meccanica
Energia meccanica
Altre fonti di energia
Altre fonti di energia

## Slide 4: Esempi di classificazione delle macchine – macchine motrici
Motore elettrico a corrente continua | Turbina idraulica | Motore a combustione interna
En. Elettrica → En. Meccanica | En. di pressione → En. Meccanica | En. Chimica → En. Meccanica
http://www.carpfishingonline.eu/
attrezzatura/motore_elettrico.html
http://web.tiscalinet.it/acciarriparide/
evoluzione%20del%20motore.htm
http://www.territorioscuola.com/
wikipedia/?title=Energia_idroelettrica

## Slide 5: Esempi di classificazione delle macchine – macchine operatrici
Dinamo | Ventilatore a flusso radiale | Pompa idraulica rotodinamica centrifuga
En. Meccanica → En. Elettrica in c.c. | En. Meccanica → En. Cinetica aria | En. Meccanica → En. di pressione
http://www.wisphysics.es/2008/09/
imanes-de-nuestro-dia-a-dia-ii
http://www.gvpcsalzano.it/
argomenti/febbraio.htm
http://www.faet.it/detsoln.asp?
nsol=13&nsoln=45&h=2

## Slide 6: Definizione di “macchina agricola”
Mezzo tecnico utilizzato per svolgere le differenti operazioni necessarie alla cura e allo sviluppo delle produzioni agricole e zootecniche
Esse hanno quindi un ruolo di servizio per l’agricoltura
Caffini Drift Stopper → MACCHINA OPERATRICE
New Holland T7000 → MACCHINA MOTRICE

## Slide 7: Classificazione tecnico-operativa
Classificazione tecnico-operativa sulla base dei contenuti tecnici e della modalità di lavoro
Notes: Derivate: trattori forestali, portattrezzi (Claas Xerion, Fendt Xilon, Mercedes Unimog, JCB Fastrack, A&B), motozappe
MM forniscono potenza (ed energia) alle MO per muoverle. Operano a puto fisso (generatori di potenza termica, meccanica o elettrica) e sono motori endotermini o eletrtrici accoppiate con MO che operano in un determinato luogo, oppure mobili (trattori o derivate)

## Slide 8: Classificazione tecnico-operativa
Macchine motrici (MM): forniscono potenza (quindi energia) alle MO per muoverle o azionarne determinati movimenti/parti:
  MM a punto fisso: lavorano posizionate in un dato luogo (motori elettrici o a combustione interna per azionare cinghie, gruppi elettrogeni, pompe idrauliche)
  MM mobili: possono spostarsi da sole (trattori, macchine derivate)

## Slide 9: Definizione di trattore
Veicolo terrestre atto a sviluppare da fermo (a punto fisso) o in moto la potenza da utilizzare a servizio delle MO sotto forma di:
  Forza di trazione o di spinta
  Coppia ad un albero rotante
  Energia di pressione idraulica
  Energia elettrica (?)
Il nome deriva dal latino “trahere” cioè trainare
New Holland T7000
Challenger MT 700
Case STX480 Steiger
New Holland TK4000

## Slide 10: Impieghi di un trattore
Trainare o spingere delle MO (es.: portate, semiportate o trainate)
Sollevare od abbassare delle MO in relazione al terreno e alla coltura (es.: macchine portate)
Azionare gli organi di lavoro delle MO (es. tramite la pdp meccanica o idraulica oppure anche solo con l’avanzamento)
Comandare la regolazione e l’accoppiamento delle MO (tramite dispositivi di accoppiamento idraulico, pneumatico, meccanico, elettrico o elettronico)

## Slide 11: Classificazione in base ai sistemi di propulsione (1/2)
Trattori a ruote
  Trattori a telaio unico a 4 ruote di cui 2 motrici (2 RM, 2 WD) → a
  Trattori a telaio unico a 4 ruote, tutte motrici (4RM, 4WD) → b
  Trattori a telaio articolato a 4 RM isodiametriche → c
  Trattori a 2 ruote (monoasse), entrambi motrici (tipo motocoltivatori) → d
Trattori a cingoli (metallo, gomma) → e
RM = ruote motrici WD = wheel drive

## Slide 12: Classificazione in base ai sistemi di propulsione (2/2)
L’architettura è legata alla funzionalità e ai rapporti che tale macchina avrà con le diverse MO a cui verrà accoppiata (collegamenti, flussi di potenza, tipo di potenza messa a disposizione, masse sospese) → ciascun trattore ha delle utilizzazioni preferenziali
RM = ruote motrici

## Slide 14
Trattori a ruote monoasse
Motofalciatrice
motocoltivatore
motoagricola
potenza di 2- 15 kW, motore diesel o benzina. Si accoppia con molte m.o.
motocoltivatore con barra falciante anteriore
motocoltivatore a 4 ruote motrici, e pianale di carico
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/Mountainpress it.flv

## Slide 15
30 a 90 kW, è consigliabile per tutte le operazioni leggere, ad eccezione delle lavorazioni del terreno e su terreni declivi
Trattore a ruote a due assi e semplice trazione (standard a 2 RM)

## Slide 16
Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (standard a 4 RM)
40 a 180 kW. E’ più adatta della trattrice a 2RM per la lavorazione del terreno, in quanto ha maggiore aderenza e consente uno sforzo di trazione superiore del 30 - 40 % a parità di potenza

## Slide 17
Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (a 4 RM isodiametriche e telaio snodato)
compatti, con passo di 1,0- 1,3 m e carreggiata anche < 1 m, altezza del baricentro da terra di 0,4 - 0,6 m, motore e trasmissione spostati in avanti; 4 RM isodiametriche e spesso sterzanti; sterzatura a snodo fra i due assali. La potenza < 50 kW. La stabilità in pendenza è ridotta dalla presenza dello snodo.

## Slide 18
Trattore a ruote a due assi e doppia trazione con ruote isodiametriche con cabina centrale (trattori con caricatore telescopico, telehandler)
Maneggevoli, operano in ambienti confinati, braccio solleva da 2,5 a 4,0 t da 8 m a oltre 25 m (75-100 kW)
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati%20da%20youtube/Agri%20Plus%2040.7H%20Telehandler.mp4

## Slide 19
Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (a 4 RM isodiametriche sterzanti) con cabina centrale
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/Reform Metrac.mp4

## Slide 20
Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (a 3 RM isodiametriche) portattrezzi
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/Horsch Terra Trac 250 Trike Tractor.mp4

## Slide 21
Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (a 4 RM isodiametriche portattrezzi)

## Slide 22
Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (a 2 RM isodiametriche portattrezzi)

## Slide 23
Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (a 4 RM isodiametriche con pianale)

## Slide 24
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/HOLMER TerraVariant.mp4

## Slide 25
Trattore a cingoli in metallo
17 % del mercato; diffusa in zone di collina nel centro - sud; stabile, forte trazione ma difficoltà nei trasferimenti su strada; esistono oggi modelli con cingoli direttamente in gomma
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/aratura con cingolati.flv

## Slide 26
Trattore a cingoli in gomma
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/Challenger MT800C Track Tractor.flv

## Slide 27
Trattore a cingoli in gomma e telaio articolato
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/Antonio Carraro Mach 4.mp4

## Slide 28: Principali gruppi di organi di un trattore (1/3)
Struttura portante: sopporta peso di tutti i componenti e lo scarica al suolo, resiste alle sollecitazioni statiche e dinamiche, ordinarie e accidentali. E’ unico (monoblocco autoportante o a longheroni) o articolato
Motore a combustione interna: fornisce la potenza meccanica per l’autodislocamento del trattore, il movimento e il funzionamento di tutti gli organi suoi e delle MO collegate

## Slide 29: Principali gruppi di organi di un trattore (2/3)
Trasmissione: trasmette il moto dall’albero motore agli organi di propulsione, di collegamento e di azionamento delle MO
Organi di sostegno e propulsione: permettono l’avanzamento del trattore e scaricano a terra il suo peso

## Slide 30: Principali gruppi di organi di un trattore (3/3)
Organi di frenatura: rallentano o arrestano la marcia, assicurano l’immobilità del veicolo
Organi di direzione: consentono la guida del trattore
Organi di collegamento con le MO: effettuano la connessione con le MO e trasmettono ad essi la potenza di azionamento

## Slide 31
Funzioni della trattrice agricola

## Slide 32: Caratteristiche dei motori agricoli
Erogazione di alte potenze a basse velocità di rotazione (quindi alta coppia ai bassi regimi)
Possibilità di lavoro prolungato a regimi e carichi prossimi ai valori massimi
Capacità di lavoro in ambienti polverosi e ad alte temperature (poco raffreddamento dinamico per l’avanzamento)
Bassa frequenza interventi manutentivi
Quindi:
Robusti, sovradimensionati, realizzati per famiglie (variando il numero di cilindri, non la cilindrata unitaria)
New Holland 450T/PD 4 cilindri Pmax = 81 kW @ 2100 rpm
http://www.dieselenginemotor.com/diesel/engines/image/519.html

## Slide 33: Potenza effettiva di un motore (2/2)
In base alla formula, per aumentare la potenza è possibile:
  Aumentare la cilindrata V
  Aumentare (entro certi limiti) il regime di rotazione n (v. motori da competizione)
  Aumentare la pressione media effettiva pme
    Aumentando il rendimento complessivo ηtot, (cambiando ciclo di riferimento, migliorando le trasformazioni effettuate dal motore, diminuendo gli attriti)
    Aumentando il coefficiente di riempimento λv (motori plurivalvole, fasatura variabile della valvole)
    Aumentando la densità dell’aria ρa (sovralimentazione)
    Aumentando il potere calorifico inferiore del carburante Hi (uso di additivi)
    Diminuendo il rapporto di dosatura α (miscele grasse)
    Utilizzando motori a 2 “tempi” (un 2T ha teoricamente il doppio della potenza di un 4T; t = numero di tempi)

## Slide 34: Sistema di alimentazione
Insieme degli organi preposti:
  all’immissione del combustibile nei cilindri del motore nella quantità, nel momento ed alla pressione più convenienti
  all’invio nei cilindri dell’aria (20 g di aria per 1 g di gasolio) separatamente
Il circuito del combustibile, in particolare, è formato da:
  una pompa di iniezione e il suo circuito di alimentazione (serbatoio, la pompa di alimentazione, le tubazioni ed filtri del combustibile)
  tanti iniettori quanti sono i cilindri del motore
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=48&t=34625
Sistema di iniezione con pompa rotativa
Sistema di iniezione con common rail

## Slide 35: Il common rail (1/2)
Sistema in cui le funzioni di pressurizzazione e gestione dell’iniezione sono indipendenti: la gestione della pressione e del tempo di iniezione sono svincolate tra di loro, permettendo grande flessibilità di funzionamento
Componenti:
  Pompa a bassa pressione (lift pump) con in serie un'ulteriore pompa ad alta pressione
  Common rail: condotto comune di accumulo combustibile pressurizzato (1600÷1800 bar)
  Iniettori: controllati elettronicamente
  Centralina elettronica e sensori (giri motore, posizione dell’albero motore, posizione dell’acceleratore, pressione dell’olio, temperatura dell’aria, temperatura raffreddamento, temperatura gasolio)
Sviluppato dal CRF – Centro Ricerche Fiat e ingegnerizzato dalla Bosch nel 1997; la prima applicazione è stata su Alfa Romeo 156 1.9 e 2.4 JTD
Sistema di iniezione con common rail
http://www.perkins.com/cda/components/fullArticle?m=114301&x=7&id=402734
Notes: Inserire Tabella 3.3

## Slide 36: Il common rail (2/2)
Vantaggio del common rail (e della regolazione elettronica in generale): possibilità di frazionamento dell’immissione del combustibile (iniezione sequenziale fasata; tre o più iniezioni separate da intervalli di tempo – dwell time – gestiti elettronicamente)
Combustione uniforme e completa
Vantaggi:
  Riduzione consumi, emissioni e rumorosità
  Maggiore reattività alle variazioni di carico
  Possibilità di variare elettronicamente le prestazioni del motore in particolari situazioni (sistemi “Power Boost”)
Iniezione sequenziale: un iniettore per cilindro, aperto in sequenza
Iniezione fasata: i singoli iniettori si aprono in maniera fasata con la rotazione del motore

## Slide 37: La sovralimentazione meccanica
Accorgimento che consiste di aumentare la densità/massa dell’aria (Diesel) eventualmente poi miscelata (Otto) immessa nei cilindri: ciò permette di bruciare più combustibile e avere più lavoro utile per giro
Classificazione:
  Principio di funzionamento (volumetrica, turbodinamica)
  Fonte di energia per trascinare il compressore (meccanica derivata dall’albero motore, tramite recupero di energia dai gas di scarico / turbosovralimentazione)

## Slide 38: Sovralimentazione meccanica tramite turbocompressore
Turbocompressore: macchina rotodinamica composta da una turbina centripeta e un compressore centrifugo; 120.000 rpm, 1 bar, +30% potenza; raffreddato con acqua o olio
Intercooler: scambiatore di calore per raffreddare l’aria compressa a 75÷90°C
Sovralimentazione semplice
Sovralimentazione con intercooler
http://www.modusclub.it/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=519
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/Renault's 2.0 dCi 178 HP Engine.mp4

## Slide 39: Confronto tra motori aspirati e motori sovralimentati
Potenza specifica: potenza per unità di cilindrata (kW/ℓ)
+(20÷30)%
+(35÷70)%

## Slide 40: Curve caratteristiche del motore
Sono curve che esprimono il comportamento funzionale, in condizioni di massima alimentazione, del motore endotermico alternativo in quanto macchina motrice, dipendenti dal numero di giri n (giri/min o rpm) dell’albero a gomiti:
  Potenza P (kW)
  Coppia motrice o momento all’albero C (o M) (N·m)
  Consumo specifico cs (g/kWh oppure g/MJ)
1 kW = 1000 W = 1.36 CV
1 CV = 735 W
1 CV ≠1 HP = 746 W
1 kWh = 1000 W ·1 h = 3.6 MJ

## Slide 41: Curve caratteristiche del motore
Si ricavano sperimentalmente a punto fisso (al banco prova o freno dinamometrico) e a piena ammissione (acceleratore al massimo) facendo variare il carico applicato all’albero del motore tramite un apposito dispositivo
Le rilevazioni riguardano la coppia motrice M, il consumo orario di carburante C e il numero di giri n
La potenza P (kW) si può ricavare dalla coppia M (N∙m) e dal numero di giri n (rpm)
Il consumo specifico cs (g/kWh) dal consumo orario C (g/h) e dalla potenza P (kW)
M (Nm)
n (rpm)
C (g/h)
P (kW)
cs (g/kWh)

## Slide 42: Condizioni di prova dei motori per alcune normative internazionali
La potenza nominale e massima vengono rilevate in maniera differente a seconda della normativa di riferimento (indicata nel materiale tecnico e nel libretto di circolazione): DIN la più bassa; ISO la più alta (15%)
In generale nessuna delle due è quella realmente disponibile all’utilizzatore (= al gancio)
OECD cod. 1: misurata alla pdp
NORME DI PROVA | ventilat + radiatore | filtro aria | scarico | temp. °C | Press. mm Hg | altitudine m s.l.m.
DIN | sì | si | si | 20 | 760 | 0
ECE R-24 | si (*) | si | si |  |  | 
BS | no | si | si | 29.4 | 736 | 150
SAE: net | sì | si | si | 29.4 | 736 | 150
SAE: gross | no | si/no | no | 29.4 | 736 | 150
ISO 14396 | no | no | no |  |  | 
9768-EC | no/si | no | no |  |  | 

## Slide 43: Curve caratteristiche del motore
Regimi caratteristici:
  Regime di coppia massima (nMmax)
  Regime di potenza massima (nPmax)
  Regime di potenza nominale (nPnom)
  Regime massimo consentito dal regolatore (nmax) o regime a vuoto (potenza utile erogata nulla)
nMmax
nPmax
nPnom
(nmax)

## Slide 44: Principali parametri di un motore
Potenza nominale (rated net power): misurata al regime di rotazione massimo consentito dal motore (detto regime nominale; v. Dir. 97/68/CE) ed in condizioni di piena ammissione; è la potenza di riferimento per le comparazioni
Potenza massima (maximum net power): valore massimo rilevato nel campo di funzionamento del motore ed in condizioni di piena ammissione (può coincidere con la potenza nominale se la curva è monotona crescente)
n(max M) < n(min cs) < n(max P)
(Dir. 97/68/CE)

## Slide 45
l’intervallo di funzionamento stabile, il cui valore non dovrà essere inferiore al 30% - 35%;
la riserva di coppia, che dovrà essere non inferiore al 10% – 12% e che viene definita “molto buona” se > 25%.
ELASTICITA DI UN MOTORE
la capacità di un motore a superare resistenze esterne improvvise o crescenti senza che il conducente faccia ricorso al cambio. Può essere valutata attraverso due fattori:
Il regime di minimo Cs, ossia anche di massimo rendimento, è di poco superiore al nMmax. Questa è la condizione ottimale di funzionamento se la coppia resistente è poco variabile, oppure se non è richiesta tutta la potenza del motore (azionamento di tutte le operatrici che non richiedono molta potenza).
Se invece la coppia resistente è variabile (aratura, trinciatura ecc.) conviene lavorare vicino a nPmax per disporre di sufficiente elasticità. In tutte le operazioni che richiedono molta potenza è comunque inevitabile lavorare a regime massimo, per poter sfruttare tutta la potenza del motore

## Slide 46: Comportamento del motore al variare del carico applicato (1/2)
Con motore a piena ammissione e carico basso (in discesa) la coppia è minima (190 Nm), la potenza è al di sotto del massimo ed i consumi sono elevati (il motore non va "su di giri" perché l'alimentazione è "tagliata" dal regolatore)
Alla prima resistenza (al termine della discesa), il carico aumenta ed il regime di rotazione del motore cala e scende al regime di potenza massima (2.500 giri/min); la pressione all'interno dei cilindri viene aumentata grazie alla maggiore introduzione automatica di combustibile dovuta al regolatore inglobato nella pompa di iniezione; la coppia motrice erogata dall'albero a gomiti si porta così a valori più elevati (fino a 230 Nm)

## Slide 47: Comportamento del motore al variare del carico applicato (2/2)
Superato il punto di potenza massima i successivi aumenti di coppia, in risposta alla progressiva resistenza incontrata (in salita o in forte salita), comportano una riduzione del regime di rotazione non più compensata e la potenza erogata decresce
Superato il regime di coppia massima (1.500 giri/min), il motore non è più in grado di far fronte alla grande resistenza e tende ad arrestarsi: prima di questo punto occorre cambiare marcia, altrimenti il motore si spegne

## Slide 48: Normativa di riferimento per l’inquinamento
Clean Air Act del 1990 ha attribuito all’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) degli Stati Uniti la facoltà di regolamentare le emissioni delle macchine per impiego fuori strada. Il primo standard adottato dall’EPA (Tier 1) aveva lo scopo di ridurre immediatamente l’ossido di azoto con un impatto minimo sulla macchina. Prima che il Tier 1 giungesse a completa attuazione, è stato avviato lo sviluppo delle fasi successive della normativa.
L’Unione Europea ha adottato per tutti i veicoli fuoristrada (quali trattori, mietitrebbie, foraggere semoventi, ecc.), in fasi successive, normative simili in materia di emissioni, denominate “stage”.
La normativa Fase III B è entrata in vigore l’01.01. 2011 per tutti i veicoli compresi tra 130 kW (174 CV) e 559 kW (779 CV). La normativa prevede una riduzione del 90% del particolato (PM) e un calo del 50% degli ossidi di azoto (NOx)
La fase successiva (IV) avrà inizio il 1° gennaio 2012 e riguarderà i veicoli compresi tra 75 e 129 kW (100-174 CV) e a partire dal 2014 anche i motori di potenza superiore a 130 kW (174 CV)

## Slide 49
Scelte diverse dei costruttori:
Iniezione diretta common rail su tutte le potenze (non sufficiente per entrare in Tier 4)
Post trattamento dei gas di scarico
  Ricircolo dei gas di scarico (Erg)
  Filtro antiparticolato (Fap)
  Catalizzatore a urea (Scr)
Ricircolo dei gas di scarico (ERG)
Egr (Exhaust Gas Recirculation), ha come obiettivo quello di ridurre la produzione degli ossidi di azoto reimmettendo una parte dei gas di scarico in camera di combustione. Poiché la formazione degli NOx cresce all’aumentare della temperatura di combustione, i gas esausti privi di ossigeno non partecipano alla combustione e la temperatura all’interno del cilindro si abbassa in modo da consentire una riduzione delle emissioni fino al raggiungimento dell’obiettivo imposto.
Il principio di funzionamento dell’Egr consiste nel convogliare una parte dei gas combusti dal collettore di scarico a quello di aspirazione attraverso un condotto la cui apertura è regolata da una valvola gestita elettronicamente.

## Slide 50
Filtro antiparticolato (DPF o FAP)
Il filtro antiparticolato è un dispositivo che permette di intrappolare il particolato prodotto dalla combustione nei motori diesel prima del terminale dei gas di scarico. Il filtro ha due caratteristiche principali: quella di trattenere il particolato e quella di sopportare elevate temperature. Il continuo accumulo di particelle all’interno del filtro provoca infatti il progressivo intasamento del filtro stesso e influenza in maniera negativa il comportamento del motore. Per questo è necessario rimuovere periodicamente il particolato accumulato sul filtro attraverso un processo di ossidazione che viene definito rigenerazione.
L’ossidazione avviene a temperature di 600°C, mentre i gas combusti hanno da 200 a 300°C. per cui o si abbassa la temperatura di ossidazione con l’aiuto di sostanze catalizzanti oppure si aumenta la temperatura dei gas di scarico

## Slide 51: L’iniezione d’urea o riduzione catalitica selettiva (SCR)
Scopo: ridurre le quantità di inquinanti e di CO2 permettendo al motore di lavorare in maniera più naturale senza costrizioni particolari
L’urea è disponibile commercialmente come “AdBlue” (liquido trasportabile a rischio minimo; 0.60-0.80 €/ℓ): soluzione al 32,5% di urea in acqua demineralizzata
L’Adblue viene iniettato nella gas di scarico ad una pressione di circa 2- 3 bar con un iniettore a fori gestito da una centralina a monte dell’SCR in funzione della T dei gas di scarico; il calore presente nel sistema di scarico converte l'urea in ammoniaca (NH3) e anidride carbonica (CO2). L'ammoniaca rappresenta la sostanza attiva e il principale componente del processo che si svolge all'interno del convertitore catalitico SCR
Il catalizzatore SCR (Selective Catalyst Reducion) converte gli ossidi d'azoto (NOx) in azoto (N2) e vapore acqueo (H2O)
Le condizioni di operatività richieste sono T comprese tra i 300 e i 450°C e gasolio a basso contenuto di zolfo (<< 50 ppm)
Il consumo di urea è circa il 5% del consumo di gasolio: un rifornimento ogni due di gasolio (50 ℓ ogni 1200 ℓ di gasolio, cioè dal 3 al 5%)
http://www.truck-italia-forum.com/BB3/viewtopic.php?f=51&t=12
http://macchinetrattori.wordpress.com/
2010/07/13/ancora-una-volta-primo/

## Slide 52: Tipi di trasmissione (1/2)
Classificazione tecnica (modalità di trasmissione della potenza meccanica):
  Interamente meccaniche
  Miste o idromeccaniche (componenti idrauliche accoppiate in serie o parallelo a componenti meccaniche; tra queste: trasmissioni idromeccaniche a variazione continua)
  Idrostatiche
Classificazione funzionale:
  Trasmissioni a rapporti fissi
  Trasmissioni a rapporti variabili con continuità (CVT – continuously variable transmissions)
http://www.omsitrasmissioni.com/italian/assalicambi.htm
T. meccanica
T. idrostatica
http://www.reform.at/it/agricoltura/falciatrici-a-doppio-assale-metrac/caratteristiche-prodotto.html
T. mista - prevalentemente idrostatica

## Slide 53: Organi di trasmissione in un trattore
Dispositivi meccanici che costituiscono una catena cinematica che collega il motore agli organi riceventi il moto
Trasmettono la potenza disponibile all’albero motore agli utilizzatori finali, adeguando i valori di coppia e velocità disponibili (al motore) ai valori richiesti (alle ruote) sulla base delle condizioni richieste dal lavoro da svolgere
L’adeguamento può essere manuale o automatico
Utilizzatore
Motore
Trasmissione

## Slide 54: Cambio di velocità (1/2)
Dispositivo che realizza un certo numero di rapporti di demoltiplicazione fra l’albero in ingresso e l’albero in uscita tramite
  Coppie di ingranaggi (cambio meccanico)
  Sistemi idraulici (cambio idrostatico o idromeccanico)
Funzioni del cambio di velocità:
  Variare la velocità di avanzamento del trattore coerentemente con le esigenze dell’operazione svolta (trattori a ruote: 0.2÷40 km/h, cingolati 0.4÷15 km/h)
  Adeguare la coppia motrice delle ruote alla coppia resistente incontrata dal trattore durante le operazioni che richiedono trazione
Le diverse curve di coppia alle ruote risultano dalla trasformazione della curva di coppia del motore tramite il rapporto di trasmissione complessivo
La curva inviluppo della coppia motrice tende ad una retta con inclinazione negativa o ad un ramo di iperbole →

## Slide 55: Cambio di velocità (2/2)
http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/new-holland-t6000-28/
Massima velocità raggiungibile (km/h)
Tipologia di applicazione
Trasporti
Lavorazioni leggere
Lavorazioni pesanti
Rapporto da selezionare

## Slide 56: Tipologie di cambi meccanici
Con ingranaggi scorrevoli
Con ingranaggi sempre in presa e innesto tramite sincronizzatori meccanici
Con ingranaggi sempre in presa e innesto tramite frizioni a comando idraulico, tradizionali o con riduttori epicicloidali (cambi Hi-Lo, semi powershift, full powershift)

## Slide 57: Cambio meccanico ad ingranaggi sempre in presa
Vantaggi rispetto a cambio a ingranaggi scorrevoli: facilità di sincronizzazione, compattezza, silenziosità di funzionamento
Albero primario collegato alla frizione
Albero di rinvio collegato all’albero primario
Albero secondario scanalato in cui sono montati folli tanti ingranaggi quante le marce
Manicotti scorrevoli sull’albero secondario
Albero di retromarcia che si inserisce tra gli alberi secondario e di rinvio invertendo il senso di rotazione
1
2
3
4
5
4
4
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/How Car Transmission System Works.mp4

## Slide 61
Viene poi in genere completato da
da un pre-selettore che offre la possibilità di azionare due o più gamme di velocità
da un riduttore grado di aumentare ulteriormente il rapporto di demoltiplicazione
dall'inversore, che rende disponibili per la retromarcia gli stessi rapporti previsti per la marcia avanti.
l'inversore è un utile accessorio che rende disponibili per la retromarcia tutti i rapporti della marcia avanti. Ciò risulta particolarmente utile sui trattori a guida
retroversa, dove cioè il posto di guida può ruotare di 180°, in modo da rendere agevole, precisa e non faticosa la conduzione dell'insieme trattore-operatrice, quando quest'ultima è montata
sull'attacco a tre punti posteriore.

## Slide 62
    Trasmissioni meccaniche speciali
riduttori inseribili sotto carico (RISC), che consentono di cambiare rapporto di trasmissione senza azionare la frizione principale, ossia senza interrompere la trasmissione del moto dal motore alle ruote
- possono consentire la variazione del rapporto di trasmissione all'interno della stessa marcia (RISC a stadi, o Hi- Lo);
- possono consentire il cambio di marcia all'interno della stessa gamma (RISC a gamme, o Powershift);
possono consentire il cambio di marcia anche fra gamme diverse (RISC completo, o full Powershift)

## Slide 63
RISC a stadi, o Hi- Lo
due coppie di ingranaggi sempre in presa, poste a monte del cambio
e inseribili a volontà sempre con la marcia innestata senza distaccare la trasmissione principale.

## Slide 64
prevede cambi di velocità (cambio marcia all’interno di una gamma) con ingranaggi sempre in presa, resi solidali ai rispettivi alberi mediante frizioni a comando idraulico, sincronizzati fra di loro in modo che mentre uno si innesta, l'altro si disinnesta gradualmente. Ogni coppia di ingranaggi ha pertanto una propria frizione: l'insieme di esse sostituisce quella centrale.
RISC a gamme, o Semi-Powershift

## Slide 65
RISC completo, o Full Powershift
La frizione centrale viene sostituita da una serie di frizioni idrauliche multidisco in bagno d’olio che permettono di variare la velocità di avanzamento azionando semplicemente un pulsante o una leva.
Tale cambio è dotato di HI­LO (frizioni A, B), tre marce (frizioni C, D, E), tre gamme (lenta frizione S, media frizione M, veloce frizione F) e gamma di retromarcia (frizione R), tutte innestabili sotto carico.

## Slide 66
Trasmissione a variazione continua (CVT)
CVT presentano una componente idrostatica (pompa + motori idraulici a pistoni assiali) e una componente meccanica (riduttore epicicloidale).
Si ottiene una variazione continua della velocità (infinito numero di rapporti di trasmissione) e si eliminano le leve del cambio al posto di una sola leva (joystick) che funge anche da regolazione della velocità, inversione del senso di marcia, ecc.

## Slide 67: Trasmissioni idromeccaniche per cambi a variazione continua (1/2)
Scomposizione del flusso di potenza in due rami (“power split”): meccanico e idrostatico
I due flussi di potenza vengono poi riuniti tramite un riduttore epicicloidale (sommati o sottratti)
Molte possibilità realizzative: numero di rotismi epicicloidali (uno o due), collegamento tra questi, innesto della parte idrostatica sul rotismo epicicloidale, suddivisione della potenza tra i due rami

## Slide 68
Ha senso solo su trattori così potenti da compensare l'abbassamento del rendimento di trasmissione. La gestione è in genere elettronica
gruppi epicicloidali connessi con frizioni e freni.
Il gruppo epicicloidale è un dispositivo costituito da tre elementi fondamentali: un ingranaggio centrale (o pignone), una corona dentata con dentatura interna e un portatreno, sul quale sono montate, in genere, tre ruote dentate (satelliti) in presa sia col pignone sia con la corona dentata
Bloccando, di volta in volta, uno o due di questi elementi è possibile ottenere diverse combinazioni di rapporti di trasmissione e di senso di rotazione dell'albero di entrata rispetto a quello di uscita

## Slide 69
Completano la trasmissione:
i semiassi e la riduzione finale, a ingranaggi in cascata o a riduttori epicicloidali;
nelle trattrici a doppia trazione, un albero di trasmissione del moto all'assale anteriore (con relativi differenziale e semiassi);
- il differenziale, necessario per rallentare, nelle sterzate, la ruota interna e accelerare la ruota esterna alla curva.

## Slide 70: Organi di propulsione e di sostegno

## Slide 71: Organi di propulsione
Provvedono a:
  Fornire l’energia necessaria per l’avanzamento del mezzo (autodislocamento)
  Scaricare tutto o parte del peso del trattore (o del sistema trattore + attrezzo) sul terreno
  Esercitare la forza di trazione richiesta dalle MO accoppiate al trattore grazie all’aderenza
Ruote motrici, cingoli o semicingoli (gomma, metallo)
Trattore John Deere serie 5515 HighCrop (83 CV)

## Slide 72: Organi di sostegno o portanti
Provvedono a:
  Scaricano parte del peso del mezzo sul terreno ma non esercitano alcuna forza di trazione (ruotano folli sui propri perni)
  Contribuiscono alla direzionalità
Ruote anteriori dei trattori a 2RM

## Slide 73
E’ costituito da quatto parti:
1 - la carcassa deve essere sia elastica che robusta. E’ formata da un certo numero di tele sovrapposte e incrociate a disposizione diagonale o radiale (più diffusa). Il vantaggio della carcassa radiale rispetto alle carcasse diagonali è che la superficie d’appoggio è maggiore (10%)
IL PNEUMATICO
2 - il tallone assicura il collegamento tra il pneumatico e il cerchione
3 - i fianchi condizionano la flessibilità del pneumatico
4 - il battistrada assicura il contatto del pneumatico con il suolo ed è caratterizzato da costolature di diversa forma e direzione.

## Slide 76: Tipi di accoppiamenti con le MO
Trainante: il trattore traina la MO; semplice traino o con contemporanea derivazione di parte della potenza sviluppata agli organi mobili operatori delle MO sotto forma di moto alla pdp o di pressione idraulica
Semiportante: il peso è scaricato sul trattore solo in parte (sia in lavoro che in trasporto), il resto su ruote di appoggio
Portante: il trattore supporta il peso totale della MO, applicata su di esso; semplice o con derivazione della potenza
Forza peso MO: blu – Reaz. vinc.: rosso
Attenzione!
Il collegamento si realizza con gancio di traino o attacco a tre punti

## Slide 77
Il gancio di traino
ha dimensioni standard, ossia normalizzate in diverse categorie corrispondenti alla massa rimorchiabile. Normalmente esistono due ganci, uno basso fisso e uno più alto, regolabile in altezza; il gancio può anche essere fissato (ad esempio nei cingolati) ad una barra trasversale fissata ai bracci inferiori del sollevatore
Categoria | Tipo di rimorchio | Massa rimor- chiabile, t | Carico verticale, kN
A | 2 o più assi | 6 | 0
A1 | 1 asse | 3 | 2,5
B | 1 asse | 6 | 5,0
C | 1 asse | 6 | 15
D | 2 o più assi | 12 | 0
D1 | 2 o più assi | 20 | 0
D2 | 1 asse | 14 | 20
D3 | 1 asse | 20 | 15

## Slide 78
1 – piastra di attacco al corpo del trattore
2 – gancio di traino per i rimorchi
3 – barra di traino per attrezzi trainati

## Slide 79
gancio di categoria A (denominato spesso anche "barra di traino"), regolabile nel solo
piano orizzontale;
gancio di categoria C, regolabile solo in altezza;
i bracci inferiori dell'attacco a tre punti sono
uniti da una barra forata, a realizzare un gancio "atipico", assimilabile alla barra di traino (dietro la barra forata è visibile un gancio di categoria B).

## Slide 80
· DGM = Direzione Generale della Motorizzazione;
· GA = Gancio Agricolo;
· xxxx = numero di omologazione;
· 6 t = massa massima rimorchiabile: 6 tonnellate;
· V 0,5 = carico Verticale massimo ammesso: 0,5 tonnellate, cioè 500 kg (in termini di forza).
DGM GA xxxx 6t V0,5
Sigla della comprovata omologazione dei ganci e degli occhioni

## Slide 81
Nell'accoppiamento trainante, la retta d'azione dello sforzo di trazione coincide con la direzione del timone di attacco: se questa non è orizzontale, ne conseguono sforzi verticali che possono alleggerire eccessivamente uno dei due assali. Di norma deve essere tenuta orizzontale
Se l’attacco è alto si migliora l’aderenza ma si peggiora la stabilità
Se l’attacco è basso si peggiora l’aderenza e si migliora la stabilità
Per motivi di sicurezza l’altezza del gancio deve diminuire:
  All’aumentare della forza di trazione Ftr
  Al diminuire del passo del trattore bp
  Al diminuire del peso del trattore gravante sull’anteriore Ra / quanto più spostato indietro è il baricentro
MA ATTENZIONE IN FASE DI FRENATA

## Slide 82
è costituito dai due bracci inferiori (tiranti), sui quali agisce il sollevatore idraulico, e dal puntone. Se tutto o parte del peso dell'operatrice viene sostenuto dai bracci inferiori, si ha l'attacco portato o semiportato rispettivamente, con il vantaggio di sfruttare tale peso come peso aderente. Inoltre, lo sforzo di trazione provoca una reazione sul terzo punto che appesantisce e stabilizza l'assale anteriore
L'attacco a tre punti

## Slide 83: Dispositivo di attacco
Unificato nel tipo a tre punti, 4 categorie (ISO 730:2009)
Componenti:
  Due bracci porta attrezzi (tiranti) collegati mediante due aste a lunghezza regolabile ai bracci di sollevamento, con rotule
  Un puntone, con un perno sfilabile e una rotula, allungabile (sistemi a vite o idraulici)
  Due ulteriori tiranti con tenditori, collegati ai bracci portattrezzi per limitare gli spostamenti trasversali della MO
Anche frontale e con aggancio rapido
Le rotule sono munite di una boccola sferica

## Slide 84
Categorie di attacchi a tre punti normalizzati
Parametri | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4
Potenza (kW) | < 48 | 48 - 92 | 92 - 185 | 185 - 300
Diametro foro punto superiore | 19,30÷19,51 | 25,70÷25,91 | 32,00÷32,26 | 45,20÷45,50
Diametro foro punti inferiori | 22,40÷22,73 | 28,70÷29,03 | 37,40÷37,75 | 51,00÷51,50
Altezza del triangolo | 460±1,5 | 610±1,5 | 685±1,5 | 686
Base del triangolo | 683±1,5 | 825±1,5 | 965±1,5 | 1165÷1168
Escursione laterale dei punti inferiori | 100 | 125 | 125 | 130
Altezza massima dei punti di attacco inferiori | 200 | 200 | 230 | 250
Spostamento nel piano verticale di un punto inferiore rispetto all'altro | 100 | 100 | 125 | 150
Escursione verticale dei punti di attacco inferiori | 560 | 650 | 735 | 760
Altezza massima raggiungibile dai punti di attacco inferiori rispetto al terreno | 820 | 950 | 1065 | 1220
Distanza dal bordo del pneumatico, misurata sulla proiezione verticale, dei punti di attacco inferiori nella posizione più alta | 100 | 100 | 100 | 100

## Slide 86
Il sollevatore idraulico
è azionato dall'impianto idraulico della trattrice, costituito da:
- un serbatoio dell'olio;
- una pompa dell'olio, solitamente ad ingranaggi (10-70 l/min, <200 bar);
- un distributore, che permette di inviare l'olio in pressione al martinetto agente sui bracci inferiori del sollevatore.

## Slide 87
funzionamento flottante, se il sollevatore viene abbassato completamente, il martinetto non esercita alcuna forza di sollevamento e la m.o. segue il profilo del terreno (ad es. seminatrici, zappatrici, falciatrici, ecc.);
b) funzionamento a posizione controllata: posizione fissa dell'attacco rispetto alla trattrice; se questa dovesse variare, appositi sensori di posizione avvertono lo spostamento e agiscono sul distributore in modo da ripristinare la posizione corretta (spandiconcime, atomizzatori, oppure lame, scavafossi, trivelle);
c) funzionamento a sforzo controllato: lo sforzo di trazione viene mantenuto costante mediante sensori di sforzo che comandano l'abbassamento o il sollevamento dell'attrezzo in caso di scostamento;
d) funzionamento misto (sforzo e posizione controllati) : le informazioni circa la posizione e lo sforzo vengono combinate in modo da ottenere, in pratica, una posizione dell'attacco intermedia rispetto ai sistemi precedenti;
e) funzionamento misto (posizione, sforzo e slittamento controllati): superando un valore di slittamento prefissato si modifica la posizione

## Slide 88
è il mezzo tramite il quale il motore del trattore è in grado di azionare (fornire potenza, coppia), per mezzo di un movimento meccanico rotatorio, e grazie all’albero cardanico di trasmissione, gli organi lavoranti sulla macchina operatrice ad esso accoppiata
La presa di potenza (pdp)

## Slide 89
è fuori standard, presente sui vecchi modelli; è previsto solo il regime di 540 min-1;
è la più utilizzata, montata sui trattori di potenza limitata (< 48 kW); è previsto solo il regime di 540 min-1.
Si sta diffondendo sui trattori fino a 92 kW di potenza, perché è generalmente in grado di trasmettere coppie elevate senza una significativa usura
è adatta per trasmettere potenze molto alte e per utilizzazioni che provocano forti sollecitazioni meccaniche sul maschio scanalato (fino a 185 kW).
Categorie di prese di potenza normalizzate

## Slide 90
4 modi di funzionamento della pdp:
pdp a 540 giri/min: è il regime di rotazione classico. Quasi tutti i modelli di trattore (da quelli di minor potenza a quelli fino a 120 kW) ne sono dotati;
pdp a 1000 giri/min; è una standardizzazione del regime di rotazione affermatasi negli ultimi 15 anni , ed è stata la risposta dei progettisti alla continua richiesta di aumento delle potenze da trasmettere.

## Slide 91
Nel caso di operatrici richiedenti una coppia motrice bassa (irroratrici, spandiconcime, seminatrici ecc.), ciò comporta però un elevato consumo specifico perché si lavora al regime motore di massima potenza. Alcune trattrici hanno la possibilità di far funzionare la presa di potenza a 750 giri/min al regime motore massimo: ciò consente di azionare un'operatrice, predisposta per la presa di potenza a 540 giri/min, ad un regime del motore pari a circa il 70 % del massimo, con un migliore rendimento
pdp economica:
Pur prendendo il moto a monte del cambio, non ruota ad un regime normalizzato, ma la sua velocità angolare varia con rapporti di trasmissione di circa 3:1.

## Slide 92
pdp sincronizzata (con il cambio); è una modalità di funzionamento che si adotta quando la m.o. ha organi che devono essere mossi in modo proporzionale rispetto agli organi di propulsione (ruote o cingoli), cioè in definitiva in funzione della velocità di avanzamento dell’insieme trattore-m.o.

## Slide 93
La pdp sincronizzata è sempre indipendente rispetto a quella del regime standardizzato poichè è talvolta necessario che funzionino in contemporanea, come ad esempio per un carro spandiletame o spandiliquame ad asse motore, da utilizzare su terreni in pendenza.

## Slide 94
prese idrauliche
consistenti in bocchettoni sui quali possono essere innestate tubazioni per l'azionamento di utilizzatori idraulici posti sull'operatrice:
- martinetti idraulici (per il sollevamento di operatrici trainate, per variare la posizione dell'operatrice rispetto alla motrice, per il ribaltamento degli aratri reversibili ecc.);
- motori idraulici (per l'azionamento di organi posti in posizione tale che risulterebbe difficile realizzare una trasmissione meccanica; utile inoltre per organi che presentano coppie resistenti variabili come barre falcianti, potatrici ecc.).
In quest'ultimo caso è talvolta necessaria una quantità d'olio maggiore di quella contenuta nel serbatoio dell'impianto idraulico della trattrice. Spesso si risolve il problema con un gruppo ausiliario portato all'attacco a tre punti, costituito da una pompa idraulica con serbatoio proprio, azionata dalla presa di potenza.