## Slide 1
Essiccazione naturale del foraggio (fienagione in campo)
l'essiccazione naturale in campo riduce l'umidità dell'erba dall'80% al 25-35%. Per affienare un primo taglio (35 t/ha di erba), di norma, debbono essere evaporate intorno a 25 t/ha di acqua.
La finalità del processo di evaporazione è quello di eliminare (fienagione in campo) o ridurre (fienagione in due tempi o insilamento) il contenuto di acqua libera per consentire o facilitare la conservazione come fieno o come insilato
La sua durata va da 2 a 5 giorni in primavera ed estate; in autunno e in condizioni sfavorevoli supera gli 8 giorni.

## Slide 2
Condizioni:
l'aria a contatto con il foraggio deve avere una pressione di vapore inferiore alla pressione con cui l'acqua è trattenuta dalla pianta;
  ciò si verifica quando l'umidità relativa si trova a valori inferiori al 75-85%
l'evaporazione deve concludersi in un tempo ragionevole (1-4 giorni), comunque il più breve possibile;
  altrimenti la riduzione del valore nutritivo diventa eccessiva ed inoltre si possono innescare processi microbiologici che ne alterano la salubrità (micotossine, …)
Notes: La pressione con cui l’acqua è trattenuta dalla pianta deve essere inferiore alla pressione di vapore dell’aria circostante del foraggio
La pressione di vapore dell’aria è inferiore alla pressione con cui l’acqua è trattenuta dalla pianta
L'evaporazione è una transizione di fase liquido-vapore che avviene fintanto che la tensione di vapore del liquido è maggiore della pressione del vapore nell'ambiente

## Slide 3
Chart: Umidità relativa dell'aria (%)
| 0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0
Valore Y 1 | 9 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45
Esiste una stretta relazione tra umidità del foraggio e umidità relativa dell'aria. Per determinati valori di questa è impossibile spingere l'essiccazione oltre un certo limite.

## Slide 4
Caratteristiche:
l'intensità del processo di evaporazione sul campo non è uniforme, ma presenta un andamento esponenziale decrescente che dipende da:
  fattori meteorologici e climatici (umidità e temperatura dell'aria – radiazione solare – vento – pioggia – rugiada - umidità del substrato);
  fattori orografici (esposizione/giacitura);
  fattori agronomici e botanici (caratteristiche delle specie che costituiscono il prato – stadio vegetativo, spessore dell’andana)
  fattori di meccanizzazione (caratteristiche delle macchine impiegate e modalità di regolazione)
  contenuto iniziale di umidità del foraggio

## Slide 5: Parametri meteo-climatici principali
Umidità relativa dell'aria
  Costituisce il fattore determinante del processo di evaporazione – se è prossima alla saturazione il processo non può svolgersi – tutti gli altri fattori hanno rispetto a questo un ruolo secondario.
  Misurata direttamente (es. con igrometri a capello) o attraverso il rilievo delle temperature a bulbo secco e a bulbo umido.
Temperatura dell'aria
  Misurata con termometri a bulbo secco collocati al riparo della radiazione solare.
Radiazione solare effettiva al suolo
  Si misura la potenza della radiazione solare incidente, permette di derivare il grado di nuvolosità.
Ventosità
  Si misura la velocità e la direzione, per il processo è utile conoscere questo parametro a livello dell'andana del foraggio – normalmente è misurata a 1,5 m o più dal suolo.

## Slide 6
La quantità di acqua (sottoforma di vapore) contenuta nell'aria è variabilissima.
Il grado di umidità dell'atmosfera non dipende dalla quantità totale di vapore d'acqua contenuta, ma dalla tensione del vapore che cresce con la temperatura. Quando è fredda l'aria può essere molto umida pur contenendo poco vapore, mentre quando è calda può essere secca pur contenendo una grande quantità di vapore.
Quando si riscalda l'aria non diminuisce la quantità di vapore contenuto, ma diminuisce il grado di umidità.

## Slide 7
Umidità relativa (): rapporto tra la quantità di vapore acqueo effettivamente contenuto nell'aria e la quantità che la stessa massa potrebbe contenere se fosse satura alla stessa temperatura. Rapporto tra pressione del vapore d'aria e quella del vapore saturo
Considerando 1 m3 d'aria alla temperatura t e pressione p, il suo peso specifico (kg/m3) è:
a = peso dell'aria secca (kg/m3)
v = peso in kg del vapore acqueo nel m3
Per la legge di Dalton sarà anche:
pa = pressione dell'aria secca
pv = pressione del vapore acqueo
Aria secca: pv = 0 e v = 0
Aria satura: pv = ps e v = s
ps = tensione del vapore saturo
s = peso del vapore acqueo nel m3 d'aria saturo (massima quantità di vapore che 1 m3 d'aria può contenere)

## Slide 8
Umidità assoluta (x): contenuto di vapore dell'aria umida per kg di aria secca.
t e  variano nelle trasformazioni subite dall'aria nei processi di essiccazione, quello che resta costante è il peso dell'aria secca. Per cui non conviene riferirsi al volume dell'aria umida con umidità , ma al peso dell'aria secca e al peso del vapore d'acqua che, unito a questa, le conferisce la stessa umidità . Quindi sarà:
T (°C) | s (kg vapore/m3 aria satura) | a (kg aria secca/m3) |  |  |  | x (g vapore/kg aria secca) |  |  | 
 |  | 0% (aria secca) | 40% | 60% | 100% (aria satura) | 0% (aria secca) | 40% | 60% | 100% (aria satura)
0 | 0,00485 | 1,293 | 1,290 | 1,288 | 1,285 | 0 | 1,50 | 2,26 | 3,77
10 | 0,00940 | 1,247 | 1,241 | 1,238 | 1,232 | 0 | 3,03 | 4,55 | 7,63
20 | 0,0173 | 1,205 | 1,194 | 1,188 | 1,177 | 0 | 5,79 | 8,74 | 14,70
30 | 0,0303 | 1,165 | 1,145 | 1,136 | 1,116 | 0 | 10,60 | 16,00 | 27,20
40 | 0,0511 | 1,097 | 1,095 | 1,079 | 1,046 | 0 | 18,70 | 28,40 | 48,80

## Slide 9: DIAGRAMMA DI MOLLIER
Temperatura
Umidità assoluta
entalpia
Umidità relativa
pressione di riferimento: 1013 bar
Il diagramma di Mollier sintetizza graficamente le relazioni psicrometriche dell'aria permettendo, fra le altre, di verificare la capacità essiccante dell'aria e il fabbisogno energetico per il riscaldamento

## Slide 10
l'intensità dell'evaporazione in una superficie di acqua libera e a contatto con l'aria è proporzionale al deficit di saturazione dell'aria.
Il deficit di saturazione dell'aria (DS, in g d'acqua . m-3 d'aria) esprime la differenza fra il contenuto di umidità assoluta che l'aria può contenere alla saturazione e quello realmente presente nelle medesime condizioni di temperatura.
  DS = Xs - X
Per calcolarlo è sufficiente conoscere l'umidità relativa e la temperatura dell'aria.
DS= la quantità di acqua (g) che serve per portare a saturazione 1 m3 di aria alla temperatura t e alla pressione p

## Slide 11: DIAGRAMMA DI MOLLIER
Temperatura
Umidità assoluta
entalpia
Umidità relativa
pressione di riferimento: 1013 bar
DS=15-6=9: con aria a 20°C e 40% di umidità

## Slide 12
DS = deficit di saturazione in g H2O/m3 aria
= umidità relativa
t = temperatura in °C
ps = pressione del vapore saturo in kg/cm2
Il DS (è orario se calcolato per ogni ora del giorno) esprime la capacità di essiccazione dell'aria e nell'arco della giornata presenta un massimo nelle prime ore del pomeriggio in concomitanza con i valori maggiori di temperatura e minori di umidità relativa.
Sommando il DS di ogni ora si ottiene SDS in g/m3 che esprime la potenzialità di evaporazione nell'arco di una o più giornate o dell'intero periodo di fienagione.

## Slide 13: Andamento del deficit di saturazione (DS) in una giornata tipo
Chart: Ora del giorno
| 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0
temperatura | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16
umidità | 83 | 75 | 66 | 55 | 50 | 47 | 45 | 42 | 45 | 60 | 65 | 69 | 77
DS | 2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3
SDS del giorno = 89,5
per una rapida perdita di acqua il DS non dovrebbe essere inferiore a 6-7 g di acqua per m3 di aria

## Slide 14: Analisi dell'evaporazione
dove:
Ut = contenuto d'acqua del foraggio al tempo t, in kg d'acqua/kg di s.s.;
U0 = contenuto d'acqua del foraggio al momento del taglio, in kg d'acqua/kg di s.s.;
SDSt = sommatoria dei valori del deficit di saturazione cumulati al tempo t, in g d'acqua . m-3 d'aria . h;
K = coefficiente di essiccazione, espresso in m3 d'aria . g-1 d'acqua . h-1;
In funzione della somma del deficit di saturazione (SDS) dell'aria è possibile descrivere il fenomeno con la seguente funzione:

## Slide 15: Confronto fra coefficienti k, rilevati su foraggio condizionato (kc) e non condizionato (knc) in 7 test condotti su appezzamenti caratterizzati da diversa giacitura misurata mediante l'insolation coefficient G.
(kc = 0.02489 G - 0.00148 r = 0.936 **
knc = 0.00971 G + 0.00946 r = 0.602 ns)

## Slide 16: Coefficiente di insolazione determinato per superfici a prato caratterizzate da diversa pendenza ed esposizione, con latitudine di 45° N, nel mese di giugno alle ore 12.00.

## Slide 17: Analisi del processo di essiccazione del foraggio sul campo
SDS sufficienti per raggiungere la completa essiccazione = 150-200
SDS giornalieri = 40-100

## Slide 18: analisi del processo di evaporazione
Suddivisione (teorica) in fasi con la medesima "quantità di bel tempo".
1a fase di intensa evaporazione:
- coinvolge l'acqua extracellulare;
- stomi aperti da cui fuoriesce il vapore;
- evapora il 55-60% dell'acqua libera iniziale (condizionamento e arieggiamento ne incrementano l'intensità);
2a fase intermedia:
- coinvolge l'acqua intracellulare;
- stomi chiusi l'acqua attraversa la cuticola e lo strato ceroso;
- evapora il 25-35% dell'acqua libera;
3a fase conclusiva:
- la pressione con cui è "trattenuta l'acqua nella pianta" è prossima alla pressione di vapore dell'aria;
- migrazione dell'acqua attraverso i tessuti;
- si possono instaurare condizioni di equilibrio igroscopico (*);
- evapora il 5-10% dell'acqua libera;
(*) stasi del processo evaporativo, permanenza sul campo senza sensibili modificazioni nel contenuto di acqua del foraggio.
Notes: Il tasso di perdita dell'acqua non è costante. Subito dopo il taglio è elevato perché l'acqua contenuta nei vasi e negli spazi intercellulari è piuttosto “libera” per la presenza di stomi ancora aperti, ma entro 1-2 ore si verifica una forte riduzione, per la chiusura di queste aperture, conseguente alla perdita di turgore cellulare.
Da questo momento in poi l'acqua, per diffondere nell'atmosfera, deve superare diversi ostacoli, quali: le pareti cellulari, l'epidermide e la cuticola che, con il suo strato ceroso, rappresenta l'impedimento maggiore; ne risulta un tasso di perdita decrescente, tanto che per ogni ulteriore perdita di acqua necessiterà un tempo progressivamente maggiore.
Tra le diverse parti della pianta le lamine fogliari nelle graminacee e la foglia intera nelle leguminose seccano più rapidamente degli steli per il maggiore rapporto superficie/volume, la maggiore densità degli stomi e il minore spessore della cuticola; quando queste sono secche gli steli presentano ancora almeno 1/3 del contenuto originario di acqua.

## Slide 19: Ogni fase è caratterizzata da una SDS costante *
* In montagna potrebbe essere pari a 60, in pianura 80-100 g d'acqua/m3 d'aria . h

## Slide 20
Esistono forti differenze (in qualche caso più del doppio a parità di sviluppo) anche tra le famiglie botaniche e, al loro interno, tra le specie

## Slide 21
◆ Resistenze dovute allo strato in essiccazione. La radiazione solare è intercettata prevalentemente dalla superficie esterna dello strato che, pertanto, secca rapidamente mentre l'aria interstiziale all'interno dell'andana si carica di umidità, ostacolando l'ulteriore fuoriuscita di vapore dai tessuti per riduzione del gradiente di umidità.
Le cose migliorano successivamente quando, per il ridursi della densità dello strato, c’è una sempre maggiore penetrazione della radiazione e un migliore ricambio dell'aria che porta a un aumento del gradiente di umidità tra foraggio e atmosfera interna.
In una normale fienagione, in condizioni di bel tempo, i tassi di evaporazione delle fasi iniziali si aggirano su 0,4-0,5 kg di acqua per kg di sostanza secca e per ora, mentre nelle fasi successive, pur con variabilità legate alla specie, scende a circa 0,1 kg.

## Slide 22
Nelle fasi finali l'essiccamento può procedere solo se si verificano condizioni concomitanti di alte temperature e bassa umidità relativa dell'aria. La fienagione è facilitata da basse produzioni di foraggio, mentre è ritardata da elevate produzioni unitarie, conseguibili con interventi tecnici, quali irrigazione e concimazioni, che aumentano la biomassa e la rendono più ricca di acqua.