## Slide 1: Ventilazione artificiale - principi e impiantistica -

## Slide 2
Classificazione degli impianti aziendali per la conservazione dei foraggi e cereali
Foraggi | Cereali |  | 
Essiccazione a ventilazione forzata torri da fieno platee per foraggio sfuso platee per rotoballe Disidratazione | Essiccazione A funzionamento continuo A funzionamento discontinuo | Ventilazione e refrigerazione | Conservazione in atmosfera non controllata (silos verticali) in atmosfera controllata (silos tubolari)

## Slide 3
Torri da fieno (aperte o chiuse)
Sono impianti di essiccazione per foraggi a strutturazione verticale che hanno avuto discreta diffusione negli anni ‘90 e poi abbandonati per la manualità richiesta nello scarico e l’avvento delle rotoballe
Carico Essiccazione Scarico

## Slide 4
Platee per foraggio sfuso

## Slide 5
la platea è suddivisa in 2, 3 o 4 celle per mantenere separate le produzioni dei diversi tagli, per ridurre la spesa energetica di ventilazione, per facilitare la formulazione della razione
Altezza 5-6 m (max 7-8 m), larghezza massima del fabbricato 12-14 m (limite la tubazione telescopica)
superficie di una cella <= 150 m2
la superficie dell'essiccatoio è pari a circa 3-6 m2/UBA (unità bestiame adulto), o a 5-15 m2/ha di prato

## Slide 6
graticciato di ventilazione: l'altezza da terra varia da 0,30 a 0,35 e a 0,40 m per superfici rispettivamente inferiori a 50 m2, comprese fra 50 e 100 m2 e superiori a 100 m2

## Slide 7
Calcolo dell'acqua da evaporare (Qa, in kg)
Nota la massa iniziale (Pi)
Qa = acqua da evaporare, in kg
Uf = contenuto d'acqua finale, in % b.u.
Calcolo dell'acqua da evaporare (Qa, in kg)
Nota la massa finale (Pf)
Pf = massa finale umida, in kg
Per produrre 10 t fieno al 15% di umidità occorre disporre di una massa di 21,2 t di foraggio al 60% di umidità o di 14,1 t di foraggio semiappassito al 40% (l'acqua da evaporare è di 2,7 volte superiore con foraggio al 60% rispetto al 40%)
Peso specifico dei foraggi (Psu in kg/m3)
Dipende da: altezza del cumulo, umidità, livello di trinciatura, tipo di foraggio (prato stabile>leguminose).
Pss = peso specifico foraggio secco (100-120 kg/m3)

## Slide 8
Capacità specifica di evaporazione (q)
Quantità di acqua che si riesce a asportare dal foraggio con un metro cubo d'aria
Xu = umidità assoluta aria in uscita dal cumulo
Xe = umidità assoluta aria in entrata dal cumulo
a = peso specifico dell'aria (kg aria secca/m3 aria)
aria ambiente |  | Aria insufflata |  | q dell'aria in uscita (umidità all'80%) | q dell'aria in uscita (umidità al 90%)
Temperatura | Umidità relativa | Temperatura | Umidità relativa | (g H2O/m3 aria) | (g H2O/m3 aria)
10 | 70 | 17 | 44 | 1,6 | 2,0
10 | 80 | 17 | 51 | 1,5 | 1,9
10 | 90 | 17 | 57 | 1,1 | 1,6
20 | 70 | 27 | 46 | 2,3 | 2,9
20 | 80 | 27 | 52 | 1,6 | 2,3
20 | 90 | 27 | 59 | 1,2 | 1,8

## Slide 9: DIAGRAMMA DI MOLLIER
A
C
D
B
Temperatura
Umidità assoluta
entalpia
Umidità relativa
pressione di riferimento: 1013 bar
Il diagramma di Mollier sintetizza graficamente le relazioni psicrometriche dell'aria permettendo, fra le altre, di verificare la capacità essiccante dell'aria e il fabbisogno energetico per il riscaldamento

## Slide 10
Tempo utile di essiccazione (T)
Tempo nel quale occorre portare il foraggio dall'umidità di raccolta a quella di conservazione.
Con la ventilazione di aria preriscaldata T è inferiore.
T = 100 h con ventilazione con aria ambiente
T = 60-80 h per piccoli gradienti termici (7-10°C)
T = 40 h per gradienti maggiori
Portata specifica di ventilazione (Qs)
E’ la portata d'aria per unità di superficie del cumulo
Qs = 0,07-0,11 m3/s m2 nel caso di essiccazione con aria ambiente (250-400 m3/h m2 )
Qs = 0,10-0,15 m3/s m2 nel caso di essiccazione con aria preriscaldata di 7-10°C (360-540 m3/h m2 )
Qs = 0,25-0,30 m3/s m2 nel caso di essiccazione con aria preriscaldata di 30-40°C (900-1-100 m3/h m2 )
Qa = Quantità d'acqua da asportare dal foraggio (nel tempo T)
V = portata del ventilatore (m3/h)
q = capacità specifica di evaporazione (g H2O/m3 aria)
Conoscendo l'acqua evaporabile si può conoscere il quantitativo di foraggio da caricare nell'impianto.

## Slide 11
Ventilatore
Elicoidali: l’aria viene aspirata e mandata nella stessa direzione parallela all’asse della girante (piccoli impianti, basse portate (10 m3/s) e basse pressioni di esercizio (fino a 700‑800 Pa), foraggi semiappassiti, potenza di 0,8-1,2 kW/m3/s)
Centrifughi l’aria viene aspirata lungo la direzione dell'asse della girante, ma viene inviata in direzione radiale cioè in direzione perpendicolare all'asse della girante (alte portate (40-50 m3/s), elevate pressioni di esercizio (fino a 2000 Pa) foraggi con elevate umidità 60%, pressione di 20 Pa, potenza di 1,1-1,7 kW/m3/s)
Alimentazione elettrica o con motore (più dispendioso, ma si sfrutta il calore dissipato per il preriscaldamento dell'aria).
V. elicoidale
V. centrifugo

## Slide 12
Preriscaldatore
compreso fra 5 e 15 °C per migliorare la naturale capacità essiccante dell'aria (consigliato il ricorso a collettori solari ad aria, e generatori di calore alimentati a biomasse).
La potenza termica (Wt) è:
cs = calore specifico (W/m3 °C), per l'aria = 0,35
V = portata del ventilatore (m3/h)
t = innalzamento di temperatura del preriscaldamento (°C)
1=bruciatore
2=forno
3=ventilatore

## Slide 13
Dimensionamento di una platea per 15 ha (8,5 t/ha al 50% di umidità) con 15 giorni di periodo utile utilizzando aria preriscaldata a 10°C.
Si raccoglie 1 ha al giorno (15 ha/15 giorni)
Tempo utile T= 70 h (3 giorni)
Quantità di foraggio raccolto nel ciclo (Pi)=1ha/giorno·8,5 t/ha·3 giorni·0,75=19,1 t
Quantità di acqua da evaporare al ciclo (Qc)
Capacità di evaporazione (q) =2,9 g H2O/m3 aria
Portata ventilatore (V)
Portata specifica di ventilazione (Qs) = 0,11 m3/s m2
Superficie platea=V/Qs=10,8/0,11=97 m2
Potenza ventilatore=1,5 kW/m3/s · 10,8 m3/s= 16 kWe
Potenza termica riscaldamento=0,35 W/m3 °C · 38.800 m3/h · 10°C = 170 kWt

## Slide 14
8,6
13,2

## Slide 15
Scarico degli impianti di essiccazione
Può essere meccanizzabile, ma non sempre
Essiccatoi a platea di foraggio sfuso:
  Manuale (A)
  benna su trattore (B)
  benna su ponteggio aereo (D)
  scarico a blocchi (C)

## Slide 16
Platee per rotoballe
Si opera con foraggio imballato al 30-40% di umidità anticipando la raccolta: minori perdite di prodotto specie nelle leguminose
Impianto a platea:
è costituito da una pavimentazione sopraelevata con una serie di fori (del diametro di 0,9-1,2 m rispettivamente per balle con diametro di 1,2 e 1,5 m) collegati con la sottostante camera di espansione dell’aria proveniente dal gruppo aerotermico.
Le rotoballe sono disposte in 3-4 file. In questi impianti si opera indicativamente con portate d'aria di 1.600 m3/ora per ballone.

## Slide 17
platee per rotoballe
Operano in modo discontinuo
Platea con fori circolari o rettangolari realizzata in calcestruzzo con altezza minima di 35 cm o in lamiera
Max 2 balle in altezza (con basse umidità del foraggio) o coperchio per impedire vie preferenziali)

## Slide 19
Inoltre il carico è più rapido e facile e permette di utilizzare attrezzature molto semplici.
La soluzione energeticamente più conveniente prevede la realizzazione di collettori solari semplificati. Questi possono essere realizzati sulla tettoia di protezione o sul tetto di un edificio adiacente.

## Slide 20
Tipologie a platee sovrapposte
Soluzione interessante perché non richiede la realizzazione di un fabbricato.
Umidità massima del foraggio in entrata: 40-50%
Durata fino ad un minimo di 8 ore con preriscaldamento dell’aria a 40°C e una portata specifica di 2.600 m3/h per ballone e buone condizioni ambientali.

## Slide 22: ventilazione del foraggio imballato
indicativamente 1-2 (3) fori/ha prato
umidità di carico: % b.u. >20% e <50%
umidità di carico ottimale: % b.u. 30%-40%
umidità per la conservazione: % b.u. 15%
massa volumica rotoballa: kg s.s./m3 130-160
massa volumica rotoballa: kg t.q./m3 190-250
rapporto diametri: foro / rotoballa 0,55-0,70
portata unitaria: m3/s/foro 0,4-0,7 (2.160-3.600 m3/h/foro)
pressione di esercizio: Pa 500-1000
potenza installata (motore elettrico) kWe/foro 0,6-1,0
potenza installata (motore Diesel) kW/foro 1,5-3
potenza del generatore di calore kWt/foro 6-10
durata del processo (U = 40% b.u.) h <20

## Slide 23: Disidratazione del foraggio sfuso
l'eliminazione dell'acqua libera dal foraggio con riscaldamento dell'aria a temperature elevate (>100°C) e basse esposizioni (10-30 minuti) all'interno di impianti di tipo continuo
Il foraggio raccolto al momento del taglio o con contenuti d'acqua minori ottenuti mediante la permanenza sul campo e raccolta con cassone autocaricante con apparato di taglio o RTC.
Vantaggi: elevata indipendenza dal clima, alti livelli qualitativi, blocco respirazioni e fermentazioni
Fabbisogno di energia termica: 0,9-1,5 kWh/kg di acqua

## Slide 24
l'erba che si ottiene non è paragonabile al foraggio sia per le caratteristiche fisiche (umidità < 12%) sia per valore nutritivo (conserva il 95% dei principi nutritivi dell'erba originaria=concentrato)
Il prodotto si presenta alla fine come stelo intero, trinciato, sfarinato o pellettato

## Slide 25: Disidratazione del foraggio sfuso
Impianti a piano orizzontale con rimozione meccanica (temp. in entrata 150-200°C, in uscita 50-80°C)
Impianti ad alta temperatura (900-1200°C in entrata e 150-180°C in uscita)
Composti da:
  Generatore termico
  Ventilatore
  Camino e dispositivi di recupero dell’aria
  Strumenti di controllo
  Attrezzature accessorie (trinciatura, sfarinatura, raffreddamento, lavorazione, confezionamento, ecc.)

## Slide 26
Impianti del tipo a “tappeto” orizzontale o rotativi verticali dotati di: tramoggia di alimentazione, tappeto trasportatore in lento movimento, imballatore o insaccatore. L'aria entra dal lato opposto.
Capacità di lavoro di 100-500 kg/h di disidratato (400-2.000 kg/h di erba fresca
Impianti aziendali. Richiedono consumi termici di 4.000-4.500 kJ/kg di acqua evaporata e consumi elettrici di 250-300 kWh/t di prodotto disidratato

## Slide 27
Impianto ad alta temperatura
alimentatore spinge il prodotto verso un tamburo rotante dove entra anche aria a 900-1.200°C ad elevata velocità che solleva il foraggio, lo essicca i pochi secondi e lo trasporta verso i cicloni di raffreddamento e di separazione.
Impianti industriali
200-5.000 kg/h di farina disidratata, consumi termici di 3.300-3.600 kJ/kg acqua evaporata, consumi elettrici di 300-600 kWh/t prodotto