Esercizio n.1

Dimensionare e verificare una briglia di consolidamento in calcestruzzo avente un’altezza (z) di 1.80 m.

L’opera deve essere realizzata in un alveo dove la dimensione più grossolana (d) del materiale trasportato è pari a 0.3 m

Si consideri una gaveta a sezione rettangolare della larghezza di 10 m per la quale deve transitare una portata di 30 m3/s.

Il terreno di fondazione ha  una portanza di 0.25 MPa.

Il coefficiente di attrito tra opera e fondazione è pari a 0.4.

Si assuma per il calcestruzzo un peso specifico di 24000 N/m3.

- Dimensionamento

Per la gaveta si ottiene un’altezza (h) pari a:

h = 1.46 m ( 1.50 m

Lo spessore (s) del coronamento calcolato con l’espressione di Romiti vale:

s = 1.4 m

Lo spessore (b) alla base della briglia, nel caso di paramento di valle verticale, può essere calcolato con la formula di Romiti che prevede una leggera trazione in corrispondenza del lembo di monte del corpo dell’opera:

b = 1.46 m ( 1.60 m

L’altezza (zf) dello zoccolo di fondazione è posta pari a:

si assume:

z f,min = 0.8 m ( 1.0 m

Lo sporto massimo (sf) della base fondazione deve essere:

s f,max = 0.7 m ( 0.5 m

SEZIONE TRASVERSALE DELLA BRIGLIA

- Verifiche statiche

È opportuno condurre le verifiche per la sola briglia (B) e per l’insieme briglia più fondazione (B+F).

- Stabilità al ribaltamento

- Stabilità allo slittamento

- Condizione di non schiacciamento

A tal fine può risultare utile disegnare uno schema con le forze agenti (il peso specifico per l’acqua si considera pari a ya = 10000 N/m3 e quello del calcestruzzo yc = 24000 N/m3).

Si assume inoltre

- per il calcestruzzo: σcomp = 4 Mpa; σtraz = 0.05 MPa;

- per il terreno una portanza: σcomp = 0.25 MPa.

Forze orizzontali:

SO1	= h z ya		= 1.80 · 1.50 · 10000		= 27000 N

SO2	= 0.5 z2 ya		= 0.5 · 1.802 · 10000		= 16200 N

Forze verticali:

P1	= s z yc			= 1.40 · 1.80 · 24000		= 60480 N

P2	= 0.5(b-s) z yc		= 0.5 · 0.2 · 1.80 · 24000	= 4320 N

P3	= bf zf yc		= 2.10 · 1 · 24000		= 50400 N

P4	= 0.5(b-s) z ya		= 0.5 · 0.2 · 1.80 · 10000	= 1800 N

P5	= (b-s) h ya		= 0.2 · 1.50 · 10000 		= 3000 N

P6	= sf (z+h) ya		= 0.5 · 3.3 · 10000		=16500 N

P’	= s (0.66 h) ya		= 1.4 · 1 · 10000		=14000 N

Riassumendo

| Forze | Forze Orizz. | Forze Verticali | Bracci (B) | Bracci (B+F) | M. Ribalt (B) | M. Ribalt (B+F) | M. Stab. (B) | M. Stab. (B+F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO1 | 27000 |  | 0.9 | 1.9 | 24300 | 51300 |  |  |
| SO2 | 16200 |  | 0.6 | 1.6 | 9720 | 25920 |  |  |
| P1 |  | 60480 | 0.7 | 0.7 |  |  | 42336 | 42336 |
| P2 |  | 4320 | 1.47 | 1.47 |  |  | 6336 | 6336 |
| P4 |  | 1800 | 1.53 | 1.53 |  |  | 2760 | 2760 |
| P5 |  | 3000 | 1.5 | 1.5 |  |  | 4500 | 4500 |
| P’ |  | 14000 | 0.7 | 0.7 |  |  | 9800 | 9800 |
| Totale | 43200 | 83600 |  |  | 34020 |  | 65732 |  |
| (B+F) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  | 50400 |  | 1.05 |  |  |  | 52920 |
| P6 |  | 16500 |  | 1.85 |  |  |  | 30525 |
| Totale | 43200 | 150500 |  |  |  | 77220 |  | 149177 |

VERIFICHE DEL CORPO BRIGLIA (B)

- Verifica al ribaltamento:

### G = 1.93 > 1.5

- Verifica allo slittamento (f = 0.7; coefficiente di attrito calcestruzzo-calcestruzzo):

### 83600 N · 0.7 = 58520 N > 43200 N

- Verifica allo schiacciamento:

b/3 = 0.53 m → la risultante delle forze cade fuori dal terzo medio quindi, parte della struttura sarà sottoposta a trazione:

e = b/2-u = 0.8-0.379 = 0.421 m

σv = 134753 N/m2 = 0.13 MPa  < 4 MPa

σm = -30253 N/m2 = -0.03 MPa  < -0.05 MPa

La stabilità del corpo briglia è verificata.

VERIFICHE DEL CORPO BRIGLIA PIÙ FONDAZIONE(B)

- Verifica al ribaltamento:

### G = 1.93 > 1.5

- Verifica allo slittamento (f = 0.4):

### 150500 N · 0.4 = 60200 N > 43200 N

- Verifica allo schiacciamento:

bf/3 = 0.7 m → la risultante delle forze cade fuori dal terzo medio quindi si considera solo la zona della struttura sollecitata a compressione (base di appoggio parzializzata):

σv = 209902 N/m2 (  0.21 MPa < 0.25 MPa

La stabilità del corpo briglia più fondazione è verificata.

# Text boxes

1.4

1.50

1.8

1.0

0.5

1.60

bf

b

sf

zf

z

h

SO2

SO1

P6

P5

P’

P1

P4

P3

P2