RELAZIONE TECNICA

CORSO DI IDRAULICA E IDROLOGIA

Anno Accademico 2013-2014

Allievo/a

n. matricola

INDICE

| 1. | Introduzione | p. 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Descrizione del bacino | p. 4 |
| 3. | Analisi idrologica: stima della precipitazione di progetto | p. 7 |
| 4. | Analisi idrologica: stima della portata di progetto | p. 9 |
| 5. | Analisi idraulica: verifica idraulica della sezione | p. 10 |
| 6. | Conclusioni | p. 11 |

INDICE DELLE FIGURE

| Fig. 1.1 | Bacino idrografico di riferimento | p. 4 |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1.2 | Linea segnalatrice di probabilità pluviometrica corrispondente ad un tempo di ritorno centennale | p. 9 |

INDICE DELLE TABELLE

| Tab. 1.1a | Caratteristiche morfologiche ed idrologiche del bacino idrografico del Rio Molinara | p. 5 |
| --- | --- | --- |
| Tab. 1.1b | Caratteristiche geometriche ed idrauliche del collettore | p. 5 |
| Tab. 1.2 | Serie dei valori massimi annuali di precipitazione per la stazione XX per durate da 1 a 24 ore | p. 6 |
| Tab. 1.3 | Media e deviazione standard per le cinque durate di precipitazione | p. 7 |
| Tab. 1.4 | Valori dei parametri di Gumbel per le varie durate | p. 7 |
| Tab. 1.5 | Quantili per TR=100 anni per le varie durate | p. 7 |
| Tab. 1.6 | Parametri a ed n della linea segnalatrice di probabilità pluviometrica corrispondente ad un tempo di ritorno centennale | p. 9 |
| Tab. 1.7 | Passi significativi della soluzione per tentativi dell’equazione (9) | p. 11 |

- Verifica idraulica di un canale

  - Introduzione

L’obiettivo di questo lavoro è costituito dalla verifica idraulica del canale destinato allo scarico delle acque provenienti dal Rio Molinara (1,0 km2). Il tempo di ritorno utilizzato per la verifica è pari a 100 anni. Il bacino non è strumentato con stazioni di misura idrografiche; perciò la verifica viene effettuata mediante l’applicazione di una metodologia statistica per la stima della precipitazione di progetto e l’applicazione successiva del metodo razionale per la stima del picco di piena corrispondente ad un tempo di ritorno centennale.

La relazione si articola quindi nelle seguenti sezioni:

- nella sezione 1.3 vengono calcolati i quantili di precipitazione riferiti ad un tempo di ritorno centennale per le diverse durate di precipitazione e vengono stimati i parametri a ed n della corrispondente linea segnalatrice di probabilità pluviometrica;

- successivamente, viene utilizzato il metodo razionale e la procedura del Soil Conservation Service per il calcolo della portata di picco corrispondente ad un tempo di ritorno centennale;

- nella sezione 1.5, nota la portata di picco centennale, viene determinato il tirante idraulico per il tratto di collettore in chiusura del bacino e viene verificata la sicurezza idraulica.

  - Descrizione del bacino

Il bacino idrografico del Rio Molinara è descritto in Figura 1.1, mentre le sue caratteristiche morfologiche, idrologiche ed idrauliche sono riportate in Tabella 1.1a e 1.1b.

Figura 1.1: Bacino idrografico del Rio Molinara

## Tabella 1.1a: Caratteristiche morfologiche ed idrologiche del bacino idrografico del Rio Molinara

| BACINO |
| --- |
| Superficie del bacino (km2) | 1,00 |
| Quota minima (m s.l.m.) | 1050 |
| Quota massima (m s.l.m.) | 1950 |
| CN(III) medio | 75 |
| Ia | 0.05 S |
| Tempo di corrivazione | 1,5 ore |
| Pendenza media collettore (%) | 2 |
| Coefficiente di scabrezza secondo Strickler (m 1/3 s-1) | 8 |

La geometria della sezione trasversale del collettore presso la sezione di chiusura del bacino è caratterizzata dai dati riportati in Tabella 1.1b.

## Tabella 1.1b: Caratteristiche geometriche ed idrauliche del collettore

| COLLETTORE |
| --- |
| Base (m) | 1,5 |
| Scarpa (-) | 1,5 |
| Pendenza media collettore (%) | 2 |
| Coefficiente di scabrezza secondo Strickler (m 1/3 s-1) | 8 |

I dati di precipitazione massima annuale relativi alla stazione TARGA, considerata rappresentativa del bacino, sono riportati in Tabella 1.2.

Tabella 1.2: Serie dei valori massimi annuali di precipitazione per la stazione TARGA

per durate da 1 a 24 ore.

| Anno | 1 ora | 3 ore | 6 ore | 12 ore | 24 ore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1930 |  |  |  |  | 50 |
| 1931 | 27 | 36 | 40.4 | 55 | 66.8 |
| 1932 | 22.6 | 27.4 | 27.6 | 31.8 | 32.4 |
| 1933 | 16 | 26 | 35.6 | 43.8 | 46.4 |
| 1934 | 21.4 | 35.6 | 36.6 | 39.6 | 54.6 |
| 1935 |  |  |  |  | 54.8 |
| 1936 | 40.2 | 41 | 41 | 50.8 | 51.8 |
| 1937 | 16.2 | 23 | 24.4 | 35.4 | 39.4 |
| 1938 | 31.2 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 43 |
| 1939 | 26.6 | 33.8 | 35 | 54 | 56 |
| 1940 | 7.6 | 17.4 | 29 | 48 | 52.2 |
| 1941 | 27.8 | 27.8 | 28.2 | 29.2 | 29.2 |
| 1942 | 16 | 26 | 33 | 44 | 46.4 |
| 1943 | 23.2 | 26 | 32.8 | 32.8 | 38.4 |
| 1944 | 16.2 | 30.4 | 37.8 | 38 | 41.4 |
| 1945 | 16 | 22.6 | 33 | 52.8 | 73 |
| 1946 | 14 | 19.8 | 30.4 | 44 | 48 |
| 1947 | 15.2 | 24.4 | 28.6 | 31.8 | 49.2 |
| 1948 | 13.4 | 29.2 | 38 | 38.8 | 38.8 |
| 1949 | 27 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 40.2 |
| 1950 | 20.4 | 22.2 | 29.8 | 31.6 | 32 |
| 1951 | 16.6 | 25.6 | 27.4 | 40 | 52.2 |
| 1952 | 28.4 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 45.4 |
| 1953 | 55.6 | 62.2 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| 1954 | 85 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 |
| 1955 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 23.4 | 23.4 |
| 1956 | 16.2 | 21 | 32.6 | 50.4 | 50.4 |
| 1957 | 13.8 | 24.2 | 36 | 41.2 | 42.8 |
| 1958 | 15 | 27.6 | 31 | 34.4 | 41.3 |
| 1959 | 20.8 | 23.8 | 31 | 42.6 | 62.6 |
| 1960 | 20 | 50 | 77.4 | 95 | 95 |
| 1961 | 11 | 15.4 | 26.4 | 47.8 | 56.8 |
| 1962 | 22 | 25.6 | 40.4 | 41.2 | 52 |
| 1963 | 19.6 | 28 | 28.4 | 29 | 33 |
| 1964 | 18.8 | 18.8 | 23 | 42.2 | 74 |
| 1965 | 13.4 | 14.2 | 23.6 |  | 69 |
| 1966 |  |  |  |  | 77 |
| 1967 |  |  |  |  |  |
| 1968 | 15.2 | 21 | 28 | 48.4 | 50.6 |
| 1969 | 9.4 | 18.8 | 24.8 | 29.8 | 29.8 |
| 1970 | 23.6 | 30.8 | 36.6 | 39.2 | 52 |
| 1971 | 19 | 23.4 | 26 | 31.6 | 52.2 |
| 1972 | 15 | 19 | 25.4 | 32 | 36 |
| 1973 | 26.2 | 26.2 | 27.4 | 31.4 | 50 |
| 1974 | 19.2 | 32.2 | 42.6 | 50.2 | 54.2 |
| 1975 | 19.6 | 22.8 | 27.2 | 34 | 60.8 |
| 1976 | 16.4 | 27 | 45 | 75.6 | 82 |
| 1977 | 36.2 | 54.2 | 60.6 | 76.4 | 78.8 |
| 1978 | 17.8 | 21.6 | 26.6 | 39.6 | 52.4 |
| 1979 | 31 | 31 | 40.8 | 70.6 | 107.8 |
| 1980 | 22.8 | 28 | 28 | 44.8 | 66.2 |
| 1981 | 15.2 | 21 | 31.6 | 40.6 | 54.6 |
| 1982 | 25.8 | 38.2 | 40.8 | 41.4 | 41.4 |
| 1983 | 10.6 | 22.4 | 41.4 | 52.6 | 52.6 |
| 1984 | 25.6 | 26.4 | 26.6 | 28.4 | 29.8 |
| 1985 | 15.4 | 29 | 32.6 | 35 | 44.6 |
| 1986 | 14.2 | 19.4 | 24 | 31.6 | 32 |
| 1987 | 29.8 | 30 | 42 | 56 | 71 |
| 1988 | 17.4 | 19.8 | 31.4 | 41.6 | 57.8 |
| 1989 | 27.8 | 28 | 30 | 30 | 41.2 |
| 1990 | 17.4 | 50.8 | 81 | 141.4 | 148 |

  - Analisi idrologica

Stima della precipitazione di progetto

[Qui l’allievo/a descriva il metodo di Gumbel e la sua applicazione ai dati di interesse

- calcolo di media e deviazione standard per le varie durate

- calcolo dei parametri della distribuzione per le varie durate

- calcolo dei quantili di precipitazione per le varie durate

- calcolo della linea segnalatrice

uso della linea segnalatrice e del tempo di corrivazione per la valutazione della precipitazione di progetto

ATTENZIONE: GLI EVENTUALI VALORI PARI A ZERO PRESENTI NELLA TABELLA, INDICATIVI DI ANNI PRIVI DI MISURE, NON VANNO UTILIZZATI!]

Calcolo di media e deviazione standard per le serie di massimi annuali di precipitazioni di diversa durata:

Tabella 1.3: Media e deviazione standard per le cinque durate di precipitazione

|  | 1ora | 3ore | 6ore | 12ore | 24ore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media - m | 21.8 | 29.2 | 35.8 | 45.7 | 54.3 |
| Deviazione standard - s | 11.7 | 12.5 | 13.8 | 19.6 | 20.8 |

Calcolo dei parametri di Gumbel ( e u  per le cinque durate tramite le relazioni:

(1)

(2)

Tabella 1.4: Valori dei parametri di Gumbel per le varie durate

|  | 1ora | 3ore | 6ore | 12ore | 24ore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | 9.2 | 9.7 | 10.8 | 15.3 | 16.2 |
| u | 16.5 | 23.6 | 29.6 | 36.9 | 44.9 |

Calcolo dei quantili relativi ad un tempo di ritorno di 100 anni per le cinque durate tramite la relazione:

(3)

Tabella 1.5: Quantili per TR=100 anni per le varie durate .

|  | 1ora | 3ore | 6ore | 12ore | 24ore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h100 (mm) | 58.62 | 68.27 | 79.13 | 107.08 | 119.36 |

Stima dei parametri a ed n della linea segnalatrice di probabilità pluviometrica.

Viene tracciata la retta interpolatrice utilizzando il metodo dei minimi quadrati ([l’allievo/a descriva sinteticamente il metodo dei minimi quadrati e la sua applicazione ai dati in esame; se viene udato Excel, si descrivano sinteticamente i passaggi effettuati]). Sulla base dei valori di intercetta e di coefficiente angolare di tale retta, vengono stimati i parametri della curva segnalatrice di probabilità pluviometrica a e n.

Viene tracciata la linea segnalatrice di probabilità pluviometrica in un grafico lineare.

Figura 1.2: Linea segnalatrice di probabilità pluviometrica corrispondente ad un tempo di ritorno centennale

Tabella 1.6: Parametri a ed n della linea segnalatrice di probabilità pluviometrica corrispondente ad un tempo di ritorno centennale.

| a | 55.56 mm/oran |
| --- | --- |
| n | 0.24 |

(4)

Viene calcolata la precipitazione cumulata di progetto corrispondente al tempo di corrivazione (1,5 ore)

  - Stima della portata di progetto

[Qui l’allievo/a descriva il metodo del Soil Conservation Service, basato sul numero di curva, per il calcolo del coefficiente di deflusso relativo alla precipitazione di progetto. Viene successivamente descritto il metodo razionale per la valutazione della portata al picco corrispondente ad un tempo di ritorno centennale.]

Calcolo del valore di deflusso

(5)

Calcolo del coefficiente di deflusso

(6)

Calcolo della portata al picco corrispondente ad un tempo di ritorno centennale

Si calcola la portata di progetto al picco tramite il metodo razionale

A=1,00 106 m2

t=1,5 ore= 1,5*3600 sec

h=61,2 mm= 61,2 10-3 m

C=0.37

(7)

  - Analisi idraulica: verifica idraulica della sezione

Viene calcolato il valore del tirante idraulico assegnata la geometria del collettore

[Qui l’allievo/a riporti l’equazione del moto uniforme secondo Gaukler-Strickler ed il metodo di risoluzione utilizzato per determinare il tirante a partire dal valore di portata e dai dati di geometria e di scabrezza della sezione]

Nel caso in esame, il valore della scarpa è pari a n = 1.5.

(8)

La risoluzione dell’equazione di Gaukler-Strickler porge pertanto:

(9)

Questa equazione non lineare viene risolta per tentativi per ottenere il valore del tirante.

Il valore del tirante così ottenuto viene confrontato con l’altezza del canale per verificare la sicurezza idraulica.

Tabella 1.7: Passi significativi della soluzione per tentativi

dell’Equazione (9).

| y | Area | Rh (m) | V (velocità) | Area=Q/V (m2) | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) | (m2) |  | (m/s) |  | (m) |

La soluzione approssimata dell’Equazione (9) porge pertanto un valore del tirante pari a 1.2  m.

  - Conclusioni

Il canale di progetto può scaricare la portata di piena al picco marcata da un tempo di ritorno pari a 100 anni impegnando un tirante di 1.2 m. Si noti tuttavia che questa portata corrisponde unicamente alla portata liquida. Tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche e geologiche del bacino, la portata corrispondente ad una colata detritica può impegnare tiranti ben maggiori di quello qui riportato.

# Comments

Numerare  le pagine e riportare l’indice

Riportare sempre elenco delle figure e delle tabelle

Le tabelle vanno sempre numerate

La stazione targa va sostituita con l’identificativo della stazione assegnata.

Le equazioni vanno sempre numerate, altrimenti risulta impossibile commentarle nel testo

La didascalia riporta ‘Figura…’ e non ‘Immagine..’

Le figure vanno numerate.

In un diagramma, inserire sempre le variabili e le corrispondenti unità di misura lungo X e lungo Y.