Laurea triennale in Tecnologie Forestali e Ambientali

Accertamento scritto di Sistemazioni idraulico-forestali

24 Settembre 2013

| [1] | Su di un bacino di 12 km2 si verifica una precipitazione di 60 mm. La precipitazione assume forma nevosa sopra i 2000 m di quota interessando una porzione del bacino pari a 4.5 km2. L’idrogramma di piena registrato alla sezione di chiusura del bacino ha una durata di 8 ore ed una portata media di 7 m3/s. Calcolare il coefficiente di deflusso dell’evento di piena |
| --- | --- |
| [2] | Il corso d’acqua principale di un bacino idrografico è lungo fino alla sorgente 3 km, il percorso prosegue poi su versante fino allo spartiacque per altri 400 m. Assegna ai due percorsi delle velocità plausibili in ms-1 e calcola il tempo di corrivazione del bacino. Il risultato va espresso in ore. |
| [3] | Calcolare il valore di Ks minimo, compatibile con il transito di una portata di 10 m3s-1 lungo un tratto di canale artificiale con pendenza pari all’1% e sezione trapezia con sponde inclinate di 45°, profondità 1.5 m e larghezza sul fondo pari 4 m. |
| [4] | Nell’ambito dell’idrostatica, definire cosa sono la spinta ed il centro di spinta |
| [5] | Cos’è una briglia aperta ? Come funziona ? |
| [6] | Definisci e chiarisci il concetto di capacità di trasporto di una corrente |
| [7] | Cosa si intende per pendenza di correzione? |
| [8] | L’area di soglia versante/canale serve ad estrarre la rete idrografica dal raster dell’area drenata | Vero Falso |
| [9] | Una corrente rapida è caratterizzata da: | Un numero di Froude pari a 1 Un numero di Froude inferiore a 1 Un numero di Froude superiore a 1 |
| [10] | Le formule per il calcolo della capacità di trasporto solido di una corrente danno risultati più attendibili in condizione di disponibilità “illimitata” di sedimenti. | Vero Falso |

Cognome e Nome (in stampatello)……………………………………………………………………………….

Matricola………………………………………………………………………………………………………………

Anno di corso…………………………………………………………………………………………………………